# Pt-酸性离子液体双功能催化剂上合成对氨基苯酚反应研究

### 论文摘要

对氨基苯酚是一种用途广泛的重要化工原料和有机中间体,主要用于医药、染料、橡胶、饲料、石油和摄影等行业。硝基苯催化加氢合成对氨基苯酚是目前广泛采用的一种合成工艺。本文针对该工艺中存在的由于使用稀硫酸溶液而产生的腐蚀性强、污水治理量大等问题,制备了Pt-酸性离子液体双功能催化剂,去除了硫酸,使对氨基苯酚合成过程更加环境友好。制备了新型酸性离子液体N,N,N-三甲基-N-磺丁基-硫酸氢铵（[HSO3-b-N（CH3）3]HSO4）,并对其结构进行了表征。建立了Pt/SiO2+（[HSO3-b-N（CH3）3]HSO4）催化体系。考察了工艺条件对该催化剂体系中硝基苯催化加氢合成对氨基苯酚反应性能的影响。并对Pt/SiO2、离子液体（IL）质量浓度、氢气分压、反应温度及反应时间等工艺条件进行了优化。在Pt/SiO2催化剂用量为硝基苯用量的5wt%时,N,N,N-三甲基-N-磺丁基-硫酸氢铵离子液体质量浓度为22.5%,氢气分压0.4MPa,反应温度85℃,反应时间4h,水为反应介质,十六烷基三甲基溴化铵（CTAB）为表面活性剂的条件下,硝基苯转化率为96.5%,对氨基苯酚选择性为70.3%,当选用二甲基亚砜为钝化剂时,硝基苯转化率为96.6%,对氨基苯酚选择性为81.4%。制备出了SiO2负载的Pt-酸性离子液体双功能固体催化剂。离子液体采用[SO3H-bmim]HSO4（1-（4-磺酸基）丁基-3-甲基咪唑-硫酸氢盐）。考察了负载方法对催化剂性能的影响。顺序浸渍（先负载氯铂酸,后负载离子液体）法的效果好于同时浸渍法。乙醇/水中负载Pt和酸性离子液体,在优化条件下,硝基苯转化率为68.6%,PAP选择性为60.4%。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- §1-1 对氨基苯酚概述

- 1-1-1 前言

- 1-1-2 对氨基苯酚的性质

- 1-1-3 对氨基苯酚主要合成工艺比较

- 1-1-4 硝基苯催化加氢反应研究现状

- §1-2 离子液体

- 1-2-1 离子液体简介

- 1-2-2 离子液体的性质

- 1-2-3 离子液体的种类

- 1-2-4 离子液体的制备方法

- 1-2-5 离子液体的研究现状

- §1-3 功能化酸性离子液体

- §1-4 多功能催化剂

- §1-5 本课题的研究意义

- §1-6 本论文主要研究内容

- 第二章 实验方法

- §2-1 化学原料与试剂

- §2-2 实验仪器及设备

- §2-3 催化剂制备

- 3-b-N（CH3）3]HSO4（N,N,N-三甲基-N-磺丁基-硫酸氢铵）离子液体的制备'>2-3-1 ([HSO3-b-N（CH3）3]HSO4（N,N,N-三甲基-N-磺丁基-硫酸氢铵）离子液体的制备

- 3H-bmim]HSO4（1-（4-磺酸基）丁基-3-甲基咪唑硫酸氢盐）离子液体的制备'>2-3-2 [SO3H-bmim]HSO4（1-（4-磺酸基）丁基-3-甲基咪唑硫酸氢盐）离子液体的制备

- 2-3-3 Pt-酸性离子液体双功能催化剂的制备

- §2-4 催化剂活性评价

- §2-5 产物分析及计算方法

- 2-5-1 反应液中各组分定量分析

- 2-5-2 活性评价结果计算

- §2-6 催化剂表征

- 2-6-1 离子液体的表征

- 2-6-2 双功能催化剂的表征

- 第三章 N,N,N-三甲基-N-磺丁基-硫酸氢铵离子液体的制备与表征

- §3-1 前言

- §3-2 N,N,N-三甲基-N-磺丁基-硫酸氢铵离子液体的制备

- §3-3 N,N,N-三甲基-N-磺丁基-硫酸氢铵离子液体的红外谱图分析

- §3-4 N,N,N-三甲基-N-磺丁基-硫酸氢铵离子液体的核磁谱图分析

- §3-5 N,N,N-三甲基-N-磺丁基-硫酸氢铵离子液体的质谱图分析

- §3-6 N,N,N-三甲基-N-磺丁基-硫酸氢铵离子液体的酸强度分析

- §3-7 N,N,N-三甲基-N-磺丁基-硫酸氢铵离子液体的酸类型分析

- §3-8 N,N,N-三甲基-N-磺丁基-硫酸氢铵离子液体的酸量分析

- §3-9 N,N,N-三甲基-N-磺丁基-硫酸氢铵离子液体的热重分析

- 第四章 新型酸性离子液体在硝基苯加氢合成对氨基苯酚中的应用

- §4-1 前言

- 2催化剂用量的影响'>§4-2 Pt/SiO2催化剂用量的影响

- §4-3 IL质量浓度的影响

- §4-4 氢气分压的影响

- §4-5 反应温度的影响

- §4-6 反应时间的影响

- §4-7 搅拌转速的影响

- §4-8 反应介质的影响

- §4-9 对比实验

- 4-9-1 表面活性剂和钝化剂的作用

- 4-9-2 与稀硫酸的对比实验

- 第五章 Pt-酸性离子液体双功能催化剂上硝基苯催化加氢合成对氨基苯酚的研究

- §5-1 顺序浸渍法制备的双功能催化剂上反应性能的研究

- 5-1-1 载体对催化剂活性的影响

- 5-1-2 溶解离子液体时所用溶剂和反应介质对催化剂活性的影响

- 5-1-3 Pt负载量对催化剂活性的影响

- 5-1-4 催化剂干燥方式对催化剂活性的影响

- 5-1-5 离子液体负载量对催化剂活性的影响

- 5-1-6 双功能催化剂的表征

- §5-2 同时浸渍法制备的双功能催化剂上反应性能的研究

- §5-3 乙醇在制备双功能催化剂中的应用及反应性能的研究

- 5-3-1 氢气气氛下制备的双功能催化剂上反应性能的研究

- 5-3-2 非氢气气氛下制备的双功能催化剂上反应性能的研究

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 功读学位期间所取得的相关科研成果

### 相关论文文献

- [1].APTT、PT等凝血相关指标变化与孕妇妊娠期血栓前状态发生的相关性分析[J]. 锦州医科大学学报 2019(06)

- [2].PT的计算机网络实训教学体系构建与应用解析[J]. 数字通信世界 2020(03)

- [3].10kV中性点PT烧坏事故的分析和解决[J]. 河南科技 2019(25)

- [4].光学玻璃中Pt闪点的结构特征及其形成机理[J]. 功能材料 2017(03)

- [5].变电站母线PT二次空开跳闸原因分析[J]. 通讯世界 2017(05)

- [6].635kV PT高压熔断器熔断原因分析及解决措施[J]. 电工技术 2017(09)

- [7].浅析电能计量中PT二次压降的危害及预防[J]. 通讯世界 2015(24)

- [8].中学教师工作生活质量的现状调查与对策研究——以上海市PT区为例[J]. 教育参考 2019(05)

- [9].关于中性点不接地系统PT论证[J]. 科技致富向导 2010(24)

- [10].某大型水电站励磁系统频报PT故障原因分析及处理[J]. 电工技术 2020(18)

- [11].一维/二维混合负载Pt催化剂的电化学性能[J]. 化工进展 2017(02)

- [12].基于两套PT并列装置造成的PT二次反充电分析及整改措施[J]. 电工技术 2016(12)

- [13].励磁调节器PT回路故障后机端电压变化分析[J]. 水电站机电技术 2017(09)

- [14].微机线路保护装置PT断线检测的判据及改进[J]. 科技风 2014(21)

- [15].Pt对镍基单晶高温合金持久性能的影响[J]. 金属学报 2015(01)

- [16].35kV变电站母线PT二次空开跳闸原因分析[J]. 电子技术与软件工程 2015(10)

- [17].某核电#1机凝汽器冷却管焊口缺陷PT检查和补焊分析[J]. 科技致富向导 2013(30)

- [18].中性点不接地系统PT谐振过电压分析[J]. 科技传播 2013(04)

- [19].10kV PT铁磁谐振产生原因及预防措施探讨[J]. 机电信息 2013(15)

- [20].酒精性肝硬化与肝炎后肝硬化PT测定分析[J]. 中国实用医药 2012(29)

- [21].关于正常临产妇PT、APTT结果简要分析[J]. 中外医学研究 2011(14)

- [22].10kV系统接地时PT高压熔断器熔断原因分析研究[J]. 中国科技信息 2011(17)

- [23].封闭母线专用PT柜[J]. 现代制造技术与装备 2011(05)

- [24].PT电压二次回路缺陷的分析和改造[J]. 电力系统保护与控制 2009(16)

- [25].甲醇在石墨烯负载Pt团簇表面吸附性能的密度泛函理论研究[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版) 2017(04)

- [26].PT并列回路加入二次电压同期检测功能[J]. 电子质量 2015(12)

- [27].电磁式PT铁磁谐振的防范与抑制措施[J]. 电子世界 2015(14)

- [28].一种含Pt镍基单晶高温合金的凝固行为[J]. 金属学报 2013(12)

- [29].基于Pt电极的TiO_2紫外探测器研究[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2012(02)

- [30].用户计量PT熔断器故障原因分析[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2011(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/be34d7a6a3b3f8d4a53f3500.html