# 辽宁中南部地区地下水开发风险评价研究

### 论文摘要

水是维持生态系统完整、人类生存和社会经济发展的基础性资源。近年来随着人口的快速增长、生产规模的不断扩大和城市化进程的加快,全球很多地区都面临着不同程度的水问题。我国的水资源总量丰富,但人均水资源占有量只有世界平均水平的四分之一,因此水资源短缺成为制约我国经济社会可持续发展的重要因素。伴随着水资源短缺和水污染加剧,部分地区地表水供水工程已无法满足日益增长的需水量,很多地区通过开采地下水资源或远距离调水来解决水资源短缺问题。地下水具有较大的调蓄能力,具有年调节或多年调节功能,水质良好,因此地下水资源的开发利用越来越受到重视。地下水资源开发的最终目的是实现地下水资源的优化利用,因而开展地下水开发风险评价工作,将为我国科学地进行地下水开发利用提供有效的决策支持工具,对促进地下水资源可持续利用、保障生态环境良性循环和维护人类健康起到积极的促进作用。本文首先总结和论述了国内外在地下水开发风险评价方面的现状和研究进展,明确研究的目的和意义。其次详细论述评价指标体系构建的方法和原则,并介绍突变理论的原理和初等突变模型,在此基础上以辽宁中南部地区为实例,利用突变理论对地下水开发的风险进行了评价。根据辽宁中南部地区的实际情况,选取7座典型城市,分别是沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、营口和辽阳。在分析其自然状况、经济状况和地质条件的基础上,选取了14项评价指标,分别是渗透系数、浅层地下水位埋深、降水入渗系数、潜水蒸发系数、多年平均降水量、多年平均蒸发量、地下水补给模数、地下水可采模数、地下水开采强度、地下水质量等级、地下水占总用水量比例、工业增长率、农业增长率和人口自然增长率。应用突变模型计算得出辽宁中南部地区地下水开发的风险值在0.7105～0.8729之间,其中沈阳地下水开发风险值最高,为0.8729,属于重险区,其它城市均介于0.70～0.85之间,属于中险区。总体来看,辽宁中南部地区地下水开发的风险较大,地下水开发利用的形势比较严峻。实例应用表明利用突变理论对辽宁中南部地区地下水的开发风险进行评价是切实可行的。而且可为其它地区的地下水开发风险评价提供借鉴。最后通过分析地下水开发风险的评价结果,并结合辽宁中南部地区地下水开发利用过程中已存在的一些问题,建议从地下水资源管理、地下水资源高效利用、建立合理水价机制和加强法制管理和行政管理等方面采取相应的控制手段和有效措施,以实现对该地区地下水资源的可持续开发利用和科学管理。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 选题的背景、目的和意义

- 1.1.1 研究背景

- 1.1.2 研究的目的和意义

- 1.2 国内外研究进展

- 1.2.1 国外研究进展

- 1.2.2 国内研究进展

- 1.3 本文的主要研究工作

- 1.3.1 研究的主要内容

- 1.3.2 研究思路和方法

- 2 地下水开发风险理论与评价方法

- 2.1 地下水开发风险系统的基础理论及评价方法

- 2.1.1 地下水开发风险系统的内涵及特征

- 2.1.2 地下水开发风险的评价内容及影响因素

- 2.1.3 地下水开发风险常用方法

- 2.2 地下水开发风险评价指标体系

- 2.2.1 地下水开发风险评价指标体系的构建原则

- 2.2.2 地下水开发风险评价指标体系的构建方法

- 2.2.3 地下水开发风险评价指标体系的建立

- 2.3 基于突变理论的地下水开发风险评价模型

- 2.3.1 突变理论的概述及应用

- 2.3.3 突变理论的评价模型

- 3 基于突变理论的辽宁中南部地区地下水开发风险评价

- 3.1 辽宁中南部地区概况

- 3.1.1 研究区地理位置

- 3.1.2 辽宁中南部地区的自然状况

- 3.1.3 辽宁中南部地区的经济状况

- 3.1.4 辽宁中南部地区的地下水开发现状

- 3.1.5 辽宁中南部地区的地质条件

- 3.1.6 辽宁中南部地区的水文地质条件

- 3.2 辽宁中南部地区的地下水开发风险评价

- 3.2.1 评价指标的选取

- 3.2.2 突变级数转换

- 3.2.3 计算过程与评价结果

- 3.2.4 评价结果分析

- 3.3 本章小结

- 4 结论与建议

- 4.1 结论

- 4.2 建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/be514b505de2007b123ba4f5.html