# 水利渠道施工中防渗技术应用分析

江西石钟山建设工程有限公司江西南昌330038

摘要：水利渠道施工是现阶段我国重点的工程项目，其涉及的问题良多，在施工中时间较长，技术要求高，管理方面较为复杂，从各个方面为水利渠道施工开启了渗漏的缺口，因此在水利渠道的施工中应强化防渗技术，结合传统的技术优势与现代化的技术手段，填补以往防渗技术方面的不足，发挥出水利渠道防渗技术的有效性，提高整体的施工质量。

关键词：水利；渠道施工；防渗技术；应用分析

引言：在国力逐渐增强的过程中，我国的水利渠道施工为维护人们的生活生产，提出了更高的防渗要求，防渗技术迎来了变革的契机，同时也面临着技术创新与重整的挑战，水利渠道施工防渗技术可保障水资源的有效利用，同时避免水利渠道施工中受到渗水的影响而制约工期，是目前水利渠道施工中的重要环节应引起相关人员的重视，关注防渗技术导入的细节问题，全面控制防渗措施的落实。

一、水利渠道施工中防渗技术应用问题

1.材料问题

水利渠道施工中防渗技术中问题重重，混凝土的配比不合理或者材料的不合格都会成为水利渠道施工中防渗中的主要问题，同时混凝土在浇筑中不均匀，受到外界环境的干扰造成混凝土结构变化，养护力度较为薄弱，都会为水利渠道施工带来渗漏的危险，众所周知混凝土是水利渠道施工中的在重要载体，但目前有关混凝土的配比众说纷纭，缺乏科学的态度，一些配比人员沿用以往的经验进行配比处理，比例难以满足水利渠道施工需要，同时配比中误加入过量的水泥等，造成配比的失衡，对于水利渠道施工十分不利，不合规的混凝土材料与其他的防渗材料在利用中达不到预期的标准，防渗的效果不明显。

2.技术问题

水利渠道施工中防渗技术的工期较短，在勘察上浪费过多的时间就会对后续的施工时间造成一定的掣肘，因此一些水利渠道施工缺乏全面的勘察与分析，急于展开水利渠道施工，忽略一些可能造成渗漏的问题，使得水利渠道施工困难重重，不断的修补维护，不仅制约着工期的顺利开展，且隐藏的危险较多，难以预设性的做出处理，现场临时的维护有可能导致再次的渗漏，工程整体的系统性较差，在设计之初就缺乏全面的考量，忽视一些特定的渗漏因素，只凭借往期的经验进行技术处理是远远不够的。

3.监管问题

水利渠道施工中防渗技术需要在一定的监管下，及时发现问题以便采取对应性的防渗方案，但目前我国在水利渠道施工中对于监管的重视程度不够，对涂料填筑、夯实程度缺缺乏专业性的认识,从而导致出现渗漏问题造成恶性循环。

二、水利渠道施工中防渗技术应用措施

1.地下水反渗

当灌区灌溉后或在雨、雪后，水利渠道两旁的土壤会饱和，地下水位就会上升。当水利渠道输水灌溉时，渠道的地下水位也会上升，但是，在灌溉完成停止输水后，渠道下的水位就会下降，导致地下水位压差过大，侧压力变大，会向内侧挤压，从而导致两侧土壤里的水向渠道地下反渗，使得混凝土板块移位或被破坏，形成渠道渗透。

2.冻胀问题

水利渠道的冻胀破坏主要是由于冻胀应力分布不均匀，导致渠道混凝土表面被破坏形成渠道渗透。在北方一些严寒地带，冬天停止输水后，混凝土板块下的积水成饱和状态，遇到冷空气影响，结成冰晶状，使得混凝土板抬高了。当气温回升时，冰融化成水，又使得混凝土板块下沉。这样反反复复就会使得混凝土板块脱离板缝下滑，造成衬砌板被破坏。土壤在冻结时具有很强的承载力，基本不会被压缩。

3.耐久性

水利渠道是长久性运作的建筑工程，经过水利渠道引水的不断冲刷会对混凝土墙面及其它的防渗材料造成不断的侵蚀，使得防渗材料使用寿命减短。如果没有定期的维护和修建，就会造成水利渠道的崩溃使得引水中断，导致灌溉无法进行。

4.渠道基础处理不到位

在施工中如果没有认真负责的、按照工程质量要求规范处理渠道基础，必然会在渠道防渗衬砌工程中埋下隐患，从而使渠道工程衬砌发生不同方位的沉陷位移，导致渠道衬砌工程出现渗漏。

三、水利渠道工程防渗施工方法

1.水利渠道工程混凝土防渗法

水利渠道工程混凝土防渗施工要点从施工方式的角度,可以将水利渠道工程混凝土防渗施工分为现浇混凝土、预制混凝土与喷射混凝土施工。其中现浇混凝土主要优势表现为与渠床结合效果良好,衬砌接缝较少；采取预制混凝土,可以保证混凝土质量,施工过程中受环境因素的干扰较少；喷射混凝土其优势在于效率较高,质量较好。为保证混凝土防渗施工质量,在应用混凝土时,可以掺入化学添加剂,对混凝土和易性进行改善,掺入一定量的粉煤灰,可以降低水泥用量,提高混凝土抗裂性与耐久性。化学添加剂可以选择为加气剂与塑化剂,严格控制化学添加剂计量。在混凝土浇筑后,为避免因温度应力产生混凝土裂缝,可选择3-4m的间距进行横向伸缩缝设置,纵向缝设置于渠底坡角。根据实际施工情况,选择不同标号混凝土；选择合适的接缝材料,如在工作缝处理时,一般需要选择1:2.5水泥砂浆进行接缝处理,使用聚氯乙烯胶泥等填充伸缩沉陷缝等。混凝土防渗法施工效果及前景混凝土防渗施工技术在水利渠道工程中的应用,获得了良好效果。

2.水利渠道工程膜料防渗法

膜料防渗技术主要是通过在渠床表面铺设不透水膜料来实现的,以不透水膜料作为防渗层,从而达到防渗目的。膜料防渗施工的关键在于保持膜层完整性,保证土保护层的边坡稳定性。在渠道工程施工中应用膜料防渗技术,需要根据实际情况,确定铺膜基槽断面形式。在渠槽完成开挖工作后,需要进行整平作业,并做好灭草处理。根据渠道工程渠道规模,进行膜料加工。在铺设膜料时,应存留一定的小褶,与渠基保持平贴。膜料种类较多,如复合土工膜、聚氯乙烯膜等,根据实际情况,选择适用种类。膜料搭接时应保持一定的重叠范围,一般重叠控制在10-15cm之间。

3.水利渠道工程砌石防渗法

砌石防渗法技术的主要输通过在渠床表面铺设石料,形成透水性较低的石料防渗层,从而降低输水过程中出现的渗漏损失。在进行砌石防渗施工之前,需要清理渠床,并在渠床表面铺砂浆垫层,将石块安放在砂浆垫层之上,使用碎石填充空隙。块石衬砌厚度对控制在20-40cm范围内,片石衬砌厚度多控制在15cm左右。使用水泥砂浆进行勾缝处理。如水利渠道工程区域内地下水位较高,则需要在砌体下设计排水孔。在砌筑片石与块石的过程中,需要将横缝与纵缝错开,并做好养护措施。

4.止水缝的施工处理

在对梯形混凝土衬砌进行设计施工时,对于渠道止水缝的设计是一个至关重要的环节,止水缝是在对渠道进行衬砌设计施工时,根据具体的设计施工要求,通过专业技术处理而预留的隔离缝。隔离缝能够有效的释放造成渠道受力变形的能量,防止由于大气中的气体温度变化或者由于地基本身的缺点从而在渠道上产生随意性的裂缝。

四、结束语

总而言之，水利渠道防渗施工的重要性极大，不仅是保证水利渠道工程整体质量的重要手段，还是节约水资源，提高水资源利用率的必然方式。新时期下的水利渠道施工必须将重点放到防渗施工上，充分意识到渠道防渗的重要性，并利用防渗施工技术做好渠道施工，将渠道防渗技术应用、落实到具体工作中，严格按照施工技术要求进行施工的同时切实掌握防渗施工技术要点，以尽可能地提高防渗施工质量，在提高企业核心竞争力和市场适应力的同时助推我国水利事业的可持续发展。

参考文献：

[1]左明.水利渠道施工中的防渗技术应用分析[J].科学技术创新,2015(13):122-122.

[2]王德成.水利渠道施工中的防渗技术应用分析[J].民营科技,2015(4):122-122.

[3]段素敏.水利渠道施工中的防渗技术应用分析[J].工程技术文摘版,2015(18).

[4]阿依古丽吾拉依汗.水利渠道施工中的防渗技术应用分析[J].建筑工程技术与设计,2015(18).

本文来源: https://www.lw50.cn/article/be52315664cfc9f3af045dc8.html