# 浅谈水体中重金属危害及检测技术论述

南京市浦口区环境监测站江苏南京210000

摘要：本文先是分析了水体的污染现状；然后详细阐述了水体常见的重金属污染物的成分，分别论述了水体中主要的中金属污染物汞、铅、镉、铬对人体的危害；最后总结了检测水体中重金属的技术方法，主要包括：激光诱导击穿光谱法、Ｘ射线荧光光谱分析法和原子光谱法，其中，原子光谱法又包括原子吸收光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法和原子荧光光谱法这三种方法。

关键词：重金属；水体；检测技术

１水体常见的重金属污染成分及其危害分析

水作为生命之源，是每个人的生命中必不可少的物质。有实验表明人可以三天不吃饭但不可以一天不喝水。现如今，水源遭到了越来越严重的污染，其中主要的污染物就是重金属，例如汞、铅、镉、铬等。危害过程如图1所示：

图1：重金属的污染

1.1汞污染

重金属汞对人体的危害是巨大的，在西安的秦始皇墓中就含有大量的重金属汞，正是由于这些重金属汞的存在，有关专才不敢对秦皇陵展开进一步的挖掘。重金属汞在自然界有两种形态，一种为有机汞，另一种为无机汞。相对于无机汞来说，有机汞的毒性更大，它在进入人体之后损害人体的大脑，能够让人在几分钟之内迅速死亡；无极汞的毒性没有那么强，但是它也能给人带严重的危害，他为主要是损害人的神经系统和肾脏功能。水体中的汞污染来源很多，主要的就是汞矿的开采。电池生产、制碱、土法炼金、化石燃料燃烧、有色金属冶炼等也都会造成水体的汞污染。

1.2铅污染

目前，水体的重金属污染中主要的污染物就是金属铅，占到了30%以上。重金属铅可以通过多种途径进入人的体内，包括消化道、呼吸道和皮肤等。铅对人的危害有一个累积的过程，他不会像汞那样在短短的时间内给人造成重大的威胁，而是在人体的组织内不断的累积，慢慢地入侵人体的免疫系统和造血系统，导致人体的免疫力下降、肝细胞损伤、贫血、铅性肾病等危害。水体中铅的污染主要来源于采矿行业和冶炼行业，另外汽车中的尾气也是一个重要的来源。

1.3镉污染

重金属镉对人的肾脏危害程度最大，研究表明，金属镉可以通过人的呼吸道和消化道而在人的体内聚集。当金属铬在人体内聚集到一定的程度时，就会直接损害人的肾小管，导致肾小管的功能不能正常发挥出来，因此蛋白质、氨基酸、糖类会随着人的尿液排出体外，最终可能会引发糖尿病和骨痛病。另外，镉对人体的神经系统和生殖系统也有一定的危害，还会促进肿瘤的生长。水体中的金属镉主要来源于电池，花式燃料等物质。

1.4铬污染

水体中铬化物中铬的化合价有三价和六价两种价态。在进入人体的方式上，多种重金属都类似，主要的途径就是通过人的消化道和呼吸道。少量的铬会引起人体的不适，感觉腹部胀痛或者出现大量的湿疹；大量的铬对人体的危害是巨大的，铬有强烈的腐蚀性，会腐蚀人的内脏，造成内脏受损，甚至会导致基因突变。工业生产中的废水和有关铬生产所排放的废水是导致水体铬污染的罪魁祸首。

除此之外，水中还有很多其它的重金属污染物，其对人体的危害如图2所示：

图2：水体中重金属对人体的危害

２水体中重金属离子检测方法

2.1激光诱导击穿光谱法

激光诱导击穿光谱简称为LIBS，在最近的几年里发展尤为迅速，主要的工作原理就是利用高功率密度的激光把样品汽化，从而把铬金属元素从它们的化合物中分离出来，形成激发态的原子和离子；然后根据不同的金属元素的发射谱线不同来分离检测出各个金属元素，最后鉴定出样品中各金属的含量。激光诱导击穿光谱法使用广泛，在经过学者的不断研究改进之后，已经形成了较为完善的方法和理论。激光诱导击穿光谱法操作简便，无需对样品进行事先处理，检测快速，破坏性小，能够同时检测多种元素，在对有害有毒样品的检测中，有着重要的作用。

2.2Ｘ射线荧光光谱分析法

Ｘ射线荧光光谱分析法简称为XRF，其方法原理是在X射线的照射下，待测物质中的原子能够产生次级特征Ｘ射线；然后再根据不同原子产生的射线的不同进行区分；最后在从特征谱线上找出各种元素的种类及含量多少。XRF的特征谱线又包括波长色散型和能量色散型两种类型。在实际的测试中，XRF以其测试结果准确性高，分析速度快，重视性好的优点愈发吸引人们的眼光。在研究者的逐渐改进之下，Ｘ射线荧光光谱分析法得到了快速的发展，现在已经能够检测大部分金属元素。

2.3原子光谱法

原子光谱法的工作原理是利用原子外层或内层电子变迁产生的光谱线来进行定性或定量分析。包括原子吸收光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法和原子荧光光谱法三种方法。原子吸收光谱法简称为AAS，该方法使用时间较早。主要原理是利用被测元素基态原子能够与辐射光产生共振并吸收测定辐射光，检测测定辐射光的减弱程度就可以得出被测元素的种类和含量。电感耦合等离子体原子发射光谱法简称为AES，原理是利用高频电磁感应产生的高温等离子矩作为激发光源的测定微量元素的检测方法。原子荧光光谱法简称为AFS，主要检测水体中的微量元素，利用的是原子能够在辐射下发出特定波长的荧光。

参考文献：

[1]仲科.水体中重金属离子危害及检测方法研究[J].山西化工，2019，39（02）：23-30.

[2]张家铜，刘佳麟.水体重金属污染的危害及其治理[J].山东工业技术，2019（08）：35.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/be640d558044bfd45a5ebb4c.html