# TLA改性沥青的制备与性能研究

### 论文摘要

特立尼达湖沥青（TLA）改性沥青以其良好的路用性能在国内外已被广泛应用于机场跑道、桥面铺装、高速公路等方面。然而,关于TLA改性沥青的研究主要集中在沥青的物理性能及其混合料路用性能方面,而对于TLA改性沥青的流变性能和老化性能的研究较少。此外,关于TLA改性沥青的改性机理也很少涉及。本文研究了TLA对不同种类的基质沥青（TZ-70和SK-90）的物理性能、流变性能和老化性能的影响,并利用傅里叶红外光谱（FT-IR）和原子力显微镜（AFM）探讨了TLA对沥青的改性机理。结果表明：TLA均可提高两种基质沥青的软化点,增大其粘度,降低其延度和针入度。TLA改性后,TZ-70的软化点和粘度增量明显高于SK-90,且随着TLA掺量的增加而增大。与SK-90相比,TLA与TZ-70沥青的相容性更好。这表明TLA对TZ-70的性能改善更加明显,二者表现出较好的配伍性。TLA对沥青的流变性能有显著影响。加入TLA后沥青复数模量增大,相位角减小,沥青的车辙因子相应增大。研究表明,TLA的掺量每增加10%,改性沥青可提高1个PG高温等级,显著提高了沥青的高温稳定性和抗车辙能力。TLA对沥青的老化性能也有明显的改善作用。与基质沥青相比,TLA改性沥青薄膜烘箱老化、压力老化箱老化和紫外老化后的软化点比和粘度变化指数显著减小,残留针入度比明显增大,TLA的加入可有效地改善沥青的耐热氧老化和紫外老化性能。红外光谱研究表明：TLA加入到沥青中没有产生新的吸收峰,TLA对沥青主要是物理改性。原子力显微镜（AFM）观测显示：与基质沥青相比,TLA改性沥青的形貌图更为光滑,“蜂形”结构尺寸明显减小,且在体系中的分布更加均匀。由于沥青中“蜂形”结构是沥青质的存在所引起的,由此表明TLA的加入改变了基质沥青中的沥青质与其它组分的相互作用,改性后,形成了新的更加稳定的体系。此外,AFM还反映出TLA改性沥青中的分散相表现出明显的缔合作用,从而使体系的刚性得到提高,显著增大了改性沥青的软化点和粘度。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 沥青及改性沥青研究进展

- 1.1.1 沥青

- 1.1.2 改性沥青

- 1.2 TLA改性沥青的研究与应用现状

- 1.2.1 概述

- 1.2.2 研究进展

- 1.2.3 应用概况

- 1.3 本文的研究目的和主要研究内容

- 第2章 TLA对沥青物理性能的影响

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 实验设备

- 2.2 TLA改性沥青的制备

- 2.3 性能测试

- 2.3.1 物理性能测试

- 2.3.2 高温储存稳定性测试

- 2.4 结果与讨论

- 2.4.1 TLA对沥青物理性能的影响

- 2.4.2 TLA与不同沥青的相容性

- 2.5 本章小结

- 第3章 TLA对沥青流变性能的影响

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 实验原料

- 3.1.2 实验设备

- 3.2 流变性能测试

- 3.2.1 粘度测试

- 3.2.2 动态剪切流变性能测试

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 TLA对沥青粘度的影响

- 3.3.2 TLA对沥青复数模量的影响

- 3.3.3 TLA对沥青相位角的影响

- 3.3.4 TLA对沥青车辙因子的影响

- 3.4 本章小结

- 第4章 TLA对沥青老化性能的影响

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 实验原料

- 4.1.2 实验设备

- 4.2 老化实验方法

- 4.2.1 热氧老化

- 4.2.2 紫外老化

- 4.3 性能测试

- 4.4 沥青老化性能评价指标

- 4.5 结果与讨论

- 4.5.1 残留针入度比

- 4.5.2 软化点增量

- 4.5.3 粘度变化指数

- 4.6 本章小结

- 第5章 TLA改性沥青的改性机理研究

- 5.1 红外光谱概述

- 5.2 原子力显微镜概述

- 5.2.1 原子力显微镜发展

- 5.2.2 原子力显微镜原理

- 5.3 实验部分

- 5.3.1 实验原料

- 5.3.2 实验设备

- 5.3.3 样品制备

- 5.4 结果与讨论

- 5.4.1 红外光谱分析

- 5.4.2 原子力显微镜分析

- 5.5 本章小结

- 第6章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文与参研项目

### 相关论文文献

- [1].改性沥青的发展现状及生产工艺探讨[J]. 甘肃石油和化工 2011(03)

- [2].高黏改性沥青的宏观自愈合性能[J]. 科学技术与工程 2019(33)

- [3].废轮胎橡胶粉在高黏改性沥青中的应用性研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [4].基于不同老化模式的醋酸纤维改性沥青蠕变行为研究[J]. 黑龙江交通科技 2019(11)

- [5].排水路面橡胶粉高粘改性沥青的研究进展[J]. 华东公路 2019(06)

- [6].新型骨胶改性沥青流变性能研究[J]. 长沙理工大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [7].改性沥青新材料在公路道路中的应用[J]. 产业科技创新 2020(15)

- [8].改性沥青新材料在公路道路中的应用[J]. 建材与装饰 2018(48)

- [9].高寒高海拔地区宽温域温拌改性沥青及混合料性能研究[J]. 石油沥青 2019(01)

- [10].改性沥青新材料在公路道路中的应用探讨[J]. 河南建材 2018(06)

- [11].高胶改性沥青的性能及应用研究[J]. 石油沥青 2019(03)

- [12].改性沥青新材料在公路道路中的应用[J]. 绿色环保建材 2019(07)

- [13].SPSS软件优化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物改性沥青制备工艺[J]. 石化技术与应用 2019(06)

- [14].南美原油的减压渣油制备改性沥青的研究[J]. 石油沥青 2019(05)

- [15].基于数值模型的农膜改性沥青流变性研究[J]. 中外公路 2019(05)

- [16].改性沥青在公路施工中的应用策略[J]. 四川水泥 2018(01)

- [17].高黏复合改性沥青的制备与工程应用[J]. 筑路机械与施工机械化 2018(02)

- [18].改性沥青在高速公路中的应用与效果研究[J]. 北方交通 2018(09)

- [19].探究改性沥青配合比设计及施工[J]. 价值工程 2018(34)

- [20].改性沥青材料在高速公路施工中的运用[J]. 西部交通科技 2018(10)

- [21].走近改性沥青[J]. 中国公路 2017(09)

- [22].赤泥改性沥青黏度及微观特性[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [23].多聚磷酸改性沥青老化前后高温流变性能[J]. 复合材料学报 2017(07)

- [24].有机改性膨润土制备及其用于改性沥青的研究进展[J]. 硅酸盐通报 2017(08)

- [25].浅谈乳化改性沥青在微表处的应用[J]. 四川水泥 2017(10)

- [26].硅藻土改性沥青胶结料性能试验研究[J]. 石油沥青 2017(05)

- [27].红外光谱仪在SBS改性沥青质量控制中的应用[J]. 石油沥青 2017(05)

- [28].高软化点SBS改性沥青的乳化研究[J]. 石油沥青 2017(05)

- [29].SBS改性沥青关键指标预测模型的研究[J]. 石油沥青 2017(05)

- [30].改性沥青新材料在公路道路中的应用[J]. 建材与装饰 2016(20)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/be68d4bf53218b33796c5583.html