# 基于机电工程消防弱电系统的安装简议

关键词：机电工程；消防弱电系统；安装

引言：对于建筑工程来讲，机电安装施工能更好的控制建筑的整体施工质量与施工进程。而消防弱电系统的安装是建筑机电安装必不可少的环节，其安装质量的好坏对建筑物安全性能的发挥起到极大的促进作用。

1、机电工程消防弱电系统安装要点分析

机电安装工程中，消防弱电系统包含的内容很多，一般涉及到的弱电系统主要有电梯安装系统、电话系统、闭路电视系统、消防自动报警系统、停车场管理系统、内部对讲机等等。下面本节主要选取其中的几个系统做详细介绍。

1.1电梯工程安装

在安装电梯工程时，最为关键的内容就是安装程序与安装质量，采用科学合理的方法，达到工程的规范要求：①要保证各层门与轿箱地坎之间的间距，要符合电梯的相关行业规定，将偏差控制在有关规定允许的范围内；②控制好电器装置的安装质量，并且配置相关的安全保护装置；③电梯系统中的各个机械配合要保证其协调性，所有安全开关动作必须安全可靠，既要达到电梯本身的技术参数要求，还要达到建筑工程系统中所有设计参数的要求；④采用单独敷设的方法搭接电梯所有的供电电源线，确保电梯接地系统的正常运行。

1.2中央主机与末端设备的安装

通常情况下，在弱电各系统安装过程中，由于安装工期较短，用到的设备较贵，因此设备的安装一般在后期进行，但应先预留管槽。像中央设备、末端设备等重要设备，应放在工程后期安装。把握工序施工关键，掌握施工技术要点，就应做到：

首先保证中央主机、末端设备的放置位置正确。其次，在设备准确就位后，通过进行现场调试，与系统的联动调试、软件的输入与应用调试和现场线路的接线和校线问题等这些内容的处理分析，为弱电系统正常运行奠定基础。然后，在装修工程和主机房建设结束后，再安装中央主机。为确保所有设备与构件的紧密连接，增强系统安装牢固性，需要对设备与设备、设备与构件之间的连接问题进行科学处理。最后，仔细检查所有设备并对其坚固层进行防锈处理。

1.3火灾自动报警系统的安装

安装火灾自动报警系统时，需要做好火灾探测器、综合报警控制板等设备的安装工作。

1.3.1火灾探测器

火灾探测器是用来对火灾进行探测的装置，根据建筑不同区域的不同需求，火灾探测器分为感烟探测器、感热探测器、煤气探测器，其中感烟探测器需要安装在机房重地、走廊、电梯前室、楼梯间等地方，在安装过程中要注意合理布局，如在机房等地，不能让杂物阻挡住了探测器，以免影响探测器正常工作，在走廊等开阔地，需要根据探测器的探测范围，进行无死角多点布控。感热探测器一般用来安装在车库，而煤气探测器则用来安装在住户家中，有时也会联合使用火灾探测器的工作原理是模拟量式，即当监测指标超过模拟值，火灾探测器即会把信号传递给自动报警系统。

1.3.2综合报警控制板

综合报警控制板包括数据显示器、手动报警装置、应急通讯、应急插座等，其中数据显示器是用来显示综合报警控制板监测到的现场情况，如温度指标、烟雾指标、煤气指标等数据；手动报警装置即电铃，是让第一时间发现火情的人员，可以利用电铃快速警告其余尚不知情的人员，往往用于自动报警装置暂未起效时；应急通讯是消防专用通讯系统，用来和消防安全人员进行紧急通讯；应急插座是用来在紧急情况下，如电源被切断、围困人员手机没电等，用来为被困人员提供紧急充电服务的。

1.4火灾紧急通讯系统的安装

火灾紧急通讯系统是专线专用的通讯系统，分为终端和末端，终端即消防安全室，末端则需要分布在设备间、走廊、电梯前室、地下车库、保安处、物业管理处等地，其中末端彼此不能进行互联，末端只能和终端进行一对一联系，终端和末端则是一对多，当设备间、走廊、电梯前室、地下车库等发生火情并紧急通讯报警时，终端可以及时把火情信息反馈给保安处、物业管理处等。在安装火灾紧急通讯系统时，终端和末端的线路可以采用星型和总线型两种结构，另外传输信号的线路需要采用屏蔽线，避免信号受到干扰。

1.5闭路电视系统

弱电系统中的闭路电视系统，在安装完成后，最为主要的工作就是调试，具体的调试工作包括以下内容：线路检查、电源检测、接地电阻测量、控制器调试、摄像机调试、电动云台、门禁系统以及监视器等各个系统，与此同时，在调试过程中，还要根据相关的规范程序，采取单体试验与系统调试相结合的方法进行，进而从根本上保证系统运行的稳定性。

1.6电讯系统

对于弱电系统工程中电讯系统的调试，其主要包括电讯综合布线系统、电话交换机系统数据科技网络系统、多媒体数据终端机线路的测试，还有设备单体的调试、系统调试和个系统联合调试。

2、机电工程消防弱电系统安装的质量控制措施

2.1消防弱电工程方案的科学设计

消防弱电系统在设计时，要保证各个环节的实现对工程方案的科学、合理设计。实行科学的设计方案在一方面为设备安装提供了有效的技术指导，对于系统的安全、高效运行提供了极为有利的技术支持。在制作设计方案时，要将专业的理论知识同实践经验相结合，注重实地考察，确保各阶段性工程的操作达到行业标准，保证设备与系统的安装位置和程序准确。

2.2编制工程施工方案

在工程设置中，必须要根据工程实际需要，根据相关法律法规，把握工程安装的关键，编制科学合理的施工方案，来确保工程中每一个分项工程都能按要求及规范达到标准。比如应确保每层门和轿厢地砍的间距符合要求，应尽量减少因安装造成的误差，确保各项施工参数施工无误。还应确保所有电器装置安装到位，能安全使用并达到技术规范值。

2.3把握工程主要技术特征

弱电各系统的安装过程中，与其他的工程相比，安装工程的工期相对较短，为此，必须要把握关键的技术特征，从而控制系统安装质量，由于工程系统中所涉及到的设备都相当贵重，为此，需要将这些重要的安装工作安排在工程后期进行，但是管槽要在早期安装，而中央设备、末端设备等重要的设备，一定要按照工程要求，保证其他安装工作完成，然后通过人工智能化系统判断出区域内的消防等级，达到研究火灾防范和控制火灾的目的。

结束语

消防弱电系统在机电设备施工技术中的安装应将安全防护工作放在系统运行的首要环节，为此，安装单位应重视其安装技术，将现代化技术应用于安装流程之中，确保工程人员的专业化技术水平，对运行环节的检修与调试进行严格的质量把控，从而实现弱电系统安装环节的准确、流畅，促进机电安装行业的全面发展。

参考文献

[1]崔江华，蔡建华.消防弱电系统安装的质量控制方法[J].工程技术，2016（10）.

[2]马英璞.关于机电安装施工技术中消防弱电系统的安装探究[J].工程技术，2016（09）.

[3]张继段，杨娇.探究机电安装施工技术中消防弱电系统的安装[J].城市建设理论研究，2014.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/be6c017322d7c3a0f86f60e8.html