# 基于循环平稳的滚动轴承早期故障诊断应用研究

### 论文摘要

滚动轴承是旋转机械中应用最广泛的关键零部件之一,其工作状态的优劣直接影响到整台机组乃至整条生产线的生产质量和安全。尤其在工业向自动化、智能化发展的今天,对滚动轴承故障的诊断技术进行研究具有十分重要的意义。本文根据滚动轴承振动信号表现出循环平稳性这一现象,研究了基于循环平稳信号处理的滚动轴承振动信号特征提取方法。根据循环自相关函数等于两个移频形式的互相关及循环自相关函数的周期性特征,提出基于FFT及IFFT的循环自相关函数算法,该算法将周期函数的互相关快速算法引入循环自相关函数的计算中,相对直接按公式计算的速度提高了千倍以上。运用该算法得到的循环自相关函数,进行谱分析及平方谱分析,进一步验证了该算法的正确性。采用时域平滑循环周期图法直接由信号计算谱相关密度切片,在分析常用的三种变换形式基础上,讨论了各自谱密度三维分布的共性、差异、适用范围。通过对八种信号的循环平稳理论与仿真研究,总结了各种信号的循环解调规律,为机械振动机理的研究和工程应用提供了一定的理论依据,具有实用价值。论文最后提出将循环平稳分析与EMD相结合的滚动轴承故障诊断方法,提高了故障识别能力。对实验信号经过EMD自适应滤波后,选择适当的IMF分量进行循环自相关函数及谱相关密度组合切片两种方法的分析,并与频谱分析及包络解调分析作比较,验证了基于FFT的循环自相关函数算法在滚动轴承故障诊断中的正确性和实用性。基于平滑循环周期图估计算法的组合切片法更具有直观性,在滚动轴承五个故障特征频率理论计算值附近选择谱峰值最大的切片进行组合分析,既解决了实际应用中切片位置不准确的问题,又可以通过每个特征循环频率切片组中峰值变化趋势判断轴承工作中的打滑程度。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 选题背景

- 1.2 滚动轴承故障诊断技术研究现状

- 1.2.1 滚动轴承监测与诊断研究进展

- 1.2.2 现有诊断技术的局限性及急待解决的问题

- 1.3 循环平稳理论的发展概况

- 1.3.1 循环平稳理论的发展及现状

- 1.3.2 循环统计量的估计方法

- 1.3.3 二阶循环平稳理论在机械设备故障诊断中的应用

- 1.4 经验模态分解研究与应用现状

- 1.5 论文主要内容

- 第二章 循环平稳及EMD的理论基础

- 2.1 引言

- 2.2 循环平稳及循环统计量

- 2.2.1 循环平稳的定义与分类

- 2.2.2 循环统计量的定义

- 2.3 二阶循环统计量

- 2.3.1 循环自相关函数

- 2.3.2 谱相关密度函数

- 2.3.3 二阶循环统计量的解调降噪性

- 2.4 经验模态分解法的基本原理

- 2.4.1 本征模函数（IMF）

- 2.4.2 经验模态分解过程

- 2.4.3 经验模式分解的优点

- 2.4.4 经验模式分解的滤波性能

- 2.5 本章小结

- 第三章 二阶循环统计量算法及滞后积形式的研究

- 3.1 引言

- 3.2 基于FFT的循环自相关函数算法

- 3.2.1 算法提出

- 3.2.2 算法验证

- 3.3 谱相关密度算法及不同滞后积对谱分布的影响

- 3.3.1 谱相关密度算法

- 3.3.2 谱相关密度函数分布特征

- 3.4 本章小结

- 第四章 基于二阶循环统计量的循环相关解调仿真研究

- 4.1 引言

- 4.2 单调制源单载波频率调制信号的解调

- 4.3 调频调幅共存信号的解调

- 4.3.1 单载波单调制源调频调幅共存信号的解调

- 4.3.2 不同调制源调频调幅信号的解调

- 4.4 多频率相加信号的循环平稳分析

- 4.5 多调制源多载波信号的解调

- 4.5.1 多调制源单载波调幅信号的解调

- 4.5.2 单调制源多载波调幅信号的解调

- 4.5.3 单调制源多载波调频信号的解调

- 4.6 本章小结

- 第五章 滚动轴承诊断实例

- 5.1 引言

- 5.2 滚动轴承的基本结构

- 5.3 滚动轴承的振动特征

- 5.3.1 滚动轴承的振动分类

- 5.3.2 正常轴承的振动特征

- 5.3.3 故障轴承的振动特征

- 5.3.4 滚动轴承的特征频率

- 5.4 实验设置

- 5.5 实验信号处理分析

- 5.5.1 循环自相关函数分析

- 5.5.2 谱相关密度组合切片分析

- 5.6 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者在攻读硕士期间主要研究成果

### 相关论文文献

- [1].循环自相关函数在轮边减速器故障诊断中的应用[J]. 机电工程技术 2017(01)

- [2].随机测量条件下的循环自相关函数无网格估计[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2017(04)

- [3].新型核序列自相关函数用于非同源蛋白质结构类预测[J]. 计算机与应用化学 2011(01)

- [4].自相关函数的多普勒信号频率估计算法[J]. 西安工业大学学报 2017(10)

- [5].一种基于自相关函数特征的行为识别方法[J]. 计算机应用研究 2018(06)

- [6].自相关函数在机械故障诊断中的应用[J]. 机械设计与制造 2018(10)

- [7].基于自相关函数的体表标测房颤信号的节律分析[J]. 生物医学工程学杂志 2018(02)

- [8].基于时间自相关函数的诱发电位单通道单次提取方法[J]. 信号处理 2012(06)

- [9].基于自相关函数三维熵的雷达信号分选[J]. 雷达科学与技术 2017(06)

- [10].基于自相关函数的钢琴乐音改进识别算法[J]. 武汉工程大学学报 2018(02)

- [11].基于传导变换的自相关函数和互相关函数的拓展研究[J]. 广东工业大学学报 2017(01)

- [12].d-元广义分圆序列的线性复杂度及自相关函数性质分析[J]. 电子与信息学报 2012(12)

- [13].数字图像自相关函数的优化逼近模型[J]. 通信学报 2011(10)

- [14].SNCK信号的循环自相关函数仿真[J]. 自动化技术与应用 2015(04)

- [15].具有良好自相关性质的四元序列的研究[J]. 宁德师范学院学报(自然科学版) 2011(03)

- [16].BOC信号自相关函数边峰消除方法改进和性能分析[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2019(03)

- [17].我国社会消费品零售总额的时间序列分析与预测[J]. 甘肃高师学报 2018(02)

- [18].循环自相关函数在滚动轴承故障特征提取的应用[J]. 煤矿机械 2018(05)

- [19].基于自相关函数包络检测的复合调制定距方法[J]. 计算机应用与软件 2015(09)

- [20].基于FFT的循环自相关函数算法在滚动轴承故障诊断中的应用[J]. 轴承 2009(09)

- [21].AR(2)模型自相关函数计算公式的回顾[J]. 高等数学研究 2019(01)

- [22].MA(1)模型偏自相关函数计算公式的证明[J]. 高等数学研究 2018(01)

- [23].季节调整模型的确定方法及其应用[J]. 统计与决策 2014(13)

- [24].流体输运特性自相关函数积分的稳定性研究[J]. 工程热物理学报 2010(11)

- [25].有限状态马氏过程的自相关函数的单调性(英文)[J]. 北京大学学报(自然科学版)网络版(预印本) 2008(03)

- [26].一种分析和计算自相关函数估计的方法[J]. 通信技术 2019(11)

- [27].一种消除BOC(m,n)信号自相关函数副峰的方法[J]. 中国民航大学学报 2018(06)

- [28].自回归模型偏自相关函数截尾性检验[J]. 统计与决策 2019(08)

- [29].基于自相关函数的心音周期提取和识别[J]. 计算机与数字工程 2017(10)

- [30].基于自相关函数重构的BOC信号无模糊捕获算法研究[J]. 成都大学学报(自然科学版) 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/be929fec41b7bf8e2ce49185.html