# NWCHTs-IL-SPCE的制备及在铅镉分析中的应用研究

### 论文摘要

本文以多壁碳纳米管（MWCNTs）和离子液体1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐（[BMIM]PF6）做修饰剂,制备了一种新型多壁碳纳米管/离子液体/丝网印刷碳电极修饰电极（MWCNTs-IL-SPCE）。采用扫描电镜、循环伏安和交流阻抗对该修饰电极进行了表征,研究了铅镉离子在该修饰电极上的电化学溶出伏安响应,并用该修饰电极结合溶出伏安法测定食品样中的铅镉含量。主要研究内容如下1.多壁碳纳米管/离子液体/丝网印刷碳电极（MWCNTs-IL-SPCE）的制备和表征。0.02g MWCNTs和300μL [BMIM]PF6可以很好的研磨成凝胶,该凝胶具有黏性,能在电极表面黏涂一层MWCNTs-IL薄膜。扫描电镜显示该凝胶能均匀黏涂在工作电极表面。修饰电极在K3[Fe（CN）6]溶液中的循环伏安和交流阻抗结果说明,MWCNTs-IL能加快电极表面电子转移速率。考察了铅镉离子在MWCNTs-IL-SPCE上的溶出伏安响应,发现有低浓度碘离子存在时,能有效提高铅镉的溶出峰,且溶出峰峰型尖锐、溶出曲线基线平稳。2.构建了MWCNTs-IL-SPCE差分脉冲溶出伏安法检测铅的方法。优化差分脉冲溶出伏安的测定条件：电解质溶液为0.1mol/L NaAC-HAC缓冲液,pH值4.5,I-浓度为0.006mol/L,沉移电位-1.1V,沉积时间240s。在此优选条件下得到的线性范围为2～600μg/L,回归方程为Y（μA）=0.23004+0.01965X（μg/L）,相关系数R为0.99926,检出限0.63μg/L。用该方法结合二次加标对茶叶中的痕量铅进行了测定,测量结果与ICP-MS测定值进行t检验,无显著性差异。3.构建了MWCNTs-IL-SPCE方波溶出伏安法检测镉的方法。优化方波溶出伏安的测定条件：电解质溶液为0.1mol/L NaAC-HAC缓冲液,pH值4.5,I-浓度为0.004mol/L,沉积电位-1.0V,沉积时间300s。在此优选条件下得到的线性范围为10～500μg/L,回归方程为Y（μA）=-0.45448+0.08275X（μg/L）,相关系数R为0.99886,检出限1.17μg/L。用该方法结合二次加标对干食用菌中的痕量镉进行了测定,测量结果与ICP-MS测定值进行t检验,无显著性差异。4.初步研究了MWCNTs-IL-SPCE线性扫描溶出伏安法同时检测铅镉的方法。虽然线性扫描溶出伏安法灵敏度不够高,但分辨率高,两溶出峰可以很好的分开。优化线扫描溶出伏安的测定条件：电解质溶液为0.2mol/L NaAC-HAC缓冲液,pH值4.6,I-浓度为0.02mol/L,沉积电位-1.1V,沉积时间300s。上述建立的两种方法灵敏度高、重现性好,可用于食品中痕量铅镉简单、经济的检测。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 重金属的污染与危害

- 1.2 电化学分析法检测重金属元素

- 1.2.1 离子选择性电极法

- 1.2.2 极谱法

- 1.2.3 溶出伏安法

- 1.3 化学修饰电极

- 1.3.1 化学修饰电极概述

- 1.3.2 CME的修饰方法

- 1.3.3 碳纳米管在化学修饰电极中的应用

- 1.3.4 离子液体在化学修饰电极中的应用

- 1.4 课题研究内容及意义

- 1.4.1 研究目标和内容

- 1.4.2 技术路线

- 1.4.3 选题意义

- 1.5 创新点

- 第2章 多壁碳纳米管-离子液体修饰丝网印刷碳电极的制备及表征

- 2.1 试验部分

- 2.1.1 仪器与试剂

- 2.1.2 电极选择及预处理

- 2.1.3 多壁碳纳米管的酸化

- 2.1.4 MWCNTs-IL-SPCE的制备

- 2.1.5 试验方法

- 2.2 结果和讨论

- 2.2.1 多壁碳纳米管的红外光谱

- 2.2.2 MWCNTs-IL-SPCE的表面形貌

- 2.2.3 MWCNTs-IL-SPCE的电化学表征

- 2.2.4 MWCNTs-IL-SPCE的交流阻抗谱

- -的化学作用'>2.2.5 1-的化学作用

- 2.2.6 MWCNTs-IL-SPCE的电化学响应

- 2.3 小结

- 第3章 多壁碳纳米管-离子液体修饰电极差分脉冲溶出伏安法检测茶叶中的痕量铅

- 3.1 试验部分

- 3.1.1 仪器与试剂

- 3.1.2 MWCNTs-IL-SPCE的制备

- 3.1.3 MWCNTs-IL-SPCE的活化

- 3.1.4 茶叶样品的微波消解

- 3.1.5 分析方法

- 3.1.6 检测原理

- 3.1.7 定性定量原理

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 检测条件的优化

- 3.2.2 修饰电极的使用次数与一致性

- 3.2.3 工作曲线与线性范围

- 3.2.4 干扰离子的影响

- 3.2.5 茶叶样品的测定及回收率试验

- 3.3 小结

- 第4章 多壁碳纳米管-离子液体修饰电极方波溶出伏安法检测干食用菌中的镉#35

- 4.1 试验部分

- 4.1.1 仪器与试剂

- 4.1.2 MWCNTs-IL-SPCE的制备

- 4.1.3 MWCNTs-IL-SPCE的活化

- 4.1.4 样品的微波消解

- 4.1.5 分析方法

- 4.1.6 检测原理

- 4.1.7 定性定量原理

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 检测条件的优化

- 4.2.2 修饰电极的使用次数与一致性

- 4.2.3 工作曲线与线性范围

- 4.2.4 干扰离子的影响

- 4.2.5 样品的测定及回收率试验

- 4.3 小结

- 第5章 多壁碳纳米管-离子液体修饰电极线性扫描溶出伏安法同时检测镉铅的初步研究

- 5.1 试验部分

- 5.1.1 仪器与试剂

- 5.1.2 MWCNTs-IL-SPCE的制备

- 5.1.3 MWCNTs-IL-SPCE的活化

- 5.1.4 分析方法

- 5.1.5 检测原理

- 5.1.6 定性定量原理

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 检测条件的优化

- 5.3 小结

- 第6章 结论和展望

- 参考文献

- 附录 英文缩略表

- 研究生期间发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/be9414876e543163cda91592.html