# 聚乳酸/蒙脱土插层复合材料及聚乳酸超细电纺纤维制备

### 论文摘要

聚乳酸具有良好的生物相容性，生物降解性，并且降解产物无毒，无污染，是理想的绿色高分子材料。聚乳酸作为通用塑料存在性脆，强度不高；耐热性较差，加工时分子量大幅下降等缺陷。本文采用插层复合法制备了聚乳酸/蒙脱土插层复合材料有望改善这一现象。聚乳酸是组织工程支架的理想材料，静电纺丝法在制备支架材料是具有孔隙率高、孔径可调等优点。本文对聚乳酸超细电纺纤维工艺参数进行了研究。具体研究内容如下：1.对钙基蒙脱土进行钠化改型，有效的提高了蒙脱土的膨胀容和阳离子交换容量，并增大了蒙脱土的层间距。利用有机季铵盐CTAB对Na-MMT进行了有机改性，结果表明CTAB已经有效的吸附在蒙脱土片层间并扩大层间距。2.用硅烷偶联剂（KH-550），分别采用（a）直接交换法，（b）水解接枝法，（c）离子交换法对Na-MMT进行了改性研究，采用了XRD，FTIR，TG-DTG检测方法对产物进行了表征，结果表明，在三种改性方法中，离子交换法获得的产物层间距最大，硅烷分子在其中有着最大接枝率。3.采用熔融插层方法分别制备了MMT含量不同的PLA/C-MMT，PLA/K-MMT复合材料。XRD和TEM检测表明聚乳酸分子有效的进入MMT层间，在MMT含量较低时，MMT剥离程度较高；而MMT含量较高时，MMT以剥离-插层混合方式分散在基体中。MMT对聚乳酸分子链的自由运动进行限制提升了复合材料的Tg温度，MMT在聚乳酸基体内有异相成核作用使聚乳酸的熔融热焓升高。另外。MMT的片层较宽，起到了阻碍低聚物逸出和O2进入复合材料内部的作用，从而提高了复合材料在空气中的热稳定性。MMT大的长径比使其增强，增韧作用效果明显，随着MMT含量升高，复合材料的拉伸强度，弯曲强度，及模量均提升，断裂伸长率随MMT含量增加，先增大后减小。由于与聚乳酸的结合强度较好，K-MMT对比C-MMT，所制备的复合材料显示出了更好的热稳定性和力学性能。4.采用静电纺丝技术制备了聚乳酸超细纤维，实验发现采用不同溶剂所获纤维形貌有明显区别。研究了不同溶剂比例，纺丝液质量分数，纺丝电压，纺丝距离，针孔尺寸及MMT引入等参数对纤维形貌的影响，确定了本次试验的最佳纺丝参数为：选用二氯甲烷：DMF=2：1混合溶剂，溶液质量分数是8%，针孔尺寸Φ=0.5mm，纺丝液流速V=1.5ml/h，接收距离为16cm，纺丝电压为16.5KV。对所获纤维膜进行了力学性能和生物诱导性能研究。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 插层复合材料简介

- 1.2 蒙脱土的结构及性质

- 1.3 蒙脱土的有机化改性研究

- 1.3.1 长碳链有机阳离子作为改性剂

- 1.3.2 单体作为插层剂

- 1.3.3 引发剂作为插层剂

- 1.3.4 硅烷偶联剂作为插层剂

- 1.4 聚乳酸的性质及改性研究

- 1.4.1 聚乳酸的性质与应用

- 1.4.2 聚乳酸的改性研究

- 1.5 聚乳酸/层状硅酸盐纳米插层复合材料研究现状

- 1.5.1 PLA/OMLS 制备方法

- 1.5.2 PLA/OMLS 性能研究

- 1.6 静电纺丝简介

- 1.6.1 电纺丝的简介及发展历史

- 1.6.2 电纺丝的原理

- 1.6.3 电纺丝的影响因素

- 1.7 本课题的研究内容及其意义

- 第二章 蒙脱土钠化改型及有机化改性

- 2.1 实验

- 2.1.1 实验试剂与仪器

- 2.1.2 实验过程

- 2.1.3 检测方法

- 2.2 实验结果与分析

- 2.2.1 钙基蒙脱土的改型结果与分析

- 2.2.2 CTAB 改性蒙脱土结果与分析

- 2.2.3 硅烷偶联剂 KH550 改性实验结果与分析

- 2.3 本章小结

- 第三章 聚乳酸/蒙脱土插层复合材料制备

- 3.1 实验

- 3.1.1 实验试剂

- 3.1.2 实验仪器

- 3.1.3 实验过程

- 3.2 检测方法

- 3.2.1 广角 X-射线衍射（WXAD）

- 3.2.2 热重与差热（TG-DTA）分析

- 3.2.3 透射电镜（TEM）

- 3.2.4 力学强度测试

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 XRD 检测结果及其分析

- 3.3.2 聚乳酸/蒙脱土插层复合材料微观结构

- 3.3.3 蒙脱土含量对 PLA/MMT 插层复合材料的热性能影响

- 3.3.4 蒙脱土含量对 PLA/MMT 插层复合材料力学性能影响

- 3.4 本章小结

- 第四章 聚乳酸超细电纺纤维制备研究

- 4.1 实验

- 4.1.1 实验试剂

- 4.1.2 实验仪器

- 4.1.3 实验过程

- 4.2 检测方法

- 4.2.1 纺丝液粘度测试：

- 4.2.2 电纺纤维 SEM 分析

- 4.2.3 电纺纤维膜力学性能测试

- 4.2.4 电纺纤维膜生物诱导性能测试

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 溶剂对纤维形貌影响

- 4.3.2 纺丝液浓度对纤维支架形貌的影响

- 4.3.3 纺丝电压对纤维支架形貌的影响

- 4.3.4 纺丝距离对纤维的影响

- 4.3.5 纺丝液流速对纤维的影响

- 4.3.6 针孔尺寸对纤维的影响

- 4.3.7 MMT 对电纺丝的影响

- 4.3.8 PLA 电纺纤维膜的力学性能

- 4.3.9 PLA 电纺纤维膜的生物诱导性能

- 4.4 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录 A 攻读学位期间发表及待发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].熔融共混立构复合聚乳酸的制备及其性能研究[J]. 塑料工业 2020(02)

- [2].口罩用聚乳酸熔喷布的专利申请现状研究[J]. 化工管理 2020(25)

- [3].聚乳酸改性在包装领域的应用分析[J]. 食品安全导刊 2020(24)

- [4].聚乳酸的合成方法及其应用[J]. 农产品加工 2018(10)

- [5].聚乳酸及其立构复合物研究进展与应用[J]. 中国氯碱 2017(05)

- [6].离子色谱法测定聚乳酸制品中的聚乳酸[J]. 中国标准化 2017(20)

- [7].聚乳酸专利发展趋势分析[J]. 生物产业技术 2014(04)

- [8].乳酸及聚乳酸的工业发展及市场前景[J]. 生物产业技术 2015(01)

- [9].聚乳酸/聚多巴胺复合材料的制备及性能研究[J]. 应用化工 2019(12)

- [10].纤维化对聚甲醛/聚乳酸共混物热分解和预期寿命的影响[J]. 塑料工业 2020(01)

- [11].增容剂存在下高乙烯基聚丁二烯增韧聚乳酸（英文）[J]. 合成橡胶工业 2020(02)

- [12].聚乳酸-庆大霉素珠粒对骨感染患者的临床疗效及其对症状改善的影响[J]. 抗感染药学 2020(05)

- [13].超高温和高温厌氧条件下聚乳酸塑料的降解[J]. 环境工程学报 2018(01)

- [14].绿色工艺合成聚乳酸新技术[J]. 合成材料老化与应用 2018(04)

- [15].高性能超韧聚乳酸共混物的研究进展[J]. 高分子材料科学与工程 2018(10)

- [16].全球首次实现高品质聚乳酸多元醇工业制备[J]. 合成材料老化与应用 2017(05)

- [17].利血平聚乳酸微球的制备及形态研究[J]. 塑料工业 2015(12)

- [18].四臂聚乳酸/线性聚乳酸共混物的结晶行为及机理研究[J]. 高分子学报 2016(05)

- [19].聚乳酸 医疗绿色新材料[J]. 纺织科学研究 2016(05)

- [20].微波辅助聚乳酸合成的研究进展[J]. 广州化工 2016(08)

- [21].聚乳酸研究取得突破性进展[J]. 浙江化工 2016(09)

- [22].聚乳酸研究取得突破性进展[J]. 塑料科技 2016(10)

- [23].聚乳酸产业发展趋势分析[J]. 生物产业技术 2014(03)

- [24].甲睾酮聚乳酸微球的制备及其释药性能研究[J]. 中国现代药物应用 2012(02)

- [25].聚乳酸用于包装领域亟需解决的问题[J]. 中国包装工业 2012(04)

- [26].中国聚乳酸的开发和应用进展[J]. 精细石油化工进展 2012(05)

- [27].制约聚乳酸市场推广步伐的五大瓶颈[J]. 精细石油化工进展 2012(04)

- [28].东丽开发出聚乳酸比例超过50%生物树脂[J]. 塑料科技 2012(10)

- [29].东丽开发出聚乳酸比例超过50%生物树脂[J]. 国外塑料 2012(09)

- [30].聚乳酸及其纤维的发展及应用[J]. 聚酯工业 2011(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bebdd30d09c422546febb77e.html