# Shell煤气化飞灰粘附特性影响因素及模拟过程研究

### 论文摘要

Shell干粉煤加压气化工艺中合成气冷却器、陶瓷过滤器等工艺装置在运行过程中出现了飞灰的粘附和沉积问题,严重影响了煤气化装置的稳定、经济和长周期运行,因此,针对飞灰的粘附和沉积特性进行研究显得很有必要。本论文以刘二煤和云南煤气化后的飞灰为研究对象,通过JX-2000透反射显微镜、X射线荧光光谱仪、扫描电镜等现代分析测试技术分别对入炉煤样和飞灰样品的粒度分布、化学组成、微观形貌等特征进行分析,研究影响飞灰粘附特性的因素,并对其粘附沉积过程进行模拟。研究结果表明：1.刘二飞灰和云南飞灰的颗粒粒径均集中在2μm以下,其百分含量均在0-1μm粒径段随着A11到A15人孔依次减小。其中相同人孔不同气化后的飞灰进行比较,刘二飞灰颗粒在0-1μm范围的小颗粒多于云南飞灰,而在1-2μm范围的大颗粒少于云南飞灰,颗粒粒径小是导致飞灰容易在合成气冷却器等装置表面发生粘附的原因。2.CaO和Fe203在刘二煤和云南煤两种气化飞灰中的富集系数不同,其中CaO在云南飞灰中的相对富集系数（0.32）是刘二飞灰（0.15）的2.13倍,Fe203的富集系数（0.08）是刘二飞灰（0.24）的0.33倍,两种碱性氧化物在飞灰中富集系数的不同是导致刘二飞灰和云南飞灰积灰程度存在差异的原因之一。3.飞灰的微观形貌为球形颗粒,其颗粒粒径小,比表而积大,颗粒之间在分子表面张力的作用下,相互之间存在粘附力等特征。结合飞灰在气化过程中的物理化学特征,分析推断飞灰颗粒的形成过程和沉积原因,并对其过程进行模拟,进而为解释飞灰颗粒之间以及飞灰颗粒和管壁之间的粘附过程提供了理论依据。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 插图或附表清单

- 引言

- 第1章 文献综述

- 1.1 国外SHELL煤气化技术研究现状及发展趋势

- 1.2 国内SHELL煤气化技术研究现状及发展趋势

- 1.3 飞灰特性的研究现状

- 1.3.1 飞灰的基本性质研究

- 1.3.2 飞灰形成机理的研究

- 1.3.3 飞灰颗粒度及其组分的研究

- 1.3.4 飞灰烧失量的研究

- 1.4 气化炉飞灰积灰原因的研究现状

- 1.5 研究内容

- 第2章 实验部分

- 2.1 实验方法及仪器

- 2.2 实验样品

- 2.2.1 样品的采集

- 2.2.2 原料的基础分析

- 第3章 飞灰的粒度分布和烧失量分析

- 3.1 粒度分布分析

- 3.1.1 入炉煤的粒度分布

- 3.1.2 飞灰颗粒的粒度分布

- 3.1.3 实验小结

- 3.2 飞灰烧失量的分析

- 3.2.1 刘二飞灰的烧失量

- 3.2.2 云南飞灰的烧失量

- 3.2.3 实验小结

- 3.3 小结

- 第4章 煤中矿物元素在飞灰底渣中分布特征研究

- 4.1 刘二入炉煤及其飞灰底渣的矿物元素的分布特征

- 4.1.1 刘二入炉煤及其飞灰底渣的灰成分分析

- 4.1.2 刘二飞灰底渣中矿物元素的富集系数分析

- 4.2 云南入炉煤及其飞灰底渣的矿物元素的分布特征

- 4.2.1 云南入炉煤及其飞灰底渣的灰成分分析

- 4.2.2 云南飞灰底渣中中矿物元素的富集系数分析

- 4.3 相同煤种的不同飞灰中元素分布特征及富集规律

- 4.4 不同煤种及飞灰元素分布特征及富集规律

- 4.5 小结

- 第5章 飞灰粘附原因及模拟过程研究

- 5.1 飞灰的堆积密度分析

- 5.2 飞灰的表面形貌分析

- 5.3 飞灰沉积粘附的模拟过程分析

- 5.4 飞灰颗粒粘附力学模型

- 5.5 小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介及读研期间主要科研成果

### 相关论文文献

- [1].脱硝伴生硫酸氢铵对空预器壁面粘附机理的实验研究[J]. 中国电机工程学报 2020(20)

- [2].锅炉烟道飞灰颗粒电除尘捕获特性研究[J]. 动力工程学报 2017(12)

- [3].一种新型受热面飞灰颗粒的沉积特性[J]. 化工学报 2016(09)

- [4].准东褐煤燃烧形成的颗粒在圆管上的沉积数值模拟[J]. 应用能源技术 2020(05)

- [5].静电除尘器飞灰颗粒除尘特性的数值研究[J]. 科学技术与工程 2017(23)

- [6].660MW燃煤机组锅炉飞灰颗粒物排放特征研究[J]. 燃料化学学报 2014(03)

- [7].循环流化床锅炉中飞灰颗粒孔隙结构的实验研究[J]. 热能动力工程 2012(01)

- [8].顺列光管式省煤器管束间飞灰颗粒撞击率的模拟研究[J]. 太原理工大学学报 2009(01)

- [9].生物质垃圾与煤混烧飞灰颗粒的微观形态特征及能谱研究[J]. 太阳能学报 2009(11)

- [10].祁连山老虎沟12号冰川积雪中飞灰颗粒物的特征[J]. 环境科学 2014(02)

- [11].飞灰颗粒与平板表面撞击过程的实验研究[J]. 化工学报 2013(09)

- [12].飞灰沉积行为与粒度分布关系的研究[J]. 广东化工 2012(18)

- [13].激光能量对飞灰颗粒流中未燃碳LIBS检测影响研究[J]. 光谱学与光谱分析 2014(05)

- [14].Shell煤气化飞灰粘附特性及沉积机理分析[J]. 煤炭科学技术 2010(10)

- [15].燃煤飞灰粒径分布函数的分形特征及其对吸附性能的影响[J]. 环境化学 2008(02)

- [16].减少二氧化碳对LIBS检测飞灰中未燃碳含量影响的研究[J]. 光谱学与光谱分析 2018(01)

- [17].不同粒径垃圾焚烧飞灰中重金属富集特性表征[J]. 环境化学 2012(11)

- [18].生物质垃圾与煤混烧污染特征的研究[J]. 北京交通大学学报 2009(03)

- [19].褐煤在鼓泡流化床和循环流化床燃烧的汞迁移试验研究[J]. 能源工程 2014(03)

- [20].燃煤痕量重金属的排放与控制技术研究进展[J]. 绿色科技 2012(11)

- [21].省煤器出口加挡板对除灰性能影响的数值模拟[J]. 环境工程学报 2017(09)

- [22].LA-ICP-MS法分析粉煤灰中的主要和微量元素分布[J]. 环境保护与循环经济 2014(06)

- [23].SCR脱硝伴生硫酸氢铵对飞灰颗粒特性影响的实验研究[J]. 中国电机工程学报 2019(10)

- [24].飞灰颗粒横掠管束的沉积特性数值研究[J]. 电站系统工程 2016(01)

- [25].钾对生物质燃烧过程积灰的影响[J]. 应用能源技术 2011(06)

- [26].声波与喷雾对于飞灰颗粒团聚的影响[J]. 化工进展 2020(03)

- [27].微小颗粒横掠圆管的数值分析[J]. 热科学与技术 2015(06)

- [28].Shell煤气化飞灰粘附特性影响因素探讨[J]. 安徽理工大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [29].含微小颗粒气流横掠圆管束表面的沉积特性[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2015(12)

- [30].ESP对燃煤电站锅炉颗粒汞形态及热稳定性的影响[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2015(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bebeb94d95aecfb1a0fc2df2.html