# 认知无线电中的单节点频谱感知算法研究

### 论文摘要

随着计算机技术、半导体技术和移动通信技术的迅速发展,无线通信服务的重点已经向需要宽带和高下载速率的服务转移,有限的无线频谱资源的匮乏问题变得越来越严重,而且在频谱固定分配的制度下,大部分频谱资源的利用率很低,这就需要提高现有频谱资源的利用效率。认知无线电能够实时感知周围无线电环境的变化,并通过调整自己的传输参数来适应这种变化,以达到高可靠通信和频谱共享的目的。认知无线电物理层研究的关键技术包括频谱感知、频谱分析和决策、频谱共享等,其中频谱感知是认知无线电的核心技术,也是实现频谱管理和共享等后续工作的前提和基础。频谱感知的目的是实时感知无线电环境,发现频谱空洞,同时避免对授权用户产生干扰。频谱检测可以分为用户发射机检测、协作检测、基于干扰温度的检测和基于接收机的检测。用户发射机检测又称为单节点检测,传统的检测方法有能量检测、匹配滤波其检测、循环平稳特征检测,目前大多数研究都是基于这三种方法展开的。针对传统检测算法抗造性差、计算量大和确定判决门限难的问题,本文提出了两种改进的频谱感知算法：第一,针对传统的能量检测算法抗噪性差的缺点,提出了一种基于SVD分解的频谱感知新算法。理论分析和计算机仿真结果表明,该算法在相同的信噪比和虚警概率条件下,能够得到更高的检测概率,抗噪性强。第二,针对传统的循环平稳特征检测法计算量大和确定判决门限难的问题,提出了一种基于多个循环频率的联合循环谱系数感知新算法。该算法将Chair-Varshney数据融合准则应用到单节点多循环频率的判决结果融合中,理论分析和仿真结果表明,该算法充分利用了各单点循环频率上的循环相关谱系数信息,在信噪比较低情况下得到了较高的检测概率,抗噪性和抗噪声不确定性增强,随着循环频率数的增加,检测性能提高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题的研究背景及意义

- 1.2 课题的研究现状

- 1.2.1 认知无线电的研究现状

- 1.2.2 频谱感知技术的研究现状

- 1.3 课题的发展趋势及应用价值

- 1.3.1 课题的发展趋势

- 1.3.2 课题的应用价值

- 1.4 论文的主要内容及结构安排

- 2 认知无线电概述

- 2.1 认知无线电的概念

- 2.2 认知无线电的关键技术

- 2.2.1 频谱感知

- 2.2.2 频谱管理

- 2.2.3 频谱共享

- 2.3 本章小结

- 3 认知无线电中的频谱感知技术

- 3.1 频谱感知技术综述

- 3.2 发射机检测

- 3.2.1 匹配滤波器检测

- 3.2.2 能量检测

- 3.2.3 循环平稳特征检测

- 3.2.4 其他发射机检测方法

- 3.3 协作检测

- 3.4 基于干扰机制的检测

- 3.5 接收机检测

- 3.6 本章小结

- 4 基于SVD分解的频谱感知新算法

- 4.1 引言

- 4.2 算法原理

- 4.2.1 能量检测法原理

- 4.2.2 奇异值分解（SVD）原理

- 4.2.3 算法的理论依据

- 4.2.4 算法步骤

- 4.3 仿真结果及性能分析

- 4.4 本章小结

- 5 基于多个循环频率的联合循环谱系数感知新算法

- 5.1 引言

- 5.2 算法原理

- 5.2.1 循环相关谱系数感知原理

- 5.2.2 Chair-Varshney融合准则

- 5.2.3 算法步骤

- 5.3 仿真结果及性能分析

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种对单节点切换器的改进措施[J]. 有线电视技术 2017(01)

- [2].用于合成孔径雷达实时成像的高性能虚拟单节点设计[J]. 信号处理 2013(10)

- [3].无线网络的单节点容量最大化方法[J]. 小型微型计算机系统 2009(08)

- [4].安徽地球站标清系统单节点优化设计与改造[J]. 西部广播电视 2018(06)

- [5].单节点图的弱最大亏格[J]. 运筹学学报 2008(01)

- [6].PIR单节点阵列目标轨迹预测和定位技术[J]. 红外与激光工程 2016(10)

- [7].互联网网络单节点失效容错特性研究[J]. 通信技术 2011(07)

- [8].地域网单节点通信中分布式干扰性能研究[J]. 现代电子技术 2013(05)

- [9].单节点的无线传感器网络数据传输优化策略[J]. 传感器与微系统 2014(12)

- [10].一种逐跳方式的域内单节点故障保护算法[J]. 小型微型计算机系统 2018(11)

- [11].单节点多GPU集群下HPL动态负载均衡优化[J]. 计算机科学 2013(03)

- [12].基于多普勒测速的单节点欺骗检测方法研究[J]. 全球定位系统 2015(06)

- [13].NFV中单节点启发式资源分配方法[J]. 计算机工程与应用 2020(11)

- [14].广播电视播出系统中单节点问题的规避措施[J]. 声屏世界 2018(S1)

- [15].三种单节点摄动对混合值逻辑网络极限集的影响[J]. 系统科学与数学 2016(03)

- [16].基于单节点故障的IPOver WDM网络生存性映射算法[J]. 计算机系统应用 2014(09)

- [17].基于段路由的单节点故障路由保护算法[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2018(08)

- [18].基于单节点重构改进小波包的电力系统谐波分析算法[J]. 电力系统保护与控制 2011(03)

- [19].认知无线电中的频谱感知技术研究与应用[J]. 清远职业技术学院学报 2010(06)

- [20].面向底层单节点失效的轻量级可靠虚拟网络映射算法[J]. 电子与信息学报 2013(11)

- [21].复用段单节点失效造成业务时隙错连处理[J]. 铁道通信信号 2018(09)

- [22].医药B2B的个性化诠释[J]. 中国药店 2016(05)

- [23].认知无线电中单节点频谱感知技术[J]. 信息系统工程 2013(08)

- [24].无定向导线优化单节点导线网点位精度的应用[J]. 华北水利水电大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [25].单车型确定性动态车辆调配问题[J]. 系统管理学报 2008(03)

- [26].CAN单节点网络自动化测试概述与应用[J]. 汽车电器 2019(04)

- [27].基于支持向量机的机会网络链路预测[J]. 信息通信 2018(09)

- [28].PID实时监测与单节点改造,构建数字前端的双重保障[J]. 视听 2013(04)

- [29].一种基于PMU和SCADA单节点互校核的前端数据辨识框架[J]. 电力系统保护与控制 2020(08)

- [30].汽车FlexRay网络的单节点容错同步算法[J]. 汽车科技 2012(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bee7f7abb52c266ca3c81ff0.html