# 溴化丁基橡胶的老化行为及机理研究

### 论文摘要

本文研究了溴化丁基橡胶（BIIR）在热氧、紫外照射、溶剂浸泡和盐雾环境中的老化行为,初步推断其热氧和紫外老化机理,并选择不同评价指标预测溴化丁基橡胶在不同环境中的使用寿命。在热氧环境中,BIIR老化后表面产生粉化与裂纹,并且温度升高将导致裂纹数目增加,宽度增大。随热氧老化时间的延长,当温度在25～60℃时,BIIR的交联密度、硬度、拉伸强度和扯断伸长率几乎不变化,当温度在70℃以上时,BIIR的硬度和交联密度逐渐增大,而拉伸强度和扯断伸长率逐渐降低,当温度达到110℃以后,BIIR的硬度仍在增大,而拉伸强度和扯断伸长率几乎丧失,交联密度也出现降低。热氧作用对BIIR的热稳定性影响较大。热氧老化使BIIR分子中的双键减少的同时,伴随有羟基和羧基等基团生成,同时BIIR结构中主链断裂氧化导致-CH2-、异丙基基团减少,热氧老化温度升高加剧上述基团变化程度。在BIIR热分解过程中,-C-Br键因键能较低而首先发生断裂,出现脱溴化氢的反应,之后-C-C-键所形成的主链断裂,断链后的低聚物后期在氧的存在作用下大量生成烃类气体分子。在紫外照射环境中,老化使BIIR表面产生粉化与开裂,且裂纹的密度随紫外老化时间的延长而逐渐增大。随紫外老化时间延长,BIIR的交联密度和硬度逐渐增大,而拉伸强度和扯断伸长率则逐渐降低,且拉伸强度在初始老化2天时间内有所增大。紫外照射环境对BIIR的热稳定性影响不大。紫外老化过程中氧的参与作用导致羟基和羧基等基团的增多,继而使BIIR分子中的主链断裂而导致-CH2-基团和异丙基基团的减少。BIIR中,-C-Br键键能较低,紫外光照射下首先发生断裂生成气体逸出,之后与双键相连的a位的甲基氢处形成过氧化反应中心,引致之后链断裂。50℃环境下,在93#汽油中,BIIR10天后质量溶胀率超过100%且表面出现发粘,其耐油性较差；在环己烷非极性溶剂中,7天后质量溶胀率达96.2%且未出现表面发粘现象；在乙醇极性溶剂中,6天后质量溶胀率仅0.45%,几乎不能溶解或溶胀。在35℃盐雾环境中,随着老化时间延长,BIIR表面产生凹凸不平和空洞,并有微裂纹产生；质量变化率逐渐增大；硬度增大,而拉伸强度和扯断伸长率则逐渐降低,随老化时间延长,变化趋势逐渐平缓。50℃条件下,在热氧环境中,当选用交联密度、硬度、拉伸强度和扯断伸长率作为评价指标时,BIIR的使用寿命分别为68天、107天、63天和54天；在紫外环境中,当选用交联密度、硬度、拉伸强度和扯断伸长率作为评价指标时,BIIR的使用寿命分别为47天、540天、41天和34天；在溶剂环境中,当选用质量溶胀率作为评价指标时,BIIR在93#汽油和环己烷中的使用寿命均为1天,而在乙醇中的使用寿命则较长；在盐雾环境中,当选用质量变化率、硬度和扯断伸长率作为评价指标时,BIIR的使用寿命分别为24195天、4359天和622天,以拉伸强度作为评价指标时,其使用寿命则较长。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 前言

- 1.2 橡胶的老化

- 1.2.1 橡胶的老化及特征

- 1.2.2 橡胶老化的影响因素

- 1.2.3 橡胶老化的试验方法

- 1.2.4 橡胶老化的仪器分析方法

- 1.2.5 橡胶材料的寿命预测方法

- 1.3 溴化丁基橡胶

- 1.3.1 溴化丁基橡胶的化学结构

- 1.3.2 溴化丁基橡胶的基本性能

- 1.3.3 溴化丁基橡胶的应用

- 1.3.4 溴化丁基橡胶老化研究现状

- 1.4 课题研究的目的意义

- 第二章 试验研究方法

- 2.1 试验材料

- 2.2 试验仪器

- 2.3 老化试验方法

- 2.3.1 热氧老化试验

- 2.3.2 紫外老化试验

- 2.3.3 溶剂老化试验

- 2.3.4 盐雾老化试验

- 2.4 性能表征方法

- 2.4.1 表面形貌观察

- 2.4.2 交联密度测定

- 2.4.3 力学性能测定

- 2.4.4 热重分析

- 2.4.5 表面全反射傅里叶变换红外光谱分析

- 第三章 溴化丁基橡胶在热氧环境中的老化行为与机理

- 3.1 前言

- 3.2 溴化丁基橡胶在热氧环境中的老化行为

- 3.2.1 表面形貌

- 3.2.2 交联密度

- 3.2.3 力学性能

- 3.2.4 热重分析

- 3.2.5 表面全反射傅里叶变换红外光谱分析

- 3.3 溴化丁基橡胶在热氧环境中的老化机理

- 3.4 本章小结

- 第四章 溴化丁基橡胶在紫外环境中的老化行为与机理

- 4.1 前言

- 4.2 溴化丁基橡胶在紫外环境中的老化行为

- 4.2.1 表面形貌

- 4.2.2 交联密度

- 4.2.3 力学性能

- 4.2.4 热重分析

- 4.2.5 表面全反射傅里叶变换红外光谱分析

- 4.3 溴化丁基橡胶在紫外环境中的老化机理

- 4.4 本章小结

- 第五章 溴化丁基橡胶在溶剂环境中的老化行为

- 5.1 前言

- 5.2 质量溶胀率

- 5.3 本章小结

- 第六章 溴化丁基橡胶在盐雾环境中的老化行为

- 6.1 前言

- 6.2 表面形貌

- 6.3 质量变化率

- 6.4 力学性能

- 6.5 本章小结

- 第七章 溴化丁基橡胶在人工气候环境中的寿命预测

- 7.1 前言

- 7.2 溴化丁基橡胶在热氧环境中的寿命预测

- 7.3 溴化丁基橡胶在紫外环境中的寿命预测

- 7.4 溴化丁基橡胶在溶剂环境中的寿命预测

- 7.5 溴化丁基橡胶在盐雾环境中的寿命预测

- 7.6 本章小结

- 第八章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者和导师简介

- 北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书

### 相关论文文献

- [1].硫化橡胶拉伸强度的测量结果不确定度的评定[J]. 广西质量监督导报 2009(10)

- [2].浅谈锂电池隔膜拉伸强度试样的制备[J]. 制造业自动化 2020(06)

- [3].基于Anderson-Darling检验的复合材料厚板层间拉伸强度性能研究及B基准值[J]. 材料导报 2020(S1)

- [4].影响碳纤维单向带复合材料拉伸强度的因素分析[J]. 纤维复合材料 2018(03)

- [5].粘接件拉伸强度的超声检测实验研究[J]. 声学学报 2011(04)

- [6].用于提高盒段整体结构拉伸强度的增强芯材[J]. 航空制造技术 2009(S2)

- [7].基于渐进损伤理论的复合材料挖补修理结构静拉伸强度数值分析[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [8].天然橡胶拉伸强度测量结果的不确定度评定[J]. 现代测量与实验室管理 2012(06)

- [9].搭接长度对玻璃钢复合材料拉伸强度的影响[J]. 航空制造技术 2009(S1)

- [10].PPG新型玻纤拉伸强度提高20%[J]. 化工科技市场 2009(11)

- [11].两种室温聚合的硅橡胶软衬拉伸强度及硬度的实验研究[J]. 继续医学教育 2019(07)

- [12].基于间接拉伸强度试验的沥青老化研究[J]. 公路工程 2018(02)

- [13].稳健统计技术在土工格栅拉伸强度检测能力验证中的应用[J]. 中国水能及电气化 2017(09)

- [14].热处理对EB-PVD制备的NiCoCrAl薄板的微观结构和拉伸强度的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2012(10)

- [15].不同赋存深度岩石的动态断裂韧性与拉伸强度研究[J]. 岩石力学与工程学报 2010(08)

- [16].纤维复合材料在建筑工程中的应用研究[J]. 粘接 2019(12)

- [17].PA6/POE-g-MAH/PE–UHMW材料的制备及性能[J]. 工程塑料应用 2017(07)

- [18].边界元法计算复合材料的双向拉伸强度[J]. 固体火箭技术 2014(01)

- [19].测试条件因素对有机玻璃性能的影响[J]. 玻璃 2016(04)

- [20].天然橡胶拉伸强度测量不确定度的评定[J]. 中国新技术新产品 2011(04)

- [21].分层输送带全厚度拉伸强度稳定性的控制[J]. 橡胶工业 2015(02)

- [22].不同玄武岩纤维掺量的早强混凝土劈裂拉伸强度研究[J]. 硅酸盐通报 2015(06)

- [23].谁的拉伸强度大[J]. 少儿科学周刊(少年版) 2015(09)

- [24].双增PLA/PBAT/TiO_2复合材料的制备及性能研究[J]. 塑料科技 2020(02)

- [25].橡胶输送带全厚度拉伸强度试验结果影响因素探究[J]. 中国橡胶 2014(07)

- [26].钢丝拉伸强度试验结果不确定度的评定[J]. 工程与试验 2010(03)

- [27].输电线路混杂纤维复合材料高温拉伸强度预测[J]. 现代塑料加工应用 2018(05)

- [28].聚酰亚胺短纤维线密度与拉伸强度的概率分布分析[J]. 产业用纺织品 2018(09)

- [29].塑料薄膜拉伸强度测量不确定度分析与计算[J]. 中国包装工业 2014(12)

- [30].碳纤维拉伸强度的离散性分析[J]. 玻璃钢/复合材料 2010(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/befe2ab110faafcc8b36713e.html