# 新型相位噪声测量方法

### 论文摘要

随着频率源及其技术的应用越来越广泛,本论文在简要介绍频率源各项指标的同时,重点论述了相位噪声这一非常重要的指标。相位噪声的测量在测量、控制和仪器仪表等方面的重要性使得许多研究者进行了深入的探索。但是传统的相噪测量系统线路复杂,需要参考信号和被测信号频率相同,这使得对不同频率源的相位噪声测量不易实施,而且成本很高。本论文所研究的基于等效鉴相频率的新型相位噪声测量系统,利用两个不同频率信号直接等效鉴相的方法,经过信号处理,从中提取出相位噪声信息。论文第三章从原理上进行分析,第四章、第五章中详细介绍了基于该原理的相位噪声测量系统各个模块的设计及实现,通过实验证明完全可以实现不同频率信号之间的相位重合检测,完成相位噪声的测量。相比传统相位噪声测量系统,不必借助于高精度的频率合成器,就可以组建出基于单一参考源的相位噪声测量系统。由于不需要采用频率合成的方法来进行相位噪声的测量,降低了成本,使仪器的复杂性大大降低,有利于减小测量系统的本底噪声,而且更有利于精度的进一步提高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 频率源的重要性及发展

- 1.1.1 频率源的重要性

- 1.1.2 频率源的发展

- 1.2 频率稳定度

- 1.3 相位噪声的重要影响

- 1.4 相位噪声测量技术的国内外现状及发展趋势

- 1.5 论文的创新性及内容安排

- 1.6 小结

- 第二章 相位噪声测量技术的研究

- 2.1 相位噪声的定义

- 2.2 相位噪声的表征

- 2.2.1 相位噪声的频域表征

- 2.2.2 相位噪声的时域表征

- 2.2.3 时域频域转换

- 2.3 传统相位噪声测量方法

- 2.3.1 直接频谱仪测量法

- 2.3.2 差拍法

- 2.3.3 检相法

- 2.3.4 鉴频法

- 2.3.5 直接数字化测量法

- 2.4 小结

- 第三章 基于等效鉴相频率的相噪测量系统的研究

- 3.1 等效鉴相频率原理及特性

- 3.1.1 等效鉴相频率

- 3.1.2 等效鉴相频率的特性

- 3.2 群相位差和群相量子

- 3.3 等效鉴相频率的应用

- 3.4 基于等效鉴相频率的相噪测量的总体方案及可行性分析

- 3.4.1 系统方案

- 3.4.2 新系统设计的可行性

- 3.5 小结

- 第四章 相噪测量系统的整体设计和实现

- 4.1 系统设计总体思想

- 4.2 器件的选型

- 4.3 新型相位噪声测量系统总体设计方案

- 4.4 新型相位噪声测量系统各功能模块的设计

- 4.4.1 电源设计

- 4.4.2 信号调理电路设计

- 4.4.3 相位重合检测及计数功能的实现

- 4.4.4 系统各功能模块的软件设计

- 4.4.5 系统通信

- 4.5 小结

- 第五章 系统实验及数据分析

- 5.1 系统实验数据的分析

- 5.2 系统改进

- 5.3 小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 论文工作的总结

- 6.2 后续工作的展望

- 6.3 相位噪声测量系统应用前景展望

- 致谢

- 参考文献

- 研究成果

- 附录

### 相关论文文献

- [1].数控机床在机测量系统开发与应用[J]. 工业计量 2020(01)

- [2].测量系统分析在四轮定位仪中的应用[J]. 自动化仪表 2020(05)

- [3].测量系统分析在钢铁企业中的应用[J]. 设备管理与维修 2020(15)

- [4].车载移动测量系统在城市部件普查中的应用[J]. 测绘通报 2020(S1)

- [5].全站仪测量系统在船舶建造中的应用[J]. 测绘科学技术学报 2020(03)

- [6].破坏性键合拉力试验的测量系统分析[J]. 电子与封装 2020(09)

- [7].开展测量系统分析 提升企业核心竞争力[J]. 工业计量 2018(01)

- [8].测量系统分析及应用[J]. 电子技术与软件工程 2018(21)

- [9].测量系统分析在电感耦合等离子体质谱仪中的应用[J]. 化工管理 2017(01)

- [10].测量系统分析在选煤厂中的应用[J]. 现代商贸工业 2017(06)

- [11].移动测量系统在道路测量中的应用研究[J]. 测绘与空间地理信息 2017(07)

- [12].车载移动测量系统在建筑物立面改造中的应用[J]. 测绘与空间地理信息 2017(08)

- [13].测量系统分析在纺织品透湿性能测试判定上的应用[J]. 纺织报告 2017(09)

- [14].测量系统分析在集成电路测试中的应用[J]. 电子质量 2016(09)

- [15].煤粉浓度测量系统在电厂的应用[J]. 河南电力 2014(04)

- [16].车载移动测量系统的数据处理及应用[J]. 测绘通报 2014(S2)

- [17].集成量纲分析的多元测量系统能力评价[J]. 工业工程 2015(03)

- [18].基于评分法的测量系统能力评价[J]. 工业工程 2015(05)

- [19].临床检验参考测量系统及其临床检验分析质量保证应用价值[J]. 健康之路 2017(02)

- [20].基于智能测量系统的外围设备解决方案[J]. 智能制造 2020(06)

- [21].测量系统分析应用于降低读数类检具故障率研究[J]. 内燃机与配件 2020(13)

- [22].一种基于车载移动测量系统的城市专题数据提取方法[J]. 勘察科学技术 2017(01)

- [23].井下工程参数测量系统的研究[J]. 化工管理 2017(09)

- [24].车载移动测量系统在露天矿应用的可行性研究[J]. 露天采矿技术 2017(10)

- [25].实验用发动机缸内压力测量系统的设计与开发[J]. 河南工程学院学报(自然科学版) 2017(03)

- [26].零件质量在机测量系统综合评价体系[J]. 浙江大学学报(工学版) 2016(06)

- [27].鉴相型容栅传感器机理与测量系统构建[J]. 电子测试 2016(18)

- [28].全视角测量系统的校准方法[J]. 电视技术 2014(20)

- [29].移动测量系统及其在数字城市中的应用[J]. 测绘标准化 2014(04)

- [30].测量系统分析与测量过程控制[J]. 黑龙江科技信息 2015(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bf02ae2c64d25938c41c3558.html