# 大跨径悬索桥施工监控中若干问题的研究

### 论文摘要

近10年来我国的大跨径悬索桥建设飞速发展。随着悬索桥跨径的不断增大,为保证竣工后桥梁的受力和线型尽量与设计理想状态一致,施工过程中的监控工作显得越来越重要。我国在大跨径悬索桥施工监控方面的研究还处在起步阶段,亟待补充和完善。本文以宜昌长江公路大桥的施工过程为背景,对大跨径悬索桥施工监控中的若干问题进行了研究分析。 以虚拟层合理论为基础建立了悬索桥施工阶段的三维有限元计算模型。在对钢箱梁吊装阶段的计算过程中,利用虚拟层合单元的优点,实现一次性建立全桥模型,然后通过材料参数的适当选取及模型的细部修正,达到对钢箱梁各吊装阶段的模拟。 对钢箱梁吊装阶段的主缆、钢箱梁几何线形、索塔应力、主索鞍顶推量、顶推时机等进行了分析。首次提出大跨径悬索桥主梁吊装过程中塔顶主索鞍的顶推应遵循“小步快跑”原则,即适当增加顶推次数,减小每次顶推的顶推量。根据小步快跑原则制订的顶推方案与实际施工顶推方案及另一种假想的顶推方案的对比计算结果表明,小步快跑方案可使施工过程中的桥塔应力更加逼近理想受力状态,有利于增加桥塔施工安全裕度及全桥结构安全。 结合大量现场试验,提出了符合工程实际的日照温差下带人行道翼缘的扁平钢箱梁温度梯度模式和竖向及横向的温度梯度曲线公式,其顶底板日照温差可达30℃。这对我国现行桥涵设计规范中温度梯度曲线等相关内容是个补充。同时,以钢箱梁节段为研究对象,分别采用中国公路桥涵规范、英国BS5400规范中的温度梯度与本文温度梯度进行了对比计算。说明本文提出的温度梯度模式更符合扁平钢箱梁的实际情况。 对日照温差下钢箱梁的温度应力进行了分析研究。发现在顶底板温差30℃时,钢箱梁顶板温度应力普遍达到100MPa以上,局部可达135MPa（Q345-94钢材屈服强度345MPa）。可见温度应力有可能控制钢箱梁设计（不计锚箱部分）,必须给予重视。对钢箱梁节段模型温度应力分析的边界条件确定问题,本文通过严格边界条件和固端边界条件的对比计算后认为,在分析大跨径悬索桥钢箱梁节段的温度应力时,可将全桥主梁视为近似无限长结构,取出一个节段做为研究对象,边界条件可以取为两端固结。其计算结果将与严格真实边界条件下的计算结果相差无几。 以虚拟层合单元为基础建立全桥三维有限元模型,对宜昌桥荷载试验中的静载试验各工况下桥梁结构的响应进行了空间分析计算,结果与实测结果符合较好。说明模型正确。 以解析法为基础分析了悬索桥主缆架设阶段施工监控中主缆无应力长度、基准索股线形

### 论文目录

- 第一章 绪论

- 1.1 悬索桥的发展历程

- 1.2 悬索桥计算理论研究概况

- 1.3 悬索桥施工监控计算研究概况

- 1.4 本文主要研究内容

- 参考文献

- 第二章 基本计算理论

- 2.1 概述

- 2.2 悬索桥计算的有限元法和解析法

- 2.3 主缆垂度效应

- 2.4 虚拟层合单元理论

- 2.5 本章小结

- 参考文献

- 第三章 主缆施工阶段监控研究

- 3.1 概述

- 3.2 主缆无应力长度

- 3.3 索鞍半径对主缆长度的影响

- 3.4 吊点坐标和吊索长度计算及修正

- 3.5 基准索股和一般索股线形控制

- 3.6 温度对索股线形的影响

- 3.7 主缆施工监控计算算例

- 3.8 本章小结

- 参考文献

- 第四章 钢箱梁吊装阶段监控研究

- 4.1 概述

- 4.2 有限元计算模型

- 4.3 主缆及加劲梁几何线形

- 4.4 主索鞍顶推及桥塔应力

- 4.5 索鞍顶推“小步快跑”原则的提出

- 4.6 本章小结

- 参考文献

- 第五章 温度监控研究

- 5.1 概述

- 5.2 结构温度测试方法

- 5.3 钢箱梁温度场测试

- 5.4 钢箱梁温度梯度曲线

- 5.5 钢箱梁温度应力

- 5.6 本章小结

- 参考文献

- 第六章 成桥观测与荷载试验研究

- 6.1 概述

- 6.2 成桥观测和静载试验

- 6.3 宜昌长江公路大桥静载试验

- 6.4 本章小结

- 参考文献

- 第七章 总结与展望

- 7.1 本文总结

- 7.2 进一步的工作展望

- 致谢

- 攻读博士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].大跨径悬索桥的风荷载影响研究[J]. 住宅与房地产 2019(16)

- [2].大跨径悬索桥力学性能研究[J]. 河南建材 2016(05)

- [3].大跨径悬索桥非线性静风失稳全过程分析[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(09)

- [4].高原山区大跨径悬索桥施工关键技术研究[J]. 黑龙江交通科技 2020(09)

- [5].考虑桩-土-结构作用下的大跨径悬索桥地震响应分析研究[J]. 价值工程 2017(20)

- [6].我国大跨径悬索桥建设技术跨入世界前列[J]. 广东交通 2011(02)

- [7].西北地区第一座大跨径悬索桥 折达公路刘家峡大桥贯通[J]. 中外公路 2013(06)

- [8].国内大跨径悬索桥锚碇锚固系统比较研究[J]. 公路工程 2011(06)

- [9].大跨径悬索桥结构桥梁定期检查的技术状况评定[J]. 城市建筑 2019(09)

- [10].大跨径悬索桥结构施工控制技术探究[J]. 科技资讯 2012(08)

- [11].大跨径悬索桥上部结构施工专用设备的研制与应用[J]. 筑路机械与施工机械化 2009(09)

- [12].不同车辆燃烧下大跨径悬索桥高温力学性能分析[J]. 中国水运(下半月) 2018(01)

- [13].山区大跨径悬索桥缆索吊机设计研究[J]. 筑路机械与施工机械化 2016(11)

- [14].大跨径悬索桥静载试验与有限元分析[J]. 低温建筑技术 2017(04)

- [15].站在大跨径悬索桥施工技术创新的最前沿[J]. 中国公路 2017(11)

- [16].人行护栏位置对大跨径悬索桥抗风性能的影响研究[J]. 中国水运 2017(08)

- [17].试论大跨径悬索桥的施工控制[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2009(06)

- [18].山区大跨径悬索桥钢箱梁施工技术[J]. 交通世界 2019(14)

- [19].大跨径悬索桥主缆防腐蚀技术的研究[J]. 华东公路 2013(05)

- [20].大跨径悬索桥设计、施工与养护管理技术交流观摩会在南京召开[J]. 公路 2012(09)

- [21].大跨径悬索桥复合浇注式沥青钢桥面铺装性能观测研究[J]. 公路 2017(01)

- [22].大跨径悬索桥钢箱梁制造关键技术研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2010(11)

- [23].大跨径悬索桥钢梁疲劳设计研究[J]. 公路工程 2013(02)

- [24].中国铁道科学研究院2010年科技成果简介(续一)[J]. 中国铁道科学 2011(04)

- [25].大跨径悬索桥钢箱梁制造关键技术[J]. 钢结构 2010(04)

- [26].大跨径悬索桥结构桥梁定期检查的内容与方法[J]. 工程技术研究 2019(13)

- [27].大跨径悬索桥吊索高温力学性能研究[J]. 桥梁建设 2016(04)

- [28].大跨径悬索桥缆索体系抗火设计研究[J]. 公路 2018(05)

- [29].大跨径悬索桥动力特性分析[J]. 交通标准化 2013(01)

- [30].大跨径悬索桥超高性能轻型组合桥面施工控制研究[J]. 中外公路 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bf04d88b833846824acde104.html