# 新型纳米结构钛酸盐的电化学性能研究

### 论文摘要

目前商业化的锂离子电池负极材料主要是碳基材料,但其容量低,存在安全隐患。因此,研制新型高性能、低成本和环境友好的负极材料是十分重要的。近年来,钛基负极材料作为碳基材料的可替代材料,引起人们的广泛关注。该材料具有以下优势：优异的锂离子嵌入／脱嵌可逆性；电化学反应过程体积变化很小,属于零应变材料,安全性能高。但是,钛基材料的导电性较差,在高倍率充放电时,存在较大的极化现象和锂离子扩散速度缓慢。据文献报道,改善钛基电极材料电化学性能的手段主要是制备特殊形貌的纳米电极材料和表面碳包覆。本论文利用不同的方法设计合成系列Li2ZnTi3O8/C纳米棒复合物、Li2ZnTi308/C纳米粒子复合物和Li2MTi3O8/C（M=Mg,Mg0.5Zn0.5）纳米粒子复合物三种钛酸盐复合材料。利用XRD、SEM、TEM、TGA、BET等表征手段对合成的产物进行表征,并将其作为负极材料运用在锂离子电池中,考察它们的电化学性能。同时,研究电化学性能与电极材料之间的内在关系。本论文的主要研究内容和结果归纳如下：（1）利用纳米棒钛酸为前驱体,在温和条件下,通过外加葡萄糖为碳源,合成Li2ZnTi3O8/C纳米棒复合物。研究结果表明Li2ZnTi308/C复合物具有均匀的纳米棒形貌,长度在几微米之间,较好的循环稳定性及优异的倍率性能。含碳量3.5%的Li2ZnTi308/C纳米复合物在0.2 Ag-1的电流密度下,循环200圈后,比容量保持在247.6 mAhg-1。（2）利用溶胶凝胶法一步合成Li2ZnTi308/C纳米复合物。所合成的纳米复合物的形貌均匀,粒径大小在20-30 nm之间,表面碳层的厚度在2-3 nm之间。电化学测试结果表明,所合成的复合物比容量得到了很大地提高,在0.2 A g-1的电流密度下,循环200圈后,比容量仍可保持在284mAhg-1,比容量高出Li2ZnTi3O8纳米粒子100mAhg-1。（3）利用溶胶凝胶法一步合成Li2MTi3O8/C（M=Mg, Mg0.5Zn0.5）纳米复合物。所合成的纳米复合物粒径大小在几十纳米到几百纳米之间。电化学测试结果表明,Li2MTi3O8/C（M=Mg）Mg0.5Zn0.5)纳米复合物具较高的充放电比容量、较好的倍率性能。在0.2Ag-1的电流密度下,循环50圈后,Li2Mg0.5Zn0.5Ti3O8/C纳米复合物的比容量为185 mAhg-1,而Li2MgTi308/C纳米复合物和Li2MgTi3O8纳米粒子的比容量分别为154.9和71.8 mAhg-1.

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 背景

- 1.2 锂离子电池的结构、工作原理和特点

- 1.2.1 锂离子电池的结构

- 1.2.2 锂离子电池的工作原理

- 1.2.3 锂离子电池的特点

- 1.3 锂离子电池负极材料的研究进展

- 1.3.1 负极材料的特点

- 1.3.2 负极材料的进展

- 1.3.2.1 碳负极材料

- 1.3.2.2 金属氧化物和复合材料

- 1.4 锂离子电池电极材料的合成方法

- 1.4.1 水热法

- 1.4.2 溶胶凝胶法

- 1.4.3 化学气相沉积法

- 1.4.4 共沉淀法

- 1.4.5 固相反应法

- 1.4.6 其他方法

- 1.5 钛基负极材料的存在问题及改性方法

- 1.5.1 合成纳米结构钛酸盐负极材料

- 1.5.2 加入导电剂

- 1.5.2.1 碳包覆

- 1.5.2.2 Ag/Cu包覆

- 1.5.3 离子掺杂

- 1.6 立题依据

- 第二章 实验方法

- 2.1 实验试剂与实验仪器

- 2.1.1 实验试剂一览

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 实验方法

- 2.3 样品的表征方法

- 2.3.1 X射线粉末衍射分析（XRD）

- 2.3.2 扫描电镜表面形貌分析（SEM）

- 2.3.3 透射电镜分析（TEM）

- 2.3.4 热重分析（TG/DTG）

- 2物理吸附（BET）'>2.3.5 N2物理吸附（BET）

- 2.3.6 电化学性能分析

- 2ZnTi3O8/C纳米棒复合物的合成及其电化学性能'>第三章 Li2ZnTi3O8/C纳米棒复合物的合成及其电化学性能

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 氢型钛酸前驱体的制备

- 2ZnTi3O8纳米棒及Li2ZnTi3O8/C纳米棒复合物的制备'>3.2.2 Li2ZnTi3O8纳米棒及Li2ZnTi3O8/C纳米棒复合物的制备

- 3.2.3 样品的表征和性能测试

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 氢型钛酸前驱体的XRD与SEM分析

- 2ZnTi3O8/C纳米棒复合物的XRD分析'>3.3.2 Li2ZnTi3O8/C纳米棒复合物的XRD分析

- 2ZnTi3O8/C纳米棒复合物的TG分析'>3.3.3 Li2ZnTi3O8/C纳米棒复合物的TG分析

- 2ZnTi3O8/C纳米棒复合物的SEM分析'>3.3.4 Li2ZnTi3O8/C纳米棒复合物的SEM分析

- 3.3.5 电化学性能分析

- 3.3.5.1 CV分析

- 3.3.5.2 充放电曲线分析

- 3.3.5.3 循环性能分析

- 3.3.5.4 库伦效率分析

- 3.3.5.5 EIS分析

- 3.4 结论

- 2ZnTi3O8/C纳米复合物及其电化学性能'>第四章 溶胶凝胶法合成Li2ZnTi3O8/C纳米复合物及其电化学性能

- 4.1 引言

- 4.2 实验过程

- 2ZnTi3O8纳米粒子及Li2ZnTi3O8/C纳米复合物的制备'>4.2.1 Li2ZnTi3O8纳米粒子及Li2ZnTi3O8/C纳米复合物的制备

- 4.2.2 样品的表征和性能测试

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 XRD分析

- 4.3.2 TG分析

- 4.3.3 SEM/TEM分析

- 4.3.4 BET测定

- 4.3.5 电化学性能分析

- 4.3.5.1 CV测定

- 4.3.5.2 充放电曲线分析

- 4.3.5.3 循环性能分析

- 4.3.5.4 库伦效率分析

- 4.3.5.5 EIS分析

- 4.4 结论

- 2ZnTi3O8/C(M=Mg,Mg0.5Zn0.5)纳米复合物及其电化学性能'>第五章 溶胶凝胶法合成Li2ZnTi3O8/C(M=Mg,Mg0.5Zn0.5)纳米复合物及其电化学性能

- 5.1 引言

- 5.2 实验过程

- 2MgTi3O8纳米粒子的制备'>5.2.1 Li2MgTi3O8纳米粒子的制备

- 2MTi3O8/C(M=Mg,Mg0.5Zn0.5)纳米复合物的制备'>5.2.2 Li2MTi3O8/C(M=Mg,Mg0.5Zn0.5)纳米复合物的制备

- 5.2.3 样品的表征和性能测试

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 XRD分析

- 5.3.2 TG分析

- 5.3.3 SEM分析

- 5.3.5 电化学性能分析

- 5.3.5.1 CV分析

- 5.3.5.2 充放电曲线分析

- 5.3.5.3 循环性能分析

- 5.3.5.4 EIS分析

- 5.4 结论

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bf0be17bbf3976cf6c5ab2dc.html