# 直流反应磁控溅射法制备新型透明导电ZnO：Mo薄膜的研究

### 论文摘要

采用直流磁控反应溅射技术由金属镶嵌Zn/Mo靶制备高价态差掺钼氧化锌ZnO:Mo（zMO）透明导电薄膜。研究了钼掺杂量和基片温度等参数对ZMO薄膜结构和光电性能的影响。利用XRD、AFM等分析手段对薄膜进行表征与分析;制备了结晶性良好、电阻率较低的ZMO薄膜。主要的研究结果及分析如下:1.从不同厚度ZMO薄膜AFM表面形貌图中可以看出,ZMO薄膜样品表面较为平整,薄膜表面颗粒致密。厚度增大时,平均粗糙度、方均根粗糙度、峰谷粗糙度都有所增大.说明薄膜厚度的增加,可以使晶粒增大,改善薄膜的结晶性能。同时随着薄膜厚度的增加,薄膜的表面粗糙度也会增加。2.X光衍射谱（XRD）显示ZMO薄膜具有六角纤锌矿结构,没有观察到Mo的结构特征谱线,表明在掺入钼原子以后,ZnO:Mo薄膜并没有改变纯ZnO薄膜的结构或形成新的晶格结构。本研究中掺杂量的改变范围对ZMO薄膜的晶格结构以及晶粒尺寸的影响不大。在基片温度为100～300℃时,薄膜均为多晶薄膜,并具有c轴择优取向的生长,但是在较低的温度下生长出来的薄膜结晶性能较差,衍射峰比较低,随着基片温度的增加,衍射峰逐渐增大,薄膜的结晶性能也逐渐提高。因此适当提高基片的温度,可以制备出结构性能较好的多晶薄膜。3.在基片温度为200℃、掺杂量为1.5wt%时,制备出的ZMO薄膜最低电阻率为1.97×10-3Ω·cm,相应载流子迁移率达37.0 cm2V-1s-1,载流子浓度为8.57×1019cm-3,在可见光区域的平均透射率达到80%左右。研究表明,基片温度对制备薄膜的光电特性有较大影响,掺杂量对薄膜的光学性能影响较小、对薄膜的电学性能影响较大,薄膜的光学禁带宽度（3.41eV）变宽主要是由Burstein-Moss效应确定。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 透明导电氧化物薄膜概述

- 1.2 透明导电薄膜的应用

- 1.2.1 平板显示器

- 1.2.2 太阳能电池

- 1.2.3 在其他方面的应用

- 1.3 透明导电薄膜的制备方法

- 1.3.1 磁控溅射法

- 1.3.2 其它制备方法

- 1.4 透明导电薄膜的研究发展方向

- 1.4.1 高迁移率TCO薄膜

- 1.4.2 柔性衬底制备TCO薄膜

- 1.5 本文研究的目的及意义

- 第二章 薄膜的性能表征

- 2.1 薄膜的结构表征

- 2.2 形貌分析

- 2.3 薄膜的光学性能表征

- 2.4 薄膜的电学性能表征

- 2.5 薄膜的厚度测试

- 第三章 透明导电ZMO薄膜的制备

- 3.1 金属镶嵌靶材的制备

- 3.2 直流磁控反应溅射制备ZMO薄膜

- 第四章 透明导电ZMO薄膜的性能研究

- 4.1 表面形貌

- 4.2 ZMO薄膜的结构特性

- 4.3 ZMO薄膜的电学性能

- 4.3.1 ZMO薄膜的导电机制

- 4.3.2 制备参数对薄膜电阻的影响

- 4.4 ZMO薄膜的光学性能

- 4.4.1 薄膜的光学性能

- 4.3.2 制备参数对薄膜透射率的影响

- 第五章 全文总结

- 参考文献

- 附录 攻读硕士期间发表的文章

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].圆形薄膜预应力测量[J]. 工程塑料应用 2020(03)

- [2].低光泽度热隐身光子晶体薄膜[J]. 真空科学与技术学报 2019(11)

- [3].铁酸铋薄膜的电学特性及掺杂影响分析[J]. 化工新型材料 2017(03)

- [4].有限尺寸硬薄膜/软基底的屈曲分析[J]. 力学季刊 2017(02)

- [5].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2015(06)

- [6].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(01)

- [7].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(02)

- [8].国际薄膜大会Thin Films 2016[J]. 真空 2016(03)

- [9].可怜的小鸭子[J]. 意林(少年版) 2013(11)

- [10].大棚薄膜破损咋修补[J]. 农业知识 2009(29)

- [11].基于电化学聚合方法制备荧光薄膜及其在爆炸物检测中的研究[J]. 化学与粘合 2020(01)

- [12].欧洲开发抗菌薄膜[J]. 绿色包装 2020(07)

- [13].谈一谈薄膜数字印刷的优势和成本考量[J]. 印刷技术 2019(03)

- [14].薄膜传输系统导向辊牵引特性研究[J]. 西安理工大学学报 2016(04)

- [15].铁酸铋薄膜退火工艺研究进展[J]. 表面技术 2017(02)

- [16].电沉积制备镍-铁薄膜及其性能的研究[J]. 电镀与环保 2017(04)

- [17].原子层沉积二硫化钼薄膜的机理及生长薄膜的质量[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [18].2014年全球特种薄膜销售额将达到297.7亿美元[J]. 印刷技术 2010(02)

- [19].中国进口薄膜级HDPE供应将趋紧[J]. 塑料工业 2010(07)

- [20].一种Sb_2S_3热电薄膜的制备方法[J]. 电镀与精饰 2009(07)

- [21].管状弹簧介电薄膜作动器粘弹性变形研究[J]. 甘肃科学学报 2019(06)

- [22].薄膜基荧光传感检测的研究进展[J]. 中国科学:化学 2020(01)

- [23].烧结氛围对铜锌锡硫硒薄膜性质的影响[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2020(03)

- [24].少层二硫化钼薄膜的制备及其光谱特性[J]. 半导体技术 2020(09)

- [25].薄膜生产中防止薄膜粘连应用研究[J]. 中国设备工程 2020(18)

- [26].“长寿薄膜”问世 寿命高达25年[J]. 橡塑技术与装备 2017(04)

- [27].基于动力学标度法的a-C:H薄膜表面微观形貌的演变机理研究[J]. 原子能科学技术 2017(04)

- [28].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 化工管理 2014(34)

- [29].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 分析测试学报 2014(12)

- [30].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 企业技术开发 2014(34)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bf3cea355bcf40fc4eb82fd2.html