# 双水相体系提取废弃印刷线路板中的金

### 论文摘要

本研究采用微波消解法对废弃印刷线路板进行预处理，再用ICP-AES法（电感耦合等离子体发射光谱法）和AAS法（火焰原子吸收法）相结合对消化液进行分析，准确测定了废弃印刷线路板中多种金属元素的含量。通过测定可知实验选取印刷线路板中还有大量铜、铁、镍等基本金属，对环境有很大危害的重金属铅含量也较高。因此分别提出用硝酸预处理法浸出线路板中的铜、铅等金属，用硫代硫酸盐法直接浸出线路板中的金，再用双水相萃取法从酸性浸出液和碱性浸出液中分离富集金。双水相分配技术是个扩散分离过程，根据不同的物质在两相中分配系数的差异而实现分离，因而传统的液液萃取的原理、设备和操作等都可以加以应用。双水相萃取技术具有萃取过程操作条件温和，易于放大，相间传质过程和平衡过程快速，可以采取多种手段来提高选择性或提高收率，在实际应用过程中能够容易、精确地运用传统液液萃取的原理、设备、操作条件和成功经验，不要求特殊的处理就可与后续纯化工艺相衔接，非常适合连续化生产。预处理实验以破碎成70-200目的废弃电子印刷线路板为处理对象。用氧化酸（硝酸）预处理工艺在一定条件下，能有效浸出废弃电子印刷线路板中的Cu、Pb等金属。对于3g废料粉末，以固液比为1∶3，硝酸用量80ml，硝酸浓度为1∶3，在室温下浸出2h，Cu和Pb浸出率分别达到93.24％和96.13％。同时，取最佳条件下的浸出液，用原子吸收法，测定锡、镍、铁、锌的去除率分别达到了86％、99％、97％、98％。再用王水溶解剩余含金固体，制成Au3+浓度为3mg／L的酸性溶液。对酸性浸出液用聚乙二醇（PEG）／硫酸铵的双水相体系萃取金，考察萃取体系中的pH值，PEG及（NH4）2SO4浓度，PEG聚合度，萃取温度对萃取率的影响。实验结果表明，当温度为25℃，pH=1，PEG2000的质量浓度为15％，硫酸铵的质量浓度为20％。一级萃取率达到85％，二级萃取率达到95％，三级萃取率超过了97％。用硫代硫酸盐预处理工艺在一定条件下，对废弃电子印刷线路板进行碱性浸出。对于10g废料粉末，在反应温度为50℃，固液比为1∶4，0.6mol／L（NH4）2S2O3，0.05mol／LCuz2+和0.4mol／L（NH4）2SO4的条件下，用NH3·H2O调节pH为9.0±0.5，搅拌3h后，金的浸出率达到93％。对碱性含金液用异丙醇／硫酸铵双水相体系萃取金。通过实验，确立了双水相萃取的最佳条件：在20℃下，pH=9.0，萃取剂异丙醇浓度为30％，分相盐硫酸铵浓度为25％，金的一级萃取率达到了88％，二级萃取率达到96％。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 前言

- 1.1 印刷线路板的产生

- 1.2 印刷线路板的组成

- 1.3 印刷线路板对环境的危害

- 1.4 印刷线路板回收利用的价值

- 1.4.1 金属的利用

- 1.4.2 树脂纤维及塑料的利用

- 1.5 废旧印刷线路板资源化方法

- 1.5.1 机械物理分离方法

- 1.5.2 化学方法处理废弃印刷线路板

- 1.5.3 其它方法

- 第二章 回收印刷线路板中金属元素分析

- 2.1 废弃印刷线路板预处理

- 2.2 ICP-AES法测定金属元素

- 2.2.1 实验试剂及设备

- 2.2.2 实验原理

- 2.2.3 实验方法

- 2.2.4 实验结果与讨论

- 2.3 AAS（atomic absorption spectroscopy）法测定金属元素

- 2.3.1 实验试剂及设备

- 2.3.2 实验原理

- 2.3.3 实验方法

- 2.3.4 实验结果与讨论

- 2.4 本章小结

- 第三章 双水相萃取体系

- 3.1 双水相体系（Aqueous two-phase system，ATPS）

- 3.1.1 双水相体系的形成

- 3.1.2 双水相体系形成的机理

- 3.1.3 双水相体系的相图

- 3.1.4 影响双水相体系形成的因素

- 3.1.5 双水相体系的种类

- 3.2 双水相萃取技术

- 3.2.1 双水相萃取技术的产生与发展

- 3.2.2 双水相萃取原理

- 3.2.3 双水相萃取的特点

- 3.3 双水相体系分离金属离子

- 3.4 目前双水相体系研究方面存在的问题

- 3.5 双水相萃取技术的前景展望

- 3.5.1 分离富集机理的深化研究

- 3.5.2 工业化应用

- 3.5.3 成相物质的回收及循环利用问题

- 3.5.4 开发廉价、性能好且无毒的成相聚合物和盐类

- 3.5.5 双水相萃取技术与其它相分离技术的集成

- 第四章 双水相体系萃取酸性溶液中的金

- 4.1 印刷线路板中Cu和Pb的浸出

- 4.1.1 主要仪器和试剂

- 4.1.2 实验方法

- 4.1.3 实验结果

- 4.1.4 实验小结

- 4.2 双水相萃取体系的基础研究

- 4.2.1 萃取体系

- 4.2.2 实验仪器及主要试剂

- 4.2.3 实验方法

- 4.2.4 实验结果及分析

- 4.3 双水相萃取酸性溶液中的金

- 4.3.1 实验仪器及主要试剂

- 4.3.2 实验试剂的配制

- 4.3.3 实验方法

- 4.3.4 双水相体系中影响金属离子萃取率的因素研究

- 4.3.5 金的还原

- 4.3.6 萃取机理的讨论

- 第五章 双水相体系萃取碱性溶液中的金

- 5.1 硫代硫酸盐常压浸出法原理

- 5.1.1 硫代硫酸盐性质

- 5.1.2 硫代硫酸盐浸金原理

- 5.1.3 实验试剂及仪器

- 5.1.4 实验方法

- 5.1.5 实验结果

- 5.1.6 硫代硫酸按浸金小结

- 5.2 双水相体系萃取硫代硫酸盐浸出液中的金

- 5.2.1 实验仪器及试剂

- 5.2.2 实验试剂的配制

- 5.2.3 实验过程

- 5.2.4 实验分析方法

- 5.2.5 实验结果与讨论

- 5.3 本章小结

- 第六章 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 附录

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于选冶联合的废印刷线路板铜粉源头除杂的技术路线[J]. 中国有色金属学报 2020(05)

- [2].废弃印刷线路板再资源化回收方法的综述[J]. 现代制造工程 2015(12)

- [3].废弃印刷线路板非金属水热处理研究进展[J]. 现代化工 2015(11)

- [4].一种回收废旧印刷线路板中铜的工艺优化[J]. 资源节约与环保 2014(11)

- [5].依顿电子(603328):借力资本市场 打造国内印刷线路板行业龙头[J]. 新民周刊 2014(26)

- [6].印刷线路板分压离子阱的离子单向出射性能研究[J]. 分析化学 2017(02)

- [7].离子液体对废旧印刷线路板中铜、锌、铅的浸出规律[J]. 化工环保 2017(02)

- [8].印刷线路板废水资源化方案研究[J]. 科技与创新 2017(11)

- [9].废弃印刷线路板中金的回收处理现状[J]. 稀有金属 2014(03)

- [10].依顿电子:印刷线路板龙头获资本追捧[J]. 股市动态分析 2014(27)

- [11].废弃印刷线路板资源化回收处理的研究进展[J]. 资源节约与环保 2013(10)

- [12].废弃印刷线路板非金属热解处理研究进展[J]. 安徽建筑工业学院学报(自然科学版) 2012(05)

- [13].废弃印刷线路板综合回收技术评述[J]. 材料研究与应用 2011(01)

- [14].废弃印刷线路板中环氧树脂的资源化技术[J]. 再生资源与循环经济 2008(09)

- [15].废弃印刷线路板中金的回收处理现状[J]. 化工管理 2018(05)

- [16].废弃印刷线路板中金的回收处理现状[J]. 化工管理 2018(09)

- [17].废弃印刷线路板的资源化回收技术分析[J]. 科技风 2017(25)

- [18].印刷线路板振动拆解模型及其拆解过程分析[J]. 机械工程学报 2017(09)

- [19].电动力学技术回收废旧印刷线路板中的铜[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [20].废旧印刷线路板预处理后金属分布特性[J]. 西南科技大学学报 2015(01)

- [21].废旧印刷线路板中溴代阻燃剂对微生物浸提金属铜效率的影响[J]. 地球与环境 2014(03)

- [22].电子元器件对氧化亚铁硫杆菌浸提废旧印刷线路板铜的影响研究[J]. 西南科技大学学报 2014(03)

- [23].带元件废印刷线路板中金的回收工艺[J]. 黄金 2013(01)

- [24].废弃印刷线路板处置技术的研究进展[J]. 安全与环境学报 2013(01)

- [25].废弃印刷线路板资源化处理现状[J]. 广州化工 2013(17)

- [26].溶剂法回收废弃印刷线路板中环氧树脂的试验研究[J]. 昆明理工大学学报(理工版) 2010(04)

- [27].废弃印刷线路板中材料的资源化回收利用技术[J]. 再生资源与循环经济 2014(07)

- [28].废弃印刷线路板中环氧树脂的水热降解研究[J]. 广州化工 2012(22)

- [29].废弃印刷线路板回收处理技术的研究进展[J]. 广州化工 2011(14)

- [30].废旧印刷线路板电解过程中铜的分布特性[J]. 环境工程 2017(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bf42cefa4a4485d8fed2da88.html