# 生物电解产氢系统微生物群落结构与群落动态解析

### 论文摘要

目前,发酵制氢工艺中亟待解决的问题是提高单位基质的转化率,2005年国际上提出了生物电解产氢系统（microbial electrolysis cell for H2 prodcutions,MEC）,可以利用末端发酵产物中小分子有机质制取氢气的研究。但是,对该系统内微生物的认识还很有限。因此,本研究着眼于生物电解产氢系统,利用PCR-SSCP技术,对MEC系统的微生物群落结构及群落动态进行分析,以期为工艺运行提供理论指导。首先,优化了用于MEC系统微生物群落结构分析的PCR-SSCP方法。采用“污泥清洗→酶法/物理法联用”法（用PBS缓冲液清洗污泥,破壁时加入石英砂、溶菌酶和蛋白酶K作用之外加入SDS缓冲液深度破壁同时减少非特异性吸附,最后采用吸附柱纯化DNA）提取MEC系统的DNA,接着进行“少量模板PCR”,最后MEC系统的SSCP图谱,使用AM与DMAM的比例为49︰1,质量分数为10%的凝胶加入5%的甘油,上样缓冲液中去离子甲酰胺的浓度为20%,常温下300V电泳17个小时。利用优化的PCR-SSCP技术,分析MEC系统的微生物群落结构与动态,并对图谱中主要条带进行克隆、测序分析。实验结果表明,MEC系统从产电阶段向产氢阶段转化时悬浮液和生物膜的微生物群落结构都发生了剧烈的变化,产氢阶段的生物膜上的微生物群落更复杂。说明初期驯化形成的群落在加上外加电压后又产生明显的变化。所以建议以后直接以产氢工艺条件启动MEC系统。MEC系统产电阶段生物膜上检测到功能菌Shewanella并且该菌属在系统内占优势,产氢阶段除Shewanella之外还检测到了其他具有电子传递功能的功能菌,如Pseudomonas,Agrobacteriu和Flavobacterium,这些菌属在MEC产氢阶段生物膜上占优势。产氢阶段检测到Desulfonauticus可以利用乙酸还原硫化物氧化质子,降低质子传递的效率,进而使系统效率降低。与产电阶段相比MEC系统产氢阶段,阳极生物膜上的微生物群落与阳极悬浮液中的微生物群落更相关,分析认为外加电压的加入改变了体系内的能量和物质传递的过程,悬浮液中的微生物在很大程度上影响系统地效率。因此在MEC产氢系统内要注意保持悬浮液内微生物群落的稳定性。葡萄糖为底物的MEC系统启动32天彻底酸化崩溃,该系统在第16天到第22天处于稳定阶段,输出电压稳定在210mV左右;系统在微生物种类最丰富时,输出电压没有达到最大值,而当大部分微生物开始被减弱时,输出电压到了最大值,与微生物的增长相比,体系输出电压的增长具有滞后性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 生物电解产氢技术及其发展现状

- 1.1.1 生物制氢技术与微生物燃料电池技术

- 1.1.2 生物电解产氢技术的原理

- 1.1.3 生物电解产氢技术的研究现状

- 1.1.4 生物电解产氢系统的微生物

- 1.2 微生物分子生态学技术及其在环境样品分析中的应用

- 1.2.1 限制性酶切片段多态性技术

- 1.2.2 扩增片段长度多态性技术

- 1.2.3 扩增的片断多态性技术

- 1.2.4 变性梯度凝胶电泳

- 1.2.5 单链构象多态性技术

- 1.3 本研究课题研究的主要内容和意义

- 1.3.1 课题来源

- 1.3.2 本研究的目的和意义

- 1.3.3 研究内容

- 第2章 实验材料与方法

- 2.1 生物电解产氢工艺

- 2.1.1 实验装置

- 2.1.2 实验用水

- 2.1.3 接种污泥

- 2.1.4 MEC的评价指标

- 2.1.5 分析项目和检测方法

- 2.2 微生物群落结构分析方法

- 2.2.1 主要分子生物学生化试剂和仪器设备

- 2.2.2 实验所用泥样的采集

- 2.2.3 基因组DNA的提取和纯化

- 2.2.4 PCR扩增

- 2.2.5 PCR产物的λ核酸外切酶处理及再纯化

- 2.2.6 凝胶制备及SSCP图谱的获得

- 2.2.7 条带分离及相关DNA片段的克隆与测序

- 2.2.8 系统发育学分析

- 2.2.9 PCR-DGGE实验方法

- 第3章 PCR-SSCP条件优化

- 3.1 DNA提取及纯化方法的优化

- 3.1.1 DNA提取方法优化

- 3.1.2 DNA纯化方法的优化

- 3.2 PCP扩增条件的优化

- 3.3 影响SSCP图谱的主要因素及其优化

- 3.3.1 上样缓冲液中去离子甲酰胺浓度

- 3.3.2 甘油的影响

- 3.4 本章小结

- 第4章 基于PCR-SSCP技术分析MEC系统的微生物群落结构与动态

- 4.1 产电阶段向产氢阶段转化过程中微生物群落动态分析

- 4.1.1 产电阶段向产氢阶段转化过程中MEC系统的运行效果

- 4.1.2 不同阶段转化过程中MEC系统的微生物多样性分析

- 4.1.3 不同阶段转化过程中MEC系统微生物群落结构与群落动态

- 4.1.4 MEC系统不同阶段转化过程及其群落结构分析的效能

- 4.2 MEC系统不同部位的微生物群落特征

- 4.2.1 长启动周期MEC系统不同部位的微生物群落特征

- 4.2.2 短启动周期MEC系统不同部位的微生物群落结构

- 4.2.3 不同启动周期MEC系统不同部位微生物群落结构

- 4.3 本章小结

- 第5章 MEC系统酸化过程中微生物群落动态分析

- 5.1 MEC系统的运行效果

- 5.1.1 接种污泥及初始运行条件

- 5.1.2 阳极pH值与输出电压的变化

- 5.2 MEC系统酸化阶段微生物群落动态

- 5.2.1 酸化过程中MEC系统微生物多样性分析

- 5.2.2 酸化过程中MEC系统的微生物群落动态

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].有机废物规模化产氢关键科学问题及其研究进展[J]. 山东化工 2016(24)

- [2].中国科学家催化产氢研究获重大突破[J]. 低温与特气 2017(02)

- [3].中国科学家催化产氢研究取得重大突破[J]. 乙醛醋酸化工 2017(05)

- [4].磷酸盐和碳酸盐对秸秆类生物质光发酵产氢的影响[J]. 农业工程学报 2017(13)

- [5].厌氧发酵产氢影响因素及效能分析研究进展[J]. 吉林建筑大学学报 2017(03)

- [6].氯碱装置副产氢气生产合成氨工程设计[J]. 科技经济导刊 2017(19)

- [7].有机垃圾厌氧产氢及其氢化酶影响因素探究[J]. 云南化工 2020(09)

- [8].电流互感器过量产氢的理化机制与实验研究[J]. 电工电能新技术 2019(11)

- [9].一株产氢菌的分离鉴定与产氢特性[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [10].利用厌氧菌降解纤维素产氢的研究进展[J]. 生物产业技术 2014(06)

- [11].利用固体废弃物微生物发酵产氢研究进展[J]. 中国农学通报 2013(09)

- [12].硫对蛋白核小球藻Chlorella pyrenoidosa产氢影响对比研究[J]. 可再生能源 2012(06)

- [13].光合细菌处理废水过程中生物产氢技术研究进展[J]. 中国生物工程杂志 2012(12)

- [14].光合细菌生物产氢技术的研究进展[J]. 环境污染与防治 2010(08)

- [15].厌氧发酵生物产氢技术的研究进展[J]. 能源与环境 2008(02)

- [16].Cu_2O/Bi_2WO_6/GR光催化剂制备及其产氢性能[J]. 桂林理工大学学报 2016(04)

- [17].接种量对产气肠杆菌同步糖化暗发酵产氢的影响[J]. 中国沼气 2017(02)

- [18].以市政污泥为纯基质的厌氧发酵产氢研究[J]. 海峡科学 2016(02)

- [19].利用啤酒废水发酵产氢试验研究[J]. 农业与技术 2016(14)

- [20].玉米秸秆发酵产氢条件优化及其产氢特性研究[J]. 郑州牧业工程高等专科学校学报 2014(02)

- [21].光合细菌产氢过程中氮源利用实验[J]. 农业机械学报 2014(10)

- [22].光合细菌产氢研究进展与问题[J]. 可再生能源 2013(09)

- [23].发酵产氢的影响因素Ⅰ接种物和基质[J]. 科技通报 2011(01)

- [24].2种不同产氢方式的初步研究[J]. 江西农业学报 2010(08)

- [25].厌氧产氢微生物研究进展[J]. 微生物学通报 2009(08)

- [26].一株嗜温高效产氢细菌Clostridium sp.08-1的分离鉴定与产氢特征[J]. 武汉大学学报(理学版) 2009(05)

- [27].玻璃纤维固定化光合细菌连续产氢实验研究[J]. 应用化工 2020(01)

- [28].乙醇型发酵产氢的研究现状及进展[J]. 建筑与预算 2017(04)

- [29].微波-盐酸水解啤酒糟对其发酵产氢的影响[J]. 可再生能源 2016(09)

- [30].蜡状芽孢杆菌的筛选及其产氢性能[J]. 北京工业大学学报 2014(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bf444a1241b3022b37ad44e5.html