# 南八仙油气田地质特征与开发动态分析

### 论文摘要

南八仙油气田位于柴达木盆地北缘,本文以三维地震、钻井、测井资料、岩心实验资料、测试及生产动态资料为基础,在试油、岩电实验和四性关系等研究的基础上,重新建立了测井解释模板,对复杂储集层的流体类型进行了识别;研究了含气层的非均质性;进行了调整潜力资源量的复算和调整井位的优化部署。主要取得以下几点认识:1、南八仙油气田气多油少,浅层气与深层气并存,油层多集中在中浅层且分布不均,断层的阻断与封堵对油气层的分布影响大,部分断块显示为带油环的临界气藏的特征。平面油气分布严格受仙北断层（油/气源疏导断层）控制,远离断层油气层发育厚度迅速减薄,表现为次生气藏特征。2、N21-N1、E32、E31储层整体岩性偏细,以细砂岩、粉砂岩为主,束缚水饱和度高,发育部分低阻气层,利用CNL-AC重叠法、CNL-DEN重叠法能够识别出低阻气层。3、区域上,发育两套相对稳定、以泥岩为主夹薄层砂岩的区域盖层,剖面上油气主要分布于两套盖层之下的N21、N1和E31三套油组之中,与断层有效配置的三角洲前缘中薄层砂岩为主要油气层。4、由于受断层断距的变化（东-中-西段）以及上下盘砂泥岩对接关系影响,油气主要分布于仙北断层下盘的东部、中部,同时表现为复杂油气水系统。5、南八仙油气田分三套开发层系,分别是中浅层N21气藏、中浅层N1气藏和深层E31气藏。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 选题目的及意义

- 1.2 研究现状

- 1.2.1 油藏开发地质研究现状

- 1.2.2 油田开发动态分析研究现状

- 1.3 研究思路与技术路线

- 1.4 完成主要工作量

- 1.5 主要成果与认识

- 第二章 油气田地质特征

- 2.1 区域地质概况

- 2.1.1 区域地理及地质背景

- 2.1.2 油气田勘探简况

- 2.1.3 油气田开发现状

- 2.2 地层划分及储层特征

- 2.2.1 地层层序

- 2.2.2 层组划分

- 2.2.3 储层特征

- 2.3 构造特征

- 2.4 气藏类型和特征

- 2.4.1 气层分布特征

- 2.4.2 气藏压力及温度

- 2.5 流体性质

- 第三章 油气层测井解释与评价

- 3.1 资料分析与预处理

- 3.1.1 测井资料分析

- 3.1.2 资料刻度、校正与标准化

- 3.2 四性关系研究

- 3.2.1 关键井四性关系研究

- 3.2.2 典型油、气、水层电性特征

- 3.2.3 低阻气层分析

- 3.3 储层参数研究

- 3.3.1 岩心归位

- 3.3.2 泥质含量解释模型

- 3.3.3 孔隙度解释模型

- 3.3.4 渗透率解释模型

- 3.3.5 含油气饱和度模型

- 3.3.6 储参数精度评价

- 3.4 油气水层解释方法

- 3.4.1 CNL-AC/ DEN重叠法

- 3.4.2 CNL（氢指数）绝对值法

- 3.4.3 RT-ROG（解释气油比）法

- 3.4.4 RT绝对值法

- 3.4.5 RT侵入剖面法

- 3.5 油气水层解释标准

- 22）-下油砂山组（N21）油气水层标准'>3.5.1 上油砂山组（N22）-下油砂山组（N21）油气水层标准

- 1）油气水层标准'>3.5.2 上干柴沟组（N1）油气水层标准

- 32）油气水层标准'>3.5.3 下干柴沟组上段（E32）油气水层标准

- 31）油气水层标准'>3.5.4 下干柴沟组下段（E31）油气水层标准

- 3.6 综合解释评价

- 3.6.1 解释成果对比分析

- 3.6.2 解释符合率对比分析

- 第四章 油气分布特征与储量计算

- 4.1 油气成藏规律

- 4.1.1 油气成藏条件

- 4.1.2 油气成藏规律

- 4.2 剖面油气分布特征

- 4.2.1 纵向上油气层分布井段长、跨度大

- 4.2.2 剖面上油气层数多、累计厚度大

- 21）、上干柴沟组（N1）地层'>4.2.3 剖面上油气层分布于下油砂山组（N21）、上干柴沟组（N1）地层

- 4.3 平面油气分布特征

- 4.4 储量计算与评价

- 4.4.1 前期储量计算

- 4.4.2 计算方法和单元

- 4.4.3 主要计算参数确定

- 4.4.4 储量计算结果与评价

- 4.4.5 与上报探明储量对比分析

- 第五章 油气井生产动态与方案设计

- 5.1 油气田开发现状

- 5.2 油气井生产动态分析

- 5.2.1 油井生产动态分析

- 5.2.2 气井生产动态分析

- 5.3 开发层划分原则

- 5.3.1 开发层划分原则、依据

- 5.3.2 细分开发层段

- 5.3.3 气井合理配产

- 5.3.4 气井合理井距

- 5.4 开发方案部署

- 5.4.1 部署思路

- 5.4.2 部署原则

- 5.4.3 方案部署

- 第六章 结论

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表论文与学术成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].油气田地质因素对油气田开发的影响[J]. 化工设计通讯 2019(11)

- [2].油气田地面建设中储运工艺的革新技术解析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(20)

- [3].浅析油气田开发现状及发展趋势[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(22)

- [4].SCADA系统在油气田中的应用[J]. 电子世界 2020(06)

- [5].油气田开发的采油工艺技术价值及实践分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(24)

- [6].一种智能化油气田建设的解决方案[J]. 信息系统工程 2020(02)

- [7].油气田地面工程关键技术发展[J]. 化工管理 2020(13)

- [8].油气田地面建设中储运工艺的革新技术解析[J]. 化工管理 2020(14)

- [9].智慧型油气田建设研究[J]. 石化技术 2020(04)

- [10].2019油气田开发技术发展动向与展望[J]. 世界石油工业 2019(06)

- [11].如何强化油气田开发经济评价与管理[J]. 财会学习 2020(17)

- [12].油气田开发水资源高效利用探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(15)

- [13].油气田环境保护[J]. 油气田环境保护 2020(05)

- [14].给油气田装上智能化引擎[J]. 中国石油石化 2020(20)

- [15].石油地质对油气田开发的影响[J]. 石化技术 2019(07)

- [16].浅析油气田地面建设项目的管理模式[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(12)

- [17].数字摄影测量技术在油气田地面建设中的应用探讨[J]. 全面腐蚀控制 2018(09)

- [18].如何提升油气田开发采收率[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(21)

- [19].油气田开发企业合同能源管理应用研究[J]. 科技进步与对策 2017(09)

- [20].浅析油气田地面建设工程施工现场的规范化管理[J]. 石化技术 2017(04)

- [21].中国油气田开发现状、面临的挑战和技术发展方向[J]. 海峡科技与产业 2017(03)

- [22].油气田道路交通安全风险预控管理对策分析[J]. 化工管理 2017(18)

- [23].地震技术在油气田开发中的应用[J]. 中国石油石化 2017(10)

- [24].西南石油打造智能平安油气田[J]. 中国石化 2017(07)

- [25].油气田地面建设与储运仪表安装施工业主项目管理[J]. 中外企业家 2017(15)

- [26].未来深水水下油气田开发模式——超远程全潜式深水水下油气田开发水下系统探索[J]. 新技术新工艺 2016(01)

- [27].浅谈油气田工程标准化设计[J]. 化工管理 2016(15)

- [28].油气田开发技术研究和探讨[J]. 化工管理 2016(18)

- [29].油气田开发中计算机技术的运用实践微探[J]. 化工管理 2016(29)

- [30].油气田开发项目后评价若干问题的探讨[J]. 化工管理 2015(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bf5213d3898b02c6ecaa6a2e.html