# 生物质基活性炭制备工艺开发

### 论文摘要

以农林废物为原料制备活性炭是生物质能清洁转化利用技术研究的热点之一,具有广阔的发展空间。本文以熔盐作为生物质热裂解的热载体、溶剂和催化剂,快速热裂解生物质,再将裂解所生成的裂解残碳进行活化,开展了生物质基活性炭的工艺开发研究。本文实验选用水稻秸秆为原料,在自行设计加工的反应器中进行活化制备活性炭,对所得活性炭的得率及吸附性进行实验研究；考察了活化温度、活化时间和盐/炭等因素对生物质基活性炭制备过程的影响。活性炭的吸附性随着活化过程温度的升高（400℃～600℃）不断升高；活化时间对活性炭吸附性的影响则是1小时>1.5小时>0.5小时；盐/炭=2时活性炭的吸附性最低,而盐/炭=3和4的结果则互有高低,差异不明显。根据实验数据及正交实验获得最佳工艺条件为：活化温度600℃,活化时间1h,盐/炭=3。在上述实验确定工艺条件的基础上,设计年产200t活性炭的中试工艺,设计内容包括物料衡算、工艺流程图、设备设计与初步选型及初步的经济核算五个方面。根据设计结果,本文所设计工艺每年总产值为120～130万元,全年税收总计9.6～10.4万元,全年净利润总计24～26万元,投资回收年限1-2年,具有一定的经济效益。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 引言

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 本文的主要研究内容

- 第二章 文献综述

- 2.1 生物质能简介

- 2.2 生物质能的利用方式

- 2.2.1 燃烧技术

- 2.2.2 生物转化技术

- 2.2.3 热化学转化技术

- 2.3 活性炭性质与用途

- 2.3.1 活性炭的性质

- 2.3.2 活性炭的分类

- 2.3.3 活性炭的用途

- 2.4 活性炭制备技术研究进展

- 2.4.1 概述

- 2.4.2 气体活化法

- 2.4.3 化学活化法

- 2.4.4 化学活化和气体活化联合使用

- 2.4.5 微波加热活化

- 2.4.6 其他方法

- 2.5 本章小结

- 第三章 生物质基活性炭制备及吸附性能研究

- 3.1 实验装置与实验方法

- 3.1.1 实验装置及仪器

- 3.1.2 实验步骤

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 活化炭得率

- 3.2.2 碘吸附

- 3.2.3 亚甲基蓝吸附

- 3.2.4 与市售活性炭比较

- 3.3 本章小结

- 第四章 生物质基活性炭制备工艺

- 4.1 工艺流程设计

- 4.2 物料衡算

- 4.2.1 基本数据

- 4.2.2 物料衡算

- 4.3 活化工艺流程图设计

- 4.4 设备设计及选型

- 4.4.1 设备选型

- 4.4.2 进料器设计

- 4.4.3 反应釜设计

- 4.5 初步经济核算

- 4.5.1 原料及部分设备成本

- 4.5.2 能耗及其他费用

- 4.5.3 设备维修费用

- 4.5.4 设备折旧费用

- 4.5.5 人工费用

- 4.5.6 利润核算

- 第五章 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表论文与专利

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].硝酸活化时间对煤基电极材料结构及性能的影响[J]. 材料导报 2018(04)

- [2].活化时间对加氢半焦气化废水吸附性能的影响[J]. 煤炭转化 2017(06)

- [3].活化时间对汉麻纤维结构性能的影响[J]. 纤维素科学与技术 2014(04)

- [4].活化时间对化学镀Ni-P-Al_2O_3镀层组织及性能的影响[J]. 电镀与环保 2018(04)

- [5].二氧化碳活化法制备竹材基药用炭的研究[J]. 化学工业与工程技术 2009(06)

- [6].均匀设计在聚丙二醇二缩水甘油醚型环状碳酸酯合成中的应用[J]. 精细化工 2017(06)

- [7].酸性阳离子淀粉的制备及其性能研究[J]. 轻工科技 2012(01)

- [8].改性活性炭吸附去除氟硅酸中砷的研究[J]. 贵州工业大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [9].农业废弃物制备颗粒活性炭的工艺优化研究[J]. 华南农业大学学报 2015(02)

- [10].板栗壳活性炭的制备及其吸附性能研究[J]. 唐山师范学院学报 2020(03)

- [11].脉冲中子氧活化时间谱数值模拟现状分析[J]. 长江大学学报(自科版) 2014(32)

- [12].酚醛树脂制备活性炭的工艺[J]. 上海第二工业大学学报 2016(02)

- [13].预活化时间对稻壳基活性炭结构和电化学性能的影响[J]. 材料导报 2017(20)

- [14].氯化锌活化丝瓜络制备微孔活性炭[J]. 炭素技术 2012(03)

- [15].混合碱法甘蔗渣基活性炭的制备工艺研究[J]. 广西科学 2009(02)

- [16].粘胶基活性炭纤维的孔结构调控[J]. 炭素技术 2008(06)

- [17].活化时间对AZ31B镁合金化学镀镍的影响[J]. 电镀与环保 2019(05)

- [18].氯化钙复合吸附剂优化制备及抗衰减研究[J]. 工程热物理学报 2017(06)

- [19].基材前处理活化时间对镍钛合金表面超声磷化膜组织及性能的影响[J]. 材料保护 2018(05)

- [20].高品质杏核壳活性炭制备工艺[J]. 食品与生物技术学报 2010(02)

- [21].催化合成邻苯二甲酸二辛酯的固体酸制备条件优化[J]. 化学工业与工程 2009(05)

- [22].酵母活化对酵母产气特性的影响[J]. 食品与发酵科技 2016(01)

- [23].心房颤动导管消融术中应用凝血酶原活化时间分段法指导首剂肝素用量的观察研究[J]. 齐鲁护理杂志 2016(04)

- [24].水蒸气活化液化木基活性碳纤维孔隙结构表征[J]. 科技导报 2014(09)

- [25].核桃壳化学-物理耦合活化法制备活性炭及其表征[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [26].油菜秸秆基活性炭的制备与应用[J]. 化工新型材料 2014(10)

- [27].热解活化法制备微孔发达椰壳活性炭及其吸附性能研究[J]. 林产化学与工业 2012(02)

- [28].氢氧化钠活化法制备棉秆基活性炭实验条件优化[J]. 化工技术与开发 2017(03)

- [29].硅铜触体性能评价与测试方法[J]. 有机硅材料 2012(03)

- [30].机械活化玉米淀粉制备磷酸酯淀粉及其结构表征[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bf5ca4fcf34ba3fc1de08f51.html