# 考虑安全性和实时性的变电站通信系统研究

### 论文摘要

变电站通信网络是连接变电站内各种智能电子设备以及控制中心的纽带,数据实时传输是变电站保护、控制安全运行的基础,数据通信安全是变电站可靠运行的重要保证。考虑数据传输实时性的同时,对通信安全性进行分析研究具有重要的理论价值和实际意义。本文分别从变电站通信系统数据传输实时性和安全性角度出发,系统地分析了提高数据传输实时性和安全性的解决策略；首先,基于数字化变电站自动化系统的体系构架,分析了基于IEC61850的通信网络、组网方式、拓扑结构以及数据分类。特别地,从实时性和安全性两个角度对变电站通信系统所涉数据进行系统分类。接着,提出了一种基于D-S证据理论的变电站通信系统信息安全评估方法。该算法在分析变电站通信系统信息安全需求的基础上,根据信息安全的四个性质将影响其安全的各种威胁进行分类；根据上述分类建立变电站通信系统信息安全评估指标体系并建立层次关系；利用1-9标度法计算各个安全威胁的联合权重；并运用D-S证据理论将专家对各种安全威胁的评估进行量化并加以合成；最终依据信任区间将各个安全威胁进行大小排序。算例分析表明,该方法能有效量化安全威胁的综合影响大小,进而为安全策略的制定和应用提供重要的证据。进一步地,从不同角度探讨了变电站通信系统信息安全的解决策略。比较分析了遵循IEC62351标准提供的安全传输层协议（Transport Layer Security, TLS）以及虚拟局域网（Virtual Local Area Network, VLAN）技术在提高变电站通信安全方面的作用。其中,后者在逻辑上将各相关智能电子设备设备划分为一个虚拟局域网,减少数据流量,在提高变电站通信系统中数据传输实时性的同时,可以提高传输安全性。最后,基于OPNET的仿真验证表明,虚拟局域网技术可有效提高变电站数据传输的实时性和安全性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 选题背景和意义

- 1.2 变电站通信系统数据实时性研究现状

- 1.2.1 数据采样报文

- 1.2.2 通用面向对象的变电站事件报文

- 1.2.3 变电站通信系统数据实时性的研究方法

- 1.3 变电站通信系统信息安全性的研究现状

- 1.3.1 变电站通信系统数据安全性分析

- 1.3.2 变电站通信系统数据安全性解决策略

- 1.4 本文的研究内容与主要工作

- 第2章 基于IEC61850变电站自动化系统通信网络分析

- 2.1 IEC61850规约概述

- 2.2 基于IEC61850的变电站自动化系统的主要特征

- 2.3 基于IEC61850的变电站自动化系统体系构架

- 2.4 基于IEC61850的变电站自动化系统通信网络技术分析

- 2.4.1 基于IEC61850的变电站通信系统的性能要求

- 2.4.2 基于交换式以太网的变电站通信网络

- 2.4.3 基于变电站总线的变电站组网方式

- 2.4.4 变电站通信网络的拓扑结构

- 2.5 基于IEC61850的变电站通信系统数据分类

- 2.5.1 基于实时性的数据分类

- 2.5.2 基于信息安全需求的数据分类

- 2.6 本章小结

- 第3章 基于 D-S 证据理论的变电站通信系统信息安全综合评估

- 3.1 基于IEC61850的变电站通信系统信息安全需求

- 3.2 变电站通信网络中主要存在的安全威胁

- 3.3 安全威胁产生的机理分析

- 3.3.1 OSI参考模型

- 3.3.2 TCP/IP参考模型

- 3.3.3 安全威胁攻击的原理

- 3.4 基于层次分析法的变电站通信系统信息安全综合评估

- 3.4.1 变电站通信系统信息安全评估指标体系的建立

- 3.4.2 信息安全评估指标的量化

- 3.5 基于 D-S 证据理论的变电站通信系统信息安全评估

- 3.5.1 D-S 证据理论的基本思想和概念

- 3.5.2 基于 D-S 证据理论的证据合成

- 3.5.3 基于置信区间的优劣比较

- 3.5.4 基于 D-S 证据理论的变电站信息安全评估流程

- 3.6 算例分析

- 3.7 小结

- 第4章 考虑实时性的变电站通信系统信息安全的解决策略

- 4.1 基于IEC62351的变电站信息安全解决策略

- 4.1.1 IEC62351标准在变电站通信系统中的应用

- 4.1.2 基于IEC62351的变电站安全解决策略

- 4.1.3 基于虚拟局域网技术解决策略

- 4.2 基于OPNET和VLAN的变电站通信系统仿真

- 4.2.1 OPNET软件介绍

- 4.2.2 D2-1典型变电站数据流分析

- 4.2.3 基于OPNET的典型D2-1变电站建模

- 4.2.4 基于OPNET和VLAN的D2-1典型变电站仿真的实现

- 4.3 本章小结

- 结论

- 本文研究工作的总结

- 下一步工作的展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读硕士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].变电站中的重点与难点[J]. 科技资讯 2019(31)

- [2].程序化操作在220kV智能变电站中的应用[J]. 河南科技 2019(34)

- [3].变电站运维一体化实施中存在的问题及对策[J]. 科技创新导报 2019(25)

- [4].110kV变电站的电气设计与防雷保护研究[J]. 工程技术研究 2019(22)

- [5].集中监控变电站操作辩识技术研究[J]. 自动化与仪器仪表 2019(12)

- [6].智能变电站继电保护系统问题及策略研究[J]. 时代农机 2019(09)

- [7].变电站“全防误”项目实施的风险管理[J]. 电气技术 2019(12)

- [8].变电站运行维护工作的现状与改进[J]. 冶金管理 2019(19)

- [9].刍议110kV变电站中电气工程安装管理[J]. 工程建设与设计 2019(24)

- [10].重道求实尖兵营——贺州供电局220千伏道石变电站[J]. 广西电业 2019(10)

- [11].变电站电缆敷设三维设计的应用[J]. 吉林电力 2019(06)

- [12].智能变电站的电气二次系统设计[J]. 集成电路应用 2020(01)

- [13].潞宁矿35kV变电站二次保护故障诊断及定位技术研究[J]. 煤矿现代化 2020(02)

- [14].试析500kV智能变电站程序化操作技术及管理[J]. 冶金管理 2019(21)

- [15].110kV变电站土建施工质量管理探讨[J]. 建材与装饰 2020(06)

- [16].智能化变电站电气二次设计的要点分析[J]. 通信电源技术 2020(03)

- [17].两个人 一座站——记山西500千伏海会变电站抗疫运维二人组[J]. 中国电业 2020(02)

- [18].基于可穿戴设备感知的变电站工作状态监测预警平台研究[J]. 国外电子测量技术 2020(01)

- [19].城市变电站与城市规划的协调分析[J]. 新型工业化 2020(01)

- [20].智能变电站设备状态检修及运行对策[J]. 时代农机 2019(11)

- [21].传统土建新能源变电站与模块化预制舱变电站对比分析[J]. 机电信息 2020(15)

- [22].三明富兴220kV变电站扩建项目电磁辐射对环境影响的探索[J]. 海峡科学 2020(04)

- [23].110kV智能化变电站电气系统设计研究[J]. 科技创新导报 2020(07)

- [24].110kV变电站智能化改造技术分析[J]. 中国新通信 2020(10)

- [25].防汛要求下的35kV变电站技改技术要点[J]. 电子技术与软件工程 2020(08)

- [26].220kV变电站微机继电保护状态监测分析[J]. 石化技术 2020(07)

- [27].装配式变电站成本管控分析[J]. 中国电力企业管理 2020(12)

- [28].智能变电站信息一体化应用[J]. 数字通信世界 2020(07)

- [29].煤矿变电站常见故障及预防措施[J]. 当代化工研究 2020(17)

- [30].智能变电站继电保护装置的改进设计[J]. 机械工程与自动化 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bf6b1f08ea1bcd4e9dbfffc1.html