# 浅析公路施工中混凝土路面施工技术的应用李伟业

广东众一建设工程有限公司广东东莞523000

摘要：随着我国经济的发展，公路工程的规模逐渐扩大，对施工的要求也越来越高。一些技术的更新和新材料的应用对公路工程的施工技术有一定的要求，目前混凝土技术在公路工程中飞速发展，混凝土技术的应用改变了传统的施工方式，推动了新技术、新设备的应用，在一定程度上提高了施工速度和施工质量。在这种情况下，混凝土施工技术的应用范围越来越广泛，地位也越来越高。如果要保证公路工程的施工质量和进度，就需要采用合理的施工技术，配合科学的管理模式，从而保证公路工程的施工效率。

关键词：公路施工；混凝土路面施工；技术应用

引言：

公路路面混凝土的浇筑是公路工程中路面施工的一种常见方式，混凝土浇筑的路面相比较其他种类的路面在施工过程及运用上有很多优势：例如，（1）混凝土浇筑的路面拥有比较好的耐久性；（2）混凝土浇筑的路面拥有比较好的稳定性；（3）混凝土浇筑的路面具有难度较小的施工作业流程；（4）混凝土浇筑的路面在施工的过程中操作简便等。这些优势使得混凝土路面成为了现阶段较为主流的道路施工方案。但是随着我国道路工程的施工技术水平不断的发展，对混凝土浇筑路面的技术也有了更高的层次要求，这种要求不仅是从技术的发展创新来讲，还要从施工安全和整体的项目经济方面来考虑。所以这样就要求我们在混凝土浇筑施工中综合各方面的因素来确定施工技术方案。

1、公路施工中混凝土路面施工技术的应用

1.1模板施工

在混凝土施工中，模板施工尤为关键，且在具体施工中，应注意如下施工要点：一是按模板安装牢固、拆卸便捷的原则设计模板，并将模板的平整性、稳定性、密实性、强度和刚度等考虑其中，以防模板出现变形或浆液流失等现象。二是在选择模板材料时，按要求控制其吸水性、耐腐蚀性及表面平整光滑度，同时可按不同构件的规格和形状等，选择相应的模板材料，比如圆形构件一般选用钢模板；T形、E形等复杂构件尽量选用竹胶板等。三是按要求做好模板的前处理工作，比如针对钢模板，应抛光处理其内表面，以提高混凝土的光洁度，同时重视细节处理，比如在固定模板螺栓时，保证其牢固性，以防混凝土表面开裂及方便拆卸模板。

1.2混凝土比例的质量控制

按照工程的总体建设过程中所需要的材料和不同的环节的质量标准，依据非常合理科学的办法，制作高标准比例的混凝土，这就是混凝土的比例。要做好材料配合比，特别是主体材料如水泥、沙子和混合料，要根据施工标准要求，进行合理配比，确保比例大小不影响混凝土性质变异，不同的环境会产生不同的温度，对现场的掌握也非常重要，如果是施工时期温度过高，则需要控制好混凝土搅拌时间，确保温度符合搅拌需要，最大限度控制好误差率。另外，为了更好的提升混凝土的质量，可以利用外加剂提高混凝土比例的合理性能，从而将道路桥梁工程中出现的质量问题进行解决。

1.3混凝土浇筑质量的控制

在对混凝土工程进行浇筑时，首先要保证其方法的可行性以及有效性，还要认真检查人员的分配问题，减少人力的浪费。还要根据工程的实际要求，合理对振捣器的规格及数量进行挑选。在浇筑过程中，还要仔细观察混凝土拌合物的各方面性能，一旦发现问题，根据实际情况作出合理的调整。与此同时，要保证振捣器的布置均匀，加大与其他部门的沟通与协调，进而保证浇筑工作的顺利进行。另外，针对大体积混凝土的工程来说，一般可以使用低水化热水泥进行施工，为了保证施工质量，还要制定有关的保温措施。

1.4混凝土路面摊铺及振捣环节

路面施工中，摊铺是重要的环节，需要按照程序进行，可以说，混凝土路面摊铺关系到工程最后的质量，只有现场加强指挥调度，由专业人员进行协调，才能保证最后的摊铺效果，满足施工质量标准要求，专业人员通过有力的协调，掌握好时间与时度，能够有效保证摊铺和振捣精确度。在振捣流程中，需要全面掌握好方式方法，针对不同的路段采用最合适的方法及组合，达到施工质量要求，一般情况下，我们有三种振捣方式可供使用，一是插入式振捣，这种方式较为小众，属于特殊情形下才能使用的方法，应用的范围较小，不能大面积使用，效果一般，强度略显不足；二是振动板振捣，这种方式主要是对震动时间提出较高的要求，时间不到，则无法达到效果，硬度就会减弱；三是震动梁振捣，这种方法可大面积作业时使用，能够保证路面平整。不论是何种方法，在混凝土路面摊铺和振捣过程中，一定要控制好摊铺速度、振捣时间和机械组合，确保振捣到位，保证工程建设质量。

1.5路面接缝施工及碾压控制

为了适应混凝土路面温度和湿度变化及施工工艺，我们需要在路面设置缩缝、胀缝及施工缝等接缝，而路面接缝位置往往是整个路面的薄弱位置，因此路面接缝施工质量是整个公路桥梁工程质量的重点所在。我们要根据实际情况合理布置接缝，控制切割深度，还可根据施工地区的实际气候条件及地下环境等顶敷设相应防水层，从而确保最终的路面防水效果。碾压作业应严格按照公路桥梁路面施工标准规范进行，对不同等级的道路应按照实际要求采用不同碾压机具，严格控制碾压遍数，充分确保路面平整度及压实度。

1.6混凝土路面养生技术

混凝土养生是混凝土路面成型的最后一道重要流程，及时有效的养生，能够从根本上保证混凝土质量，避免出现的路面裂缝、起壳等病害。混凝土成型后，应及时覆盖，通过洒水湿养的方式，使混凝土强度不断增加，这种洒水的方法是最常用也较为简单的方法，被广泛运用，洒水方式操作简单、成本较少、工序简便。通过洒水，可以保证混凝土表面湿润，降低温度，避免水分快速蒸发导致松散。一些水源缺少的区域，可以在刚施工完成的混凝土路面上喷洒养护剂、或不透水、气的塑料布包裹，保证水分不能快速分散，保证良好的养生效果。

2、公路施工混凝土路面施工质量控制

2.1施工路面的平整度质量控制

混凝土路面的平整度是影响路面使用效果与工程质量的重要因素，因此，应注重路面平整度，确保公路工程质量。在公路混凝土路面质量控制中，路面平整度质量控制是其控制重点，同时也是提升公路工程经济效益的重要方式。一旦混凝土路面的平整度未达到国家规定标准，就会加快混凝土路面的损坏速度，缩短路面使用年限，影响混凝土整体工程质量。要控制好路面平整度质量，就需要充分了解施工中影响工程质量的主要因素。通过相关调查得知，影响混凝土路面平整度的因素有很多，主要有混凝土搅拌、摊铺与振捣工艺，更与施工人员素质有直接关系。因此，在控制混凝土路面平整度时，应从搅拌、摊铺、振捣等方面入手。把握好混凝土搅拌时间，在不符合搅拌要求或不满足实际运输要求的条件下，禁止操作。同时，使用合适的混凝土摊铺方式与振捣方式，做好路面养护工作，更应注重提升工程施工人员综合业务能力与素质，经常培训施工人员，不断提升其工作能力，并使其认识到到路面养护的重要性，以便确保公路施工工程符合国家规定标准。

2.2混凝土路面接缝质量控制与振捣方式控制

接缝是影响路面平整度与负荷能力的重要因素，因此，一定要控制接缝质量控制工作，为更好的控制接缝质量，应注重缩缝、纵缝、胀缝以及填缝等工作。同时，为保证混凝土具有较高密实度，应使用振捣器进行振捣，平板振捣器与插入式振捣器是施工中使用较为普遍的设备，其中，插入式振捣器主要是对其他振捣器难以触及的地方进行振捣。在使用振捣器进行工作时，在振捣时发现混凝土表面不再出现气泡，呈现平坦、泛浆即可。

3、结束语

随着经济发展，我国公路建设逐渐增多，建设规模不断扩大是必然趋势，公路建设中存在的质量问题也越发凸显出来，而人们对公路工程建设也提出更高的要求，这就要求公路建设相关工作人员在实际建设中做好施工控制工作，合理使用先进混凝土施工技术，注重工程建设中的每个环节，并做好合理规划，防止在工程建设中出现意外事故，保证工程施工质量与水平，推进我国公路工程的发展。

参考文献：

[1]胡化娥.浅析公路施工中混凝土路面施工技术的应用[J].黑龙江科技信息,2014,34:190.

[2]陈文峰.浅析公路施工中混凝土路面施工技术的应用[J].黑龙江科技信息,2015,14:214.

[3]何昌盛.浅析公路施工中混凝土路面施工技术的应用[J].江西建材,2013,04:192-193.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bf7cd6d89a34cc66a0b21497.html