# 低信噪比下的线性调频信号检测与参数估计方法研究

### 论文摘要

本文紧密“十二五”863项目“基于宽带实时频谱分析的××辐射源信号侦察、处理技术”项目,开展了对线性调频信号的侦察处理技术研究。包括对线性调频信号时域频域特征的分析,以及对线性调频信号的检测与参数估计算法的研究。全文总共分为三个部分:第一部分分析了常见雷达信号——线性调频信号（LFM）的时域特征、频域特征和时频特征。首先用时域方法研究了信号时域特征;然后从频域分析了信号特征;最后研究了信号的时频域特征,分析方法包括短时傅里叶变换（STFT）、小波变换和Wigner-Ville分布及其一系列衍生算法。第二部分研究了线性调频信号的恒虚警率（CFAR）检测方法。恒虚警检测是雷达自动目标检测方法之一,本章将其应用到了电子侦察领域。首先对恒虚警处理的基本原理和发展现状进行了介绍,并对几种典型的恒虚警检测器进行了模型分析。接下来提出了一种基于短时傅里叶变换和恒虚警处理的LFM信号检测算法。该算法将时域信号进行STFT,得到移频的复包络采样序列的相干积累,再对其包络模的平方进行频域GOSBOS-CFAR检测。仿真结果表明,GOSBOS逻辑CFAR的检测性能优于传统的CFAR检测方案,且STFT与CFAR的结合有利于实现更低信噪比条件下的LFM信号检测。第三部分研究了LFM信号的参数估计算法,估计的参数包括:脉冲到达时间、脉冲宽度、脉冲重复间隔、起始频率、截止频率、带宽、调频斜率、信号幅度等等。首先对Radon变换进行了介绍,Radon变换是雷达信号积累方法中的一种,属于积分类算法。针对其检测线段时只能获得斜率和截距的缺陷,提出了一种基于短时傅里叶变换和分段式Radon变换的LFM信号检测和参数估计算法,通过短时傅里叶变换提取信号的时频信息,再由分段式Radon变换提取LFM的起止参数信息,并获得调频斜率等参数,同时对检测性能和误差作出分析。最后经SAR雷达实际采集数据与信号源产生数据验证了方案在低信噪比下的可行性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题来源、研究背景与意义

- 1.1.1 课题来源

- 1.1.2 研究背景与意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 电子侦察和雷达目标检测研究现状

- 1.2.2 线性调频信号时频分析研究现状

- 1.2.3 线性调频信号参数估计算法研究现状

- 1.3 本文主要工作与结构安排

- 第二章 线性调频信号的特征分析

- 2.1 引言

- 2.2 时域特征分析

- 2.2.1 线性调频信号的时域特征分析

- 2.2.2 线性调频信号的频域特征分析

- 2.3 时频域特征分析

- 2.3.1 短时傅里叶变换

- 2.3.2 小波变换

- 2.4 WIGNER-VILLE分布

- 2.5 本章小结

- 第三章 线性调频信号的恒虚警检测

- 3.1 引言

- 3.2 恒虚警率检测

- 3.2.1 恒虚警检测的定义及发展背景

- 3.2.2 恒虚警检测的质量指标

- 3.3 几种典型的CFAR检测方案

- 3.3.1 CFAR检测器的分类

- 3.3.2 均值类（ML）CFAR检测方案

- 3.3.3 有序统计量类（OS）CFAR检测方案

- 3.3.4 其他CFAR检测方案

- 3.4 一种基于STFT-频域CFAR的LFM信号检测算法

- 3.4.1 算法综合描述

- 3.4.2 频域GOSBOS-CFAR的数学模型分析

- 3.4.3 仿真结果与性能分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 基于Radon变换的线性调频信号参数估计算法

- 4.1 引言

- 4.2 RADON变换对直线的检测

- 4.3 基于STFT和分段式RADON变换的LFM信号参数测量

- 4.3.1 方法步骤

- 4.3.2 仿真结果

- 4.4 误差分析与结果校正

- 4.4.1 频域误差分析与校正

- 4.4.2 时域误差分析与校正

- 4.4.3 算法可行性与有效性验证

- 4.5 本章小结

- 第五章 结束语

- 5.1 论文研究总结

- 5.2 下一步的工作

- 致谢

- 参考文献

- 作者在学期间取得的学术成果

- 参与的科研项目

### 相关论文文献

- [1].预警机电子侦察系统战术技术指标体系研究[J]. 电子信息对抗技术 2020(01)

- [2].机载电子侦察阵位设计与仿真[J]. 电子信息对抗技术 2020(01)

- [3].星载通信-雷达-电子侦察射频部分一体化概论[J]. 电子设计工程 2017(05)

- [4].电子侦察信号处理技术研究[J]. 山东工业技术 2017(07)

- [5].水下幽灵——无人潜航器[J]. 小学科学 2017(03)

- [6].水下侦察兵[J]. 大众科学 2017(01)

- [7].舰载电子侦察接收设备所面临的挑战及相应措施[J]. 舰船电子对抗 2011(01)

- [8].现代卫星电子侦察及其干扰技术[J]. 电子技术与软件工程 2019(20)

- [9].空间同频电子侦察信号的盲分离[J]. 中国空间科学技术 2009(03)

- [10].电子侦察中认知实时分选技术的研究[J]. 舰船电子工程 2018(02)

- [11].基于电子侦察的时频分析算法及应用研究[J]. 电子科学技术 2016(05)

- [12].时差定位电子侦察飞机的有源对抗技术[J]. 空军预警学院学报 2015(01)

- [13].电子侦察系统实时相位校准技术的研究[J]. 中国电子科学研究院学报 2016(06)

- [14].针对脉冲信号聚类分选的卫星电子侦察干扰技术[J]. 航天电子对抗 2015(01)

- [15].安装环境对电子侦察比幅测向精度的影响分析[J]. 海军工程大学学报 2020(01)

- [16].人工智能在电子侦察中的应用分析[J]. 航天电子对抗 2018(02)

- [17].基于多特征综合的图像与电子侦察目标关联[J]. 计算机应用研究 2018(10)

- [18].第三代预警机及其电子侦察系统的技术特征[J]. 现代电子技术 2013(15)

- [19].电子侦察系统频域恒虚警检测方法[J]. 舰船电子对抗 2017(02)

- [20].X波段宽带电子侦察线性阵列天线设计[J]. 航天电子对抗 2017(03)

- [21].浅谈基于DSP的电子侦察信号处理技术[J]. 科学中国人 2016(24)

- [22].基于电子侦察和雷达组网的信息协同方法研究[J]. 电子工程师 2008(12)

- [23].基于Zigbee技术的电子侦察兵系统[J]. 电子测试 2009(08)

- [24].极化信息对机载电子侦察设备测向性能影响分析及解决方法[J]. 电子测试 2019(18)

- [25].基于DSP的电子侦察信号处理技术研究[J]. 信息通信 2016(12)

- [26].基于Matlab/STK的航天电子侦察效能仿真技术研究[J]. 航天电子对抗 2015(03)

- [27].电子侦察系统中分布式光传输的同步技术[J]. 航天电子对抗 2012(03)

- [28].基于DSP和FPGA的电子侦察信号模拟器设计[J]. 电子科技 2016(05)

- [29].星载电子侦察快速聚类分选算法设计与仿真[J]. 空天防御 2018(02)

- [30].基于ZeroMQ的电子侦察系统数据通信平台的设计与实现[J]. 小型微型计算机系统 2016(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bf85fd10efc19d2ff949014f.html