# 混凝土早期冻融循环后渗透性能的研究

### 论文摘要

中国的三北地区都处于寒冷地段,寒冷的气温给混凝土冬期施工和养护制度带来了很多的问题和不便,其中冻融循环对混凝土的早期结构发展和硬化后耐久性的破坏作用尤为严重。出现了问题也就是给研究者们抛出了课题,解决了问题也就是为科学技术作出了贡献。国内外众多学者都研究过相关课题,但是研究冻融循环对硬化混凝土耐久性影响的居多,所采用的冻融方式有慢冻法、快冻法、自然变负温、水冻气融、水冻水融,所采用的表征冻损方法有抗压强度损失、动弹模量损失、质量损失、抗渗性能损失,所采用的描述微观孔结构手段有压汞法、氮吸附法、扫描电镜法。本文依据NEL方法,研究混凝土和粉煤灰、外加剂双掺混凝土早期经历冻融循环前后以及恢复标养后的渗透性能和抗压强度的变化趋势,进而探讨混凝土早期经历冻融循环后的微观孔结构的演变。本文模拟冬季昼夜温度变化的冻融循环方式,利用氯离子扩散系数的变化真实的、整体的反应试件的渗透性能和孔隙情况。试验分析表明:三种水灰比经历-5℃/-20℃冻融循环后和冻融循环前比较,结构得到发展,混凝土变得逐渐密实;与等龄期标养试件相比,混凝土结构发展受到不同程度的阻碍,内部产生不同程度的破坏。三种水灰比的混凝土,-5℃冻融循环对混凝土结构发展造成不同程度的阻碍或破坏,水灰比越大,受到的阻碍或破坏越严重;恢复标养过程对混凝土结构起到愈合作用,水灰比越大,愈合幅度越大。-20℃冻融循环后,0.38水灰比在预养3d时出现临界结构,0.48和0.58水灰比在预养4d时出现临界结构。0.58水灰比经历-5℃冻融循环过程以就地冻结为主,在混凝土表层和内部都产生了冻胀裂纹;0.38水灰比冻融循环在混凝土内部产生大量迁移连通孔隙,造成混凝土结构的不均匀。经历-20℃冻融循环过程形成的迁移连通孔隙和其他裂缝类型比较,在恢复标养过程中更加难以愈合,从而形成了危害抗渗性能的重大隐患。粉煤灰混凝土经历-5℃/-20℃冻融循环后,抗渗性能差于空白混凝土;恢复标养后,抗渗性能相当接近或优于空白混凝土。冻结温度对双掺混凝土恢复标养后的抗渗性能影响很大。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 国内外研究现状及存在的问题

- 1.1.1 混凝土早期结构发展研究

- 1.1.2 混凝土早期抗冻理论研究

- 1.1.3 氯离子渗透性的测试方法研究

- 1.2 研究目的与内容

- 1.2.1 本文研究目的

- 1.2.2 本文研究的主要内容

- 第二章 原材料、设备、方法及方案

- 2.1 原材料

- 2.1.1 水泥

- 2.1.2 粉煤灰

- 2.1.3 集料

- 2.1.4 外加剂

- 2.1.5 水

- 2.2 试验设备

- 2.3 试验方法

- 2.3.1 电极的制备

- 2.3.2 试件的制备

- 2.3.3 试件的测定

- 2.4 试验方案

- 2.4.1 不同水灰比的混凝土

- 2.4.2 粉煤灰和外加剂双掺的混凝土

- 第三章 早期-5℃冻融循环混凝土的氯离子扩散系数

- 3.1 早期的氯离子扩散系数

- 3.2 后期的氯离子扩散系数

- 3.3 恢复标养后和等龄期标养对比

- 3.4 本章小结

- 第四章 早期-5℃冻融循环双掺混凝土的性能

- 4.1 冻融后的氯离子扩散系数和强度

- 4.2 恢复标养后的氯离子扩散系数和强度

- 4.3 恢复标养后和等龄期标养对比

- 4.4 本章小结

- 第五章 早期-20℃冻融循环混凝土的氯离子扩散系数

- 5.1 早期的氯离子扩散系数

- 5.2 后期的氯离子扩散系数

- 5.3 恢复标养后和等龄期标养对比

- 5.4 本章小结

- 第六章 早期-20℃冻融循环双掺混凝土的性能

- 6.1 冻融循环后的氯离子扩散系数

- 6.2 恢复养护后的氯离子扩散系数

- 6.3 恢复标养后和等龄期标养对比

- 6.4 本章小结

- 第七章 结论

- 参考文献

- 作者简介

- 作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].混凝土再碱化碱性修复效果研究[J]. 居舍 2019(35)

- [2].浅谈水利工程钢筋混凝土设计对混凝土质量的影响[J]. 中国住宅设施 2019(11)

- [3].混凝土裂缝成因和防控措施探究[J]. 门窗 2019(12)

- [4].房屋施工混凝土裂缝的原因及防治策略探究[J]. 城市建筑 2019(27)

- [5].试论如何在施工过程中保证混凝土的质量[J]. 科技创新与应用 2019(36)

- [6].混凝土裂缝的预防与处理[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(15)

- [7].低速冲击作用下混凝土板破坏效应试验研究[J]. 振动与冲击 2019(24)

- [8].浅议原材料对混凝土裂缝所产生的影响[J]. 门窗 2019(14)

- [9].混凝土裂缝的产生与防治措施[J]. 门窗 2019(17)

- [10].浅析水利工程中混凝土裂缝产生的原因和处理方法[J]. 四川水利 2019(06)

- [11].轨道交通高架桥墩冬季施工混凝土泛碱机理分析[J]. 中外公路 2019(06)

- [12].道路桥梁施工中混凝土裂缝成因与防治措施[J]. 华东公路 2019(06)

- [13].基于温度应力影响混凝土面板裂开的数理模拟分析探究[J]. 华东公路 2019(06)

- [14].海砂制备混凝土合规资源化关键问题[J]. 科学技术与工程 2020(01)

- [15].浅谈普通混凝土配合比设计中原材料对混凝土质量的影响因素[J]. 四川水泥 2020(01)

- [16].浅谈影响超声回弹综合法检测混凝土的因素[J]. 四川水泥 2019(12)

- [17].浅析混凝土裂缝的产生与防治措施[J]. 四川水泥 2019(12)

- [18].防腐蚀涂装技术在混凝土桥梁中的应用分析[J]. 全面腐蚀控制 2020(01)

- [19].民用建筑透光混凝土应用分析[J]. 绿色环保建材 2020(01)

- [20].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与对策分析[J]. 门窗 2019(23)

- [21].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与治理[J]. 门窗 2019(23)

- [22].混凝土装配式住宅的施工方法探讨[J]. 居舍 2020(03)

- [23].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与对策[J]. 居业 2020(01)

- [24].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与治理[J]. 居业 2020(01)

- [25].水利工程混凝土裂缝渗透成因及有效预防措施研究[J]. 低碳世界 2019(12)

- [26].混凝土裂缝的产生与防治方法解析[J]. 绿色环保建材 2020(01)

- [27].农业水利工程施工中混凝土裂缝的防治技术研究[J]. 科学技术创新 2020(03)

- [28].机制砂在混凝土中的应用技术研究[J]. 中国住宅设施 2020(02)

- [29].使用镍渣砂与高石粉机制砂制备混凝土的试验研究[J]. 福建建材 2020(03)

- [30].科学家创造出能更好抵抗地震的可弯曲混凝土[J]. 江西建材 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bf9aa53f47595282e813e558.html