# 非球面玻璃透镜模压成型应力状态及成型形状的数值模拟与仿真

### 论文摘要

非球面玻璃透镜在光学领域的应用日益广泛，传统的加工非球面透镜的技术如：磨削、抛光等已不能满足高精度大批量生产的要求。玻璃模压成型技术由于生产效率高、精度高等优点，越来越广泛地应用于非球面透镜的生产制造。虽然玻璃模压成型技术优点突出，但仍然存在一些问题，目前面临的主要问题有：模压成型加工参数的选择，模具形状补偿等。有限元仿真技术能很好的计算模压过程中透镜的应力及形状，从而为选择合适的加工参数和模具补偿提供参考。本文简要介绍了模压成型技术原理，转变温度区域内玻璃的材料模型，得到了模压温度越高应力松弛越快的结论。基于某一非球面透镜的加工过程，采用高级非线性有限元软件MSC.MARC对加热、加压、退火和冷却脱模过程进行了仿真。为了预测该小口径非球面透镜模压加工过程中加热和加压参数，建立了有限元仿真模型，设定了相关的边界条件。研究了D-ZK3玻璃在540℃至590℃加压时的充型情况，得到该玻璃的适宜模压温度在580℃左右。仿真结果表明模压温度越高，残余应力越小，模压温度为580℃时的最小加热时间为155s左右。通过分析不同加压速率下的透镜残余应力分布，得到了加压速率越快残余应力越大的结论。在退火和冷却脱模阶段，主要研究了脱模瞬间的应力突然降低的现象。分析了整个加工过程中透镜的残余应力分布，指出残余应力最大值出现在加压阶段合模瞬间。讨论了不同加工参数下的残余应力分布规律，分析了摩擦系数对透镜残余应力的影响。预测了不同模压温度和不同退火速率下的最小退火时间。最后本文对冷却脱模后的透镜形状进行了预测，并通过变化单一的加工参数研究了加工参数对透镜上下非球面形状的影响。得到了模压温度越高，偏差越小；加压速率越大，偏差越大；退火速率对偏差大小影响不大；退火保持力越大，偏差越小等结论。讨论了摩擦系数对上下非球面形状的影响，指出摩擦系数越小，形状偏差也越大。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 物理符号含义对照表

- 插图索引

- 插表索引

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 传统非球面透镜的加工方法

- 1.3 非球面透镜模压成型技术

- 1.3.1 模压成型技术简介

- 1.3.2 模压成型关键技术

- 1.3.3 玻璃模压成型技术的应用

- 1.4 有限元仿真在非球面透镜模压成型中的应用

- 1.5 本文主要研究内容及难点

- 第2章 黏弹性玻璃应力松弛理论及有限元仿真

- 2.1 黏弹性应力松弛基本理论

- 2.1.1 高温玻璃黏度

- 2.1.2 高温玻璃黏弹性

- 2.1.3 高温玻璃应力松弛模型

- 2.2 线性黏弹性

- 2.3 圆柱玻璃应力松弛有限元仿真

- 2.3.1 材料特性

- 2.3.2 边界条件

- 2.3.3 结果分析

- 2.4 本章小结

- 第3章 加热加压过程仿真

- 3.1 简易热流变

- 3.2 模压过程热量传递

- 3.3 模具与玻璃摩擦力

- 3.4 加热加压过程仿真

- 3.4.1 几何模型

- 3.4.2 材料参数

- 3.4.4 模压温度的确定

- 3.4.5 最小加热时间的确定

- 3.4.6 加压速率与残余应力关系

- 3.4.7 摩擦系数与残余应力关系

- 3.5 本章小结

- 第4章 退火冷却过程有限元仿真

- 4.1 结构松弛理论简介

- 4.2 退火有限元分析

- 4.2.1 退火有限元模型

- 4.2.2 结构松弛参数

- 4.2.3 退火时间预测

- 4.2.4 模压温度对退火残余应力影响

- 4.2.5 加压速率对退火残余应力影响

- 4.2.6 退火保持力对退火残余应力影响

- 4.2.7 退火速率对退火残余应力影响

- 4.2.8 摩擦系数对退火残余应力影响

- 4.3 冷却过程有限元分析

- 4.3.1 冷却有限元模型

- 4.3.2 仿真结果

- 4.4 整个模压过程应力历程

- 4.5 本章小结

- 第5章 非球面透镜模压成型形状预测

- 5.1 模压成型形状预测的方法及意义

- 5.2 有限元仿真模型

- 5.3 有限元仿真结果

- 5.3.1 模压温度对形状的影响

- 5.3.2 加压速率对形状的影响

- 5.3.3 退火速率对形状的影响

- 5.3.4 退火保持力对形状的影响

- 5.3.5 摩擦系数对形状的影响

- 5.4 本章小结

- 结论与展望

- 1. 论文主要结论

- 2. 论文主要创新点

- 3. 研究展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录 A 攻读学位期间发表的论文

- 附录 B 攻读学位期间参与的研究课题

### 相关论文文献

- [1].硬质合金模压成型剂的研究进展[J]. 四川冶金 2019(05)

- [2].固体火箭发动机绝热结构件模压成型工艺改进研究[J]. 广东化工 2018(11)

- [3].组合烟花用筒模压成型研究与进展[J]. 花炮科技与市场 2011(02)

- [4].长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料热模压成型工艺的研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2016(08)

- [5].水轮机叶片热模压成型过程仿真及残余应力分析[J]. 东方电气评论 2016(02)

- [6].大型高压定子线棒主绝缘热模压成型技术[J]. 机电技术 2012(06)

- [7].蔗渣/聚乙烯复合材料的模压成型工艺研究[J]. 桂林航天工业学院学报 2017(03)

- [8].我国玻璃钢模压成型工艺的发展回顾及现状[J]. 玻璃钢/复合材料 2014(09)

- [9].橡胶模压成型排气问题——投资预算80万元[J]. 今日科技 2017(11)

- [10].日本帝人研发出碳纤维全新模压成型工艺[J]. 橡塑技术与装备 2018(04)

- [11].日本帝人研发出碳纤维全新模压成型工艺[J]. 合成纤维 2018(02)

- [12].复合绝缘子用硅橡胶模压成型与注射成型的性能研究[J]. 河南科技 2015(18)

- [13].薄板件真空模压成型过程的仿真研究[J]. 安徽农业科学 2014(35)

- [14].聚合物基复合材料检查井盖的研制[J]. 河南建材 2009(02)

- [15].塑料光学透镜模压成型有限元分析[J]. 工程塑料应用 2018(09)

- [16].复合材料与汽车(四)[J]. 汽车与配件 2009(35)

- [17].摩擦系数对非球面玻璃透镜模压成型的影响[J]. 机械设计与制造 2019(08)

- [18].植物纤维真空模压成型设备控温装置的设计[J]. 机电产品开发与创新 2014(06)

- [19].SMC模压成型热性能参数测定与温度场数值模拟[J]. 模具工业 2009(05)

- [20].炉温一致性对模压成型钴铬合金烧结收缩和变形的影响[J]. 科技与创新 2017(14)

- [21].纺织结构碳纤维增强尼龙6(CFF/PA6)复合材料的模压成型工艺[J]. 塑料工业 2015(07)

- [22].微小非球面玻璃透镜超精密模压成型数值模拟[J]. 光子学报 2010(11)

- [23].细长变截面复合材料构件模压成型工艺设计[J]. 工程塑料应用 2018(06)

- [24].制备方法对木塑复合材料弯曲性能的影响[J]. 复合材料学报 2013(S1)

- [25].阳极托架模压成型表面缺陷改进措施[J]. 材料开发与应用 2008(01)

- [26].轮胎硫化胶囊注射模压成型方法[J]. 轮胎工业 2008(01)

- [27].玻璃钢小艇模压成型工艺[J]. 中外船舶科技 2008(03)

- [28].一种大规模生产的短切碳纤维丝束预浸带模压成型工艺[J]. 高科技纤维与应用 2017(06)

- [29].复合材料湿法模压成型工艺参数研究[J]. 航空制造技术 2018(14)

- [30].汽车尾门模压模具设计[J]. 模具工业 2020(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bfb5714aad2e99ff03546f6a.html