# 超声液位检测频率选择的理论计算和实验研究

### 论文摘要

非介入式超声液位检测是超声波技术的一项重要应用,目前在石油、化工的生产和储运过程中都有广泛的应用,对生产过程的监控和安全有着十分重要的意义。它可以对易燃易爆、易挥发、有毒、强腐蚀性等液体的液位高度进行精确测量,特别是对密闭容器、大型压力容器等实施液位高度监测,以避免重大事故的发生。由于大多数易燃易爆、有剧毒的液体同时也具有很强的腐蚀性,所以需要在储罐内壁上添加防腐材料作为衬里;压力容器的器壁也有一定厚度,一般在几毫米到几十毫米不等,如固体火箭发动机中的燃料箱,各种耐酸、碱、盐液体储罐等。在对以上储罐进行非介入式超声液位检测时,探头发射声波在罐壁分界面处会发生反射和透射现象,储罐结构的复杂性使得声波在容器壁中发生多次反射和透射,最后能到达液体内部的有效声能量就很少;探头接收到的回波信号含有用信息的同时,可能还会夹杂各种因素产生的干扰噪声信号,有时回波信号甚至被噪声污染淹没,这会影响后期的信号识别和处理。声波在多层介质中传播时,由于在各界面上存在多次反射,透射到液体内部的声能量将有较大衰减。已有研究表明,声波通过周期性多层介质系统表现出明显的频率通带和禁带特性,即有些频率的声波能够完全通过,而有些频率的声波则较难通过。本论文针对全封闭高压反应器以及盛装危险液体或强腐蚀性、易挥发液体的密闭储罐,进行非介入式超声液位检测研究,采用传输矩阵方法计算了检测回波能量表达式,发现回波能量与声波的发射频率、检测材料的特性阻抗、中间层介质的厚度都有重要关系。文中重点研究了反射回波声强与入射声波频率之间的函数关系,计算了在待检测储罐结构一定时,探头发射声波的最佳入射频率,并进行了实验验证。研究表明:中间层介质对反射回波能量有着显著的影响,为得到较强的检测回波信号,发射频率的选择是非常必要的。超声检测系统(包括发射及放大电路、收发换能器、信号分析及处理模块等)确定后,针对不同结构、不同厚度的储罐,或者同厚度却盛装不同液体的储罐,需要选择合适的声波发射频率,方能达到较为理想的超声检测效果。实验结果与理论计算一致,由此为非介入式超声液位检测的频率选择提供了一条有效途径。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 文献综述国内外使用现状

- 1.1.1 接触型液位仪表

- 1.1.2 非接触型液位仪表

- 1.1.3 新原理的小型液位开关

- 1.1.4 超声波液位计

- 1.2 本文的研究背景及意义

- 1.3 本文主要工作及研究内容安排

- 第二章 超声液位检测原理

- 2.1 概述

- 2.2 超声脉冲回波液位计测量原理

- 2.3 超声回波液位计

- 2.3.1 液介式脉冲回波超声液位计

- 2.3.2 气介式脉冲回波超声液位计

- 2.3.3 固介式脉冲回波超声液位计

- 2.3.4 超声液位定点测量

- 2.4 超声检测换能器

- 2.4.1 圆形平面活塞式探头辐射声场的理论分析

- 2.4.2 声场的结构与指向性

- 2.4.3 换能器的频率响应

- 2.4.4 换能器的测量盲区

- 2.5 超声场的特征量

- 2.5.1 声压

- 2.5.2 声强

- 2.5.3 声速

- 2.5.4 介质特性阻抗

- 2.5.5 超声波的衰减

- 2.5.6 超声波的扩散角

- 2.6 本章小结

- 第三章 超声液位检测的声传播理论

- 3.1 理想介质中一维波动方程

- 3.2 声波在两种介质分界面处的反射和透射

- 3.3 声波在三层介质中的反射和透射

- 3.4 声波在任意多层介质中的反射和透射

- 3.5 粘滞介质声传播的理论计算

- 3.6 本章小结

- 第四章 超声液位检测频率选择的理论计算

- 4.1 超声液位检测频率选择的程序设计

- 4.2 算例

- 4.2.1 算例1

- 4.2.2 算例2

- 4.3 实验中探头的安放位置对液位测量的影响

- 4.4 本章小结

- 第五章 非介入式超声液位检测的实验验证

- 5.1 实验装置

- 5.2 液化气储罐实验数据和理论计算对比

- 5.3 水罐理论计算和实验数据对比

- 5.4 结论

- 第六章 总结与展望

- 6.1 本文工作总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间科研成果

### 相关论文文献

- [1].基于超声回波分析的太阳能热水器液位检测设计[J]. 电力与能源 2015(06)

- [2].基于51单片机的液位检测装置设计[J]. 电子测试 2019(19)

- [3].储罐液位检测方法综述[J]. 无损检测 2011(12)

- [4].制药企业液位检测技术的选择[J]. 机电信息 2018(02)

- [5].浅谈液位检测在啤酒业的应用及维护[J]. 中外酒业·啤酒科技 2017(15)

- [6].基于机器视觉的液位检测与控制系统设计[J]. 自动化与仪表 2017(07)

- [7].船用超声波液位检测器设计[J]. 山西电子技术 2016(01)

- [8].一种非接触式液位检测控制系统的设计与分析[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2011(04)

- [9].薄板坯铸机放射源式液位检测的应用与分析[J]. 本钢技术 2008(01)

- [10].基于单片机的液位检测系统设计[J]. 宜春学院学报 2013(12)

- [11].简易液位检测装置的设计[J]. 广西轻工业 2011(06)

- [12].毛细管粘度计自适应液位检测方法研究[J]. 仪器仪表学报 2009(03)

- [13].基于“二乘二取二”的船闸液位检测系统[J]. 浙江水利科技 2017(03)

- [14].电容式灌装液位检测系统的设计[J]. 仪表技术与传感器 2019(02)

- [15].基于51单片机的液位检测装置设计[J]. 信息系统工程 2017(08)

- [16].超声液位检测中回波能量透射系数的计算[J]. 陕西师范大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [17].一种新型液位检测系统的设计[J]. 林业机械与木工设备 2009(03)

- [18].超声液位检测的一点设计心得[J]. 电子世界 2019(23)

- [19].基于拉格朗日抛物线插值的毛细管粘度仪液位检测方法[J]. 计量学报 2018(01)

- [20].油罐液位检测校准系统的研究与设计[J]. 自动化与仪器仪表 2017(S1)

- [21].储罐中的超稠油液位检测设计与实现[J]. 中国仪器仪表 2011(11)

- [22].超声液位检测频率选择的理论计算和实验研究[J]. 应用声学 2009(02)

- [23].钾肥行业蒸发器液位检测方法简介[J]. 化工设计通讯 2016(02)

- [24].采用容栅技术的液位检测系统设计[J]. 中国计量 2009(07)

- [25].一种液位检测方法[J]. 中国计量 2009(11)

- [26].超声波液位检测报警系统在船舶上的应用研究[J]. 船电技术 2011(02)

- [27].无线油水液位检测仪的研制[J]. 测控技术 2010(12)

- [28].爆炸声源在油井液位检测中的应用[J]. 声学与电子工程 2011(03)

- [29].液位检测系统中传感器对测量过程影响的分析研究[J]. 四川水泥 2018(12)

- [30].基于电容电荷转移的微量液位检测[J]. 传感器世界 2008(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bfc6e315fe7f07f950e92ddd.html