# 胶体晶体、胶体颗粒为模板的三维有序大孔材料、中空微球和基于自组装膜的微图案

### 论文摘要

本论文的研究工作主要涉及以下内容:1.通过无皂乳液聚合,利用一步法和两步法分别制备了单分散的聚（苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯-甲基丙烯酸丙基磺酸钾）（P（S-MMA-SPMAP））乳胶颗粒。研究表明,在该聚合体系中,当水溶性SPMAP单体的浓度小于17mmol?dm-1时,为均相成核过程,能制备单分散的乳胶颗粒。其中,用两步法制备的乳胶颗粒相互之间无粘连,适于制备胶体晶体。此外,对用一步法合成S-MMA-甲基丙烯酸辛基磺酸钠乳胶颗粒以及将温敏组分N-异丙基丙烯酰胺（NIPAA）引入S-MMA-SPMAP共聚体系进行了初步研究。本论文还用制得的P（S-MMA-SPMAP）和P（S-MMA-SPMAP-NIPAA）单分散乳胶颗粒制备了相应的胶体晶体。2.利用胶体晶体模板和共沉积的方法,将CdTe和CdSe荧光量子点成功地填入胶体晶体的空隙,除去胶体晶体模板后,得到具有三维有序结构的荧光大孔材料,用荧光、阴极荧光、紫外反射光谱对其光学性质进行了表征。结果表明所制备的三维有序量子点大孔材料是良好的荧光和阴极荧光发射体。由于量子点周围环境的变化,其最大荧光发射波长比其在水分散液中的发射红移了约20 nm。同时,在高能电子束轰击下,CdTe和CdSe荧光量子点材料能发射光子形成阴极荧光图像。3利用垂直沉积的方法将DNA分子填入胶体晶体空隙。以重氮树脂（DR）作为交联剂进行热交联后,再除去胶体晶体模板,得到DNA的三维有序大孔材料。本论文还利用Ag无电沉积技术,制备了DNA/Ag复合大孔材料,以及利用DNA分子的特征荧光染料Hoe对所得的DNA孔材料进行染色,得到了能发射荧光的DNA/染料复合大孔材料。4.手性聚苯胺颗粒尺寸较大,很难用一般的方法填入胶体晶体空隙形成大孔材料。本论文报道了两种制备稳定手性聚苯胺颗粒（CPAC）大孔材料的方法。一种是利用热敏重氮树脂（DR）对CPAC的表面进行修饰,再用离心-渗透方法,将修饰后的CPAC填充入胶体晶体空隙,经过热处理并除去胶体晶体模板,得到CPAC的大孔材料。另一种是用溶胶-凝胶方法,在已经用DR固化后的CPAC孔材料骨架中进一步引入TiO2,得到了比单填充DR更为牢固的CPAC的孔材

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第一章 文献综述

- 一 胶体晶体概述

- 二 胶体晶体为模板的三维有序大孔材料

- 三 基于胶体颗粒和层层自组装技术的中空微球

- 四 层层自组装膜的微图案

- 五 本论文课题的提出

- 第二章 胶体晶体为模板制备大孔材料

- 第一节 单分散乳胶颗粒及其胶体晶体

- 第二节 具有高荧光发射量子点的三维有序大孔材料

- 第三节 含有DNA 的三维有序大孔材料

- 第四节 基于手性聚苯胺颗粒的大孔材料

- 第三章 胶体颗粒为模板制备中空微球

- 第五节 基于手性聚苯胺颗粒的膜和中空微球

- 第六节 Ag 和Cu 中空微球构成的胶体晶体薄膜

- 第四章 基于自组装膜的微图案

- 第七节 含有手性聚苯胺颗粒的微图案

- 第八节 具有超疏水性质的图案化Ag 膜

- 博士在读期间发表的论文

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].接枝大孔羟基树脂人工合成生长抑素[J]. 化工管理 2017(29)

- [2].浅谈达拉特旗十大孔兑综合治理[J]. 内蒙古水利 2013(02)

- [3].介孔、大孔材料固定化蛋白质[J]. 广东化工 2015(05)

- [4].有序大孔材料的制备及其应用[J]. 化学进展 2008(Z1)

- [5].大孔水凝胶的研究现状[J]. 材料导报 2013(01)

- [6].分级结构介孔-大孔材料及其实际应用[J]. 石油化工 2011(03)

- [7].钻床用薄板大孔钻孔夹具设计[J]. 机械工程师 2014(04)

- [8].我国成功合成超大孔晶体磷铝分子筛[J]. 功能材料信息 2010(Z1)

- [9].浅谈十大孔兑治理急需解决的几个问题[J]. 科技风 2016(22)

- [10].无模板法合成大孔Co_3O_4及其储锂性能（英文）[J]. 材料热处理学报 2016(09)

- [11].内蒙古十大孔兑对黄河干流水沙及冲淤的影响[J]. 人民黄河 2014(10)

- [12].高分子大孔微球的制备和结构控制[J]. 化工学报 2015(08)

- [13].介孔硅与大孔硅的结构、电学和气敏特性(英文)[J]. 物理化学学报 2012(02)

- [14].十大孔兑综合治理与黄河内蒙古段度汛安全[J]. 中国水土保持 2008(04)

- [15].黄河内蒙古段支流“十大孔兑”侵蚀产沙的时空变化及其成因[J]. 中国沙漠 2014(06)

- [16].内蒙古十大孔兑输沙量估算[J]. 泥沙研究 2014(02)

- [17].二步法合成笼状大孔/介孔三维有序Cs_2O-Sb_2O_5/SiO_2[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2011(02)

- [18].ZnO/大孔碳复合材料的一步合成及其光催化性能（英文）[J]. 湖南师范大学自然科学学报 2015(05)

- [19].基于大孔模型理论的国外某油田天然气管道泄漏事故后果模拟分析[J]. 化学工程与装备 2020(05)

- [20].大孔胺基树脂在固相合成中的应用研究进展[J]. 当代化工研究 2017(06)

- [21].具有介孔孔壁的三维有序大孔氧化铝的制备与表征[J]. 现代化工 2011(03)

- [22].三维有序大孔炭的设计构筑、性能及应用研究[J]. 化学进展 2014(05)

- [23].三维有序大孔材料的制备及在催化领域的应用[J]. 现代化工 2008(02)

- [24].大孔钙铝石块体材料的制备及表征[J]. 无机材料学报 2015(02)

- [25].干态大孔强酸树脂孔结构影响因素的研究[J]. 浙江化工 2015(02)

- [26].大孔劈斗一次成型技术改进[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2014(03)

- [27].高比表面积三维有序大孔炭材料的合成与表征[J]. 化工进展 2010(01)

- [28].大孔介孔氧化铝的制备及加氢性能研究[J]. 应用化工 2017(02)

- [29].改良手术大孔单在髋部手术中的应用[J]. 河北医科大学学报 2010(07)

- [30].不同深度大孔加工过程校表表杆误差分析及研究[J]. 现代机械 2013(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bfd3234a6109b431fe70af3c.html