# 双选择性信道与空间相关信道下MIMO无线通信系统中的信道估计

### 论文摘要

多输入多输出（MIMO）技术是未来移动通信系统实现高数据速率,提高传输质量的重要途径。高速分组宽带传输和高移动性终端的要求,使得无线MIMO通信信道具有时间选择性与频率选择性两个特征,因此未来的MIMO通信系统将面临双选择性衰落信道模型。然而发射天线阵或接收天线阵的各单元之间还存在一定的相关性以及传输中的针孔效应等因素,使无线MIMO衰落信道模型更复杂,因此所涉及的MIMO空时信号处理也有很多困难亟待解决。对MIMO信道的估计与跟踪是相当重要的,因为其估计的精确性对整个通信系统的性能有着很大影响。当天线数目增加时,信道估计遇到了极大的挑战,因为未知的信道抽头个数增加,且发送能量被分割。本文对双选择性信道与空间相关信道下MIMO无线通信系统中的信道估计等问题进行了深入研究,主要工作如下:提出了基于训练序列和序贯蒙特卡罗滤波的MIMO时变频率选择性衰落信道的估计与跟踪方法。根据时变无线信道的动态性,将信道冲激响应近似看作一个低阶的自回归（AR）矢量过程,以便于进行时变信道的跟踪。接着在此模型的基础上,利用序贯蒙特卡罗滤波对MIMO通信系统中的双选择性信道进行了跟踪;跟踪过程中需要与信号检测交替进行,即在状态变量的预测和新息修正的中间要进行一次码元的检测,所采用的方法是MMSE-DFE,最后与扩展卡尔曼滤波方法作了比较。在数据分组传输方式下,提出了一种基于导频符号辅助调制（PSAM）的MIMO时变频率选择性信道估计方案。首先,对时间-频率双选择性MIMO信道,建立了一个复指数基扩展信道模型;然后基于该复指数基扩展信道模型,提出了采用PSAM的MIMO双选择性信道估计方法;最后在该估计算法的基础上,基于信道估计MSE最小、检测信号的MSE最小以及平均信道容量最大原则,对PSAM的参数进行了优化设计,主要包括导频的插入方式、导频块的结构、分块传输数据子块的个数、以及能量分配等。在数据分组传输方式下,提出了基于多项式内插的MIMO时间-频率双选择性信道估计方法。将时间-频率双选择性MIMO信道,建模为一个随时间变化的多项式内插信道模型;然后,根据信道Doppler衰落速率、多项式模型中的误差项,确定出模型的阶数以及整个数据块的长度;最后,基于该多项式内插信道模型,提出了采用PSAM的MIMO双选择性信道估计方法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 图形目录

- 表格目录

- 主要缩写词与符号对照表

- 第一章 绪论

- 1.1 论文研究背景

- 1.2 MIMO 无线通信技术的发展及其研究现状

- 1.3 MIMO 信道估计方法综述

- 1.3.1 非盲信道估计

- 1.3.2 盲信道估计

- 1.3.3 半盲信道估计

- 1.4 论文的课题来源

- 1.5 论文的主要贡献及章节内容

- 第二章 无线通信的信道特性、分类与建模

- 2.1 信道的主要特性参数

- 2.1.1 大尺度效应

- 2.1.1.1 大尺度路径损失

- 2.1.1.2 阴影衰落

- 2.1.2 小尺度效应

- 2.1.2.1 时间色散参数（频率选择性）

- 2.1.2.2 频率色散参数（时间选择性）

- 2.1.2.3 角度色散参数（空间选择性）

- 2.2 衰落信道的主要分类

- 2.2.1 平坦衰落信道与频率选择性衰落信道

- 2.2.2 慢衰落信道与快衰落信道

- 2.2.3 空间不相关信道与空间相关信道

- 2.3 本章小结

- 第三章 基于序贯蒙特卡罗滤波的MIMO 快时变信道跟踪

- 3.1 引言

- 3.2 MIMO系统模型

- 3.3 信道模型

- 3.3.1 Jakes 模型

- 3.3.2 AR 模型

- 3.4 序贯蒙特卡罗滤波

- 3.5 时变信道跟踪算法

- 3.6 实验结果与性能分析

- 3.7 本章小结

- 第四章 基于PSAM 的MIMO 时间-频率双选择性信道的估计

- 4.1 引言

- 4.2 系统模型

- 4.2.1 MIMO系统分块传输的设计

- 4.2.2 时间-频率双选择性MIMO 信道模型

- 4.3 基于PSAM 的MIMO 双选择性信道的估计

- 4.4 MIMO 系统性能的度量

- 4.4.1 MIMO 双选择性信道的平均容量

- 4.4.2 检测信号的最小均方误差

- 4.5 PSAM 参数的优化选取

- 4.6 实验结果及性能分析

- 4.7 本章小结

- 第五章 基于多项式内插的MIMO 时间-频率双选择性信道的估计

- 5.1 引言

- 5.2 MIMO系统模型与双选择性信道的内插模型

- 5.3 基于多项式内插的MIMO 双选择性信道的估计

- 5.4 实验结果及性能分析

- 5.5 本章小结

- 第六章 MIMO-OFDM 系统中时间-频率双选择性衰落信道的估计

- 6.1 引言

- 6.2 系统模型

- 6.2.1 MIMO-OFDM 系统的模型

- 6.2.2 时间-频率双选择性MIMO 信道模型

- 6.3 MIMO-OFDM 信道估计

- 6.4 导频及其参数的优化设计

- 6.5 实验结果及性能分析

- 6.6 本章小结

- 第七章 空间相关与路径相关MIMO 信道的估计

- 7.1 引言

- 7.2 MIMO系统模型

- 7.3 空间、路径相关信道模型

- 7.4 MIMO 空间相关与路径相关信道估计

- 7.5 训练序列的优化设计

- 7.6 实验结果及性能分析

- 7.7 本章小结

- 第八章 空间相关与路径相关MIMO-OFDM 系统中的空频统计预编码

- 8.1 引言

- 8.2 系统模型

- 8.2.1 MIMO-OFDM 系统模型

- 8.2.2 空间、路径相关信道模型

- 8.3 空频统计预编码

- 8.4 实验结果与讨论

- 8.5 本章小结

- 附录：命题8.1 的证明

- 第九章 结束语

- 9.1 论文的主要成果

- 9.2 研究展望

- 参考文献

- 作者攻读博士期间完成的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].深度学习在无线通信系统信道估计中的应用[J]. 信息通信 2020(06)

- [2].浅谈基于协作的无线窃听信道安全通信与功率分配[J]. 数字通信世界 2017(03)

- [3].航空遥测远程信道预测方法[J]. 中国科技信息 2017(08)

- [4].一种信道选择的方法和设备[J]. 科技创新导报 2016(01)

- [5].一种信道选择的方法和设备[J]. 科技创新导报 2016(02)

- [6].信道亲师的理据探究[J]. 湖北经济学院学报(人文社会科学版) 2020(11)

- [7].不同环境下无线信道密钥生成性能研究[J]. 密码学报 2020(02)

- [8].OFDM系统基于压缩感知的信道估计方法[J]. 科技广场 2016(11)

- [9].基于压缩感知的时频双选信道估计研究[J]. 上海师范大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [10].5G信道测量解决方案[J]. 电信网技术 2015(11)

- [11].信道的容量:同一时间内传输多组信号[J]. 中国信息技术教育 2014(17)

- [12].多点协作传输的信道估计[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2013(07)

- [13].基扩展模型下基于深度学习的双选信道估计方法[J]. 计算机测量与控制 2020(10)

- [14].优化信道虚拟调度在航天器上的应用仿真[J]. 计算机仿真 2014(08)

- [15].基于本地人工信道的新型OFDM信道估计方法[J]. 现代电子技术 2014(17)

- [16].公用信道技术在VoIP中的应用[J]. 电脑知识与技术 2008(24)

- [17].基于配对t检验的侧信道泄露评估优化研究[J]. 小型微型计算机系统 2019(12)

- [18].无线通信的远程信道分布仿真研究[J]. 山东农业大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [19].基于无线信道特征的跨层认证机制[J]. 信息工程大学学报 2017(03)

- [20].时间式网络隐信道技术综述[J]. 网络安全技术与应用 2017(09)

- [21].极化码中信道极化与编码译码的研究[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [22].基于时域特性信道指纹的场景识别[J]. 军事通信技术 2016(02)

- [23].基于OFDM的联合信道估计的定时方法[J]. 无线电工程 2016(10)

- [24].一种无人飞行器测控信道初步设计[J]. 航空兵器 2015(01)

- [25].无线信道特征加密系统设计[J]. 数字技术与应用 2015(07)

- [26].修改无线信道改善手机信号[J]. 电脑爱好者 2015(07)

- [27].人工智能辅助的信道估计最新研究进展[J]. 电信科学 2020(10)

- [28].高速铁路无线传播信道测量与建模综述[J]. 通信学报 2014(01)

- [29].卫星数传信道设计研究[J]. 中国新通信 2014(09)

- [30].基于联合稀疏模型的OFDM压缩感知信道估计[J]. 北京邮电大学学报 2014(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bfdc83a38aeecf84c2f3a5b9.html