# 基于电沉积技术的金属快速成型技术研究

### 论文摘要

面对全球的市场竞争,面对客户个性化需求的变化,企业（产品制造商）为了能够及时的响应和抢占市场,已经将快速成型技术作为当前制造业研究的重点,而金属零件的快速制造技术是快速成型领域的研究热点和目标之一。本文的提出的基于电沉积技术的金属快速成型工艺方法结合了快速成型技术和电化学沉积技术的特点,前者是基于离散-堆积的累加成型,后者是基于阴极沉积的增材加工,将电化学沉积技术、快速成型技术和数控技术有机结合,以数控选择性沉积加工方式直接成型和制造金属零件。通过理论分析和工艺试验研究对其进行了基础性研究,并取得了以下几个方面的成果:（1）将电沉积技术与快速成型技术有机结合起来,发展了一种新的直接金属快速成型新方法——基于电沉积技术的金属快速成型技术,并结合该工艺技术特点,成功开发了基于电沉积技术的金属快速成型实验机床。（2）根据电沉积相关基础理论,分析了影响电结晶和沉积速度的主要因素,建立基于电沉积技术的金属快速成型工艺的理论模型。（3）系统研究了电流密度、阴极阳间隙、阳极头直径和电解液温度等工艺参数对成型件质量和速度的影响。（4）利用基于电沉积技术的金属快速成型工艺方法在不同电流密度条件下成功制备了几个铜质零件,并通过材料的力学性能测试详细地分析了电流密度对沉积件质量的影响。（5）首次将复合电沉积技术和快速成型技术结合在一起,为制备复合材料金属零件提供了一个崭新的方法,并系统研究了相关工艺参数对沉积件质量的影响。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 快速成型技术的研究及发展趋势

- 1.1.1 快速成型技术概述

- 1.1.2 快速成型技术基本原理

- 1.1.3 快速成型技术的特点

- 1.1.4 快速成型技术的主要发展趋势

- 1.2 金属快速成型技术的研究及发展现状

- 1.3 电沉积技术的研究现状

- 1.4 本课题的提出及研究的意义

- 1.5 本文的主要研究内容及创新点

- 第二章 电沉积快速成型机的相关理论基础

- 2.1 电化学沉积的基本理论

- 2.1.1 金属电化学沉积的基本过程

- 2.1.2 电结晶形核过程的分析

- 2.1.3 法拉第定律在电沉积中的应用及电流效率的测定

- 2.2 电结晶过程的动力学

- 2.2.1 吸附原子的表面扩散控制

- 2.2.2 晶核的形成与长大

- 2.2.3 晶核的生长机理

- 2.3 影响电沉积速度的因素分析及提高电沉积速度的方法与途径

- 2.4 电化学沉积快速成型沉积厚度的研究

- 2.5 本章小结

- 第三章 基于电沉积技术的金属快速成型机的研制

- 3.1 基于电沉积技术的金属快速成型机床概述

- 3.2 基于电沉积技术的金属快速成型机床装置介绍

- 3.3 基于电沉积技术的金属快速成型机的数控系统设计

- 3.3.1 数控系统硬件结构

- 3.3.2 数控系统软件结构

- 3.3.3 控制系统阳极头轨迹路径设计

- 3.3.4 控制系统软件实现

- 3.4 本章小结

- 第四章 电沉积铜制零件工艺试验研究

- 4.1 试验材料及电解质溶液成分

- 4.2 实验内容与实验方法

- 4.3 实验结果与分析

- 4.3.1 电沉积时电压与电流密度之间的关系

- 4.3.2 电流密度对沉积件的影响

- 4.3.3 阳极头直径大小对沉积件的影响

- 4.3.4 阴、阳极间隙对沉积斑点的影响

- 4.3.5 运动速度对定域性的影响

- 4.4 基于电沉积技术的金属快速成型技术制备的铜质沉积件力学性能分析

- 4.4.1 材料力学性能测试的基本概念

- 4.4.2 电沉积铜质材料的力学性能试验

- 4.5 本章小结

- 第五章 复合电沉积的工艺试验研究

- 5.1 复合电沉积技术的研究

- 5.1.1 复合电沉积技术的特点

- 5.1.2 复合电沉积技术在制备复合材料方面的优势

- 5.1.3 复合电沉积中固体微粒含量的表示方法

- 2O3）的制备'>5.2 电沉积铜基复合材料（Cu/Al2O3）的制备

- 5.2.1 试验材料及电解液溶液成分

- 5.2.2 实验内容与实验方法

- 5.3 实验结果与分析

- 2O3复合沉积的影响'>5.3.1 表面活性剂的添加量对 Cu/Al2O3复合沉积的影响

- 5.3.2 电流密度对 Cu/Al O复合电沉积的影响

- 2O3的添加量对 Cu/Al2O3复合电沉积的影响'>5.3.3 Al2O3的添加量对 Cu/Al2O3复合电沉积的影响

- 2O3复合电沉积的影响'>5.3.4 温度对 Cu/Al2O3复合电沉积的影响

- 5.4 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 在学期间取得研究成果

### 相关论文文献

- [1].试析国内熔融沉积快速成型技术的发展滞因及未来发展趋势[J]. 科技经济市场 2020(01)

- [2].数字化重建与快速成型技术在儿童高弓足的临床应用[J]. 中国数字医学 2019(11)

- [3].快速成型技术在技工学校的应用[J]. 科技创新导报 2017(01)

- [4].简析快速成型技术在口腔修复中的应用[J]. 全科口腔医学电子杂志 2016(24)

- [5].快速成型技术用于口腔修复的疗效观察[J]. 中国医药指南 2016(01)

- [6].工业造型设计与快速成型技术[J]. 西部皮革 2016(14)

- [7].快速成型技术的原理、特点和发展方向[J]. 现代工业经济和信息化 2014(23)

- [8].快速成型技术在塑料模具制造中的应用[J]. 塑料科技 2015(05)

- [9].快速成型技术在汽车制造中的应用[J]. 时代农机 2015(08)

- [10].3D创意设计课程的开发与实施——基于CDIO工程教育模式[J]. 中小学信息技术教育 2017(01)

- [11].例谈3D打印技术在美术教学中的应用[J]. 启迪与智慧(教育) 2017(06)

- [12].快速成型技术在临床医学外科领域的应用[J]. 科学中国人 2017(24)

- [13].快速成型技术在模具设计与制造中的应用[J]. 职教研究 2014(01)

- [14].快速成型技术的发展现状及动态探析[J]. 科技致富向导 2014(12)

- [15].熔融沉积快速成型技术研究进展[J]. 科技视界 2013(34)

- [16].新时期快速成型技术的研究及其在机械铸造中的应用[J]. 科技致富向导 2013(20)

- [17].浅谈3D打印快速成型技术[J]. 商业故事 2017(13)

- [18].快速成型技术在通信产品机箱模具设计中的应用研究[J]. 通讯世界 2020(05)

- [19].快速成型技术在船舶零件制造中的应用[J]. 舰船科学技术 2020(12)

- [20].基于快速成型技术的“深耕细作”牛椅设计和研究[J]. 设计 2019(13)

- [21].机械铸造生产中快速成型技术的应用[J]. 矿业装备 2018(03)

- [22].三维打印快速成型技术在高分子材料加工中的应用[J]. 中国塑料 2017(05)

- [23].快速成型技术在机械铸造中的应用[J]. 现代制造技术与装备 2017(10)

- [24].快速成型技术的实际应用研究[J]. 科技创新与应用 2016(27)

- [25].浅谈快速成型技术课程在高职教育中的发展前景[J]. 科技经济市场 2014(07)

- [26].熔融沉积快速成型技术与三维扫描技术的结合应用[J]. 自动化技术与应用 2014(12)

- [27].快速成型技术在复杂肱骨近端骨折治疗中的应用研究[J]. 中国数字医学 2015(04)

- [28].口腔修复中快速成型技术的应用价值分析[J]. 中国卫生标准管理 2015(08)

- [29].典型快速成型技术的工艺分析与比较[J]. 新技术新工艺 2015(06)

- [30].基于逆向工程与快速成型技术的产品再设计研究[J]. 工具技术 2015(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bfef601a85c7567f39c7d81f.html