# 功率放大器自适应数字预失真技术研究

### 论文摘要

随着无线用户的增加和宽带通信业务的发展,在现代通信中,对信道的非线性失真都有很严格的要求。射频功放是发射机系统中最强的非线性源,当信号经过非线性放大器后,会产生带内失真和带外频谱扩散,从而造成带内误码率上升,带外对邻信道产生干扰,严重影响通信系统的性能。因此,研究功率放大器的线性化技术是非常必要的。本文研究了功率放大器的非线性特性及其对通信系统的影响,主要研究了自适应数字预失真技术的原理和实现方案。本文首先讨论功率放大器的分类及线性化指标,详细分析功率放大器的非线性特性及其对通信系统的影响,简单介绍放大器线性化常用方法并进行分析比较。然后,详细分析功放的数学模型和数字预失真实现方法,并介绍一种基带自适应数字预失真方法。通过深入研究自适应算法,提出一种基于无记忆功放的变步长LMS自适应算法,该算法能够很好的解决基本LMS算法无法兼顾收敛速度和稳态误差的问题。针对OFDM等宽带通信系统中必须考虑功放记忆效应的问题,介绍一种基于OFDM系统的自适应数字预失真方法。并且提出一种基于训练序列的LMS算法和RLS算法的组合自适应算法。理论分析和仿真结果表明,该算法实现结构简单,能够很好的改善预失真器的效果,从而很好的补偿了OFDM功率放大器的非线性失真。为满足数字光纤直放站项目的需求,本文研究了数字光纤直放站原理及其技术指标,并结合WCDMA数字光纤直放站功放的特点,提出一种基于数字光纤直放站的射频功放预失真实现方案。采用基于查找表的记忆多项式的算法,有效降低了算法复杂度,节约了硬件资源。经测试表明,邻信道干扰有较大的改善。

### 论文目录

- 论文摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.2 国内外研究进展

- 1.3 论文的主要研究内容及结构安排

- 1.4 本章小节

- 第二章 功率放大器指标及线性化分析

- 2.1 功率放大器的非线性特性

- 2.1.1 谐波分量

- 2.1.2 互调失真

- 2.1.3 交调失真

- 2.1.4 AM-AM AM-PM 特性

- 2.2 功率放大器非线性特性的指标

- 2.2.1 P1dB 增益压缩点（1dB power compression point）

- 2.2.2 峰均比（PAR）

- 2.2.3 三阶互调系数（IM3）

- 2.2.4 三阶截止点（IP3）

- 2.3 功率放大器的非线性影响

- 2.3.1 非线性对信号星座的影响

- 2.3.2 非线性对信号功率谱的影响

- 2.4 功率放大器的线性化方法

- 2.4.1 前馈法

- 2.4.2 负反馈法

- 2.4.3 EER 法

- 2.4.4 LINC 法

- 2.4.5 预失真法

- 2.5 本章小节

- 第三章 无记忆功放的自适应数字预失真系统

- 3.1 功率放大器的无记忆模型

- 3.1.1 极坐标下的功放模型

- 3.1.2 笛卡尔坐标下的功放模型

- 3.1.3 幂级数模型

- 3.1.4 Saleh 模型

- 3.1.5 神经网络模型

- 3.2 数字预失真的实现方法

- 3.2.1 LUT 法

- 3.2.1.1 映射预失真技术

- 3.2.1.2 极坐标预失真技术

- 3.2.1.3 复增益预失真技术

- 3.2.1.4 表项索引技术

- 3.2.2 多项式法

- 3.3 一种基于变步长 LMS 算法的自适应数字预失真方法

- 3.3.1 最小均方（LMS Least mean square）算法

- 3.3.2 基于变步长LMS 算法的自适应预失真方法

- 3.3.2.1 自适应数字预失真系统

- 3.3.2.2 变步长自适应算法

- 3.3.2.3 仿真实验和结果分析

- 3.4 本章小节

- 第四章 OFDM 系统功放自适应数字预失真研究

- 4.1 OFDM 系统中放大器的非线性

- 4.1.1 OFDM 系统基本原理

- 4.1.2 OFDM 系统中功放非线性的分析

- 4.2 功率放大器的有记忆模型

- 4.2.1 Volterra 级数模型

- 4.2.2 记忆多项式模型

- 4.2.3 Wiener 模型

- 4.2.4 Hammerstein 模型

- 4.2.5 Wiener-Hammerstein 模型

- 4.3 记忆预失真器的自适应学习结构及算法

- 4.3.1 自适应学习结构

- 4.3.2 递归最小二乘（RLS）自适应算法

- 4.4 一种自适应算法在 OFDM 系统中的应用

- 4.4.1 带预失真器的OFDM 系统

- 4.4.2 自适应数字预失真系统

- 4.4.2.1 基于记忆多项式的预失真结构

- 4.4.2.2 预失真器系数自适应更新算法

- 4.4.3 仿真实验和结果分析

- 4.5 本章小节

- 第五章 功率放大器预失真方案设计

- 5.1 数字光纤直放站基本原理及技术指标

- 5.1.1 数字光纤直放站基本原理

- 5.1.2 WCDMA 光纤直放站主要技术指标

- 5.2 预失真放大器方案设计

- 5.2.1 记忆多项式的查找表方法

- 5.2.2 功放非线性特性的提取

- 5.2.3 实验结果及分析

- 5.3 本章小节

- 第六章 结束语

- 参考文献

- 作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].射频功放数字预失真技术探讨[J]. 通讯世界 2015(18)

- [2].一种功率放大器预失真技术[J]. 广东通信技术 2014(03)

- [3].微波滤波器预失真技术[J]. 电子科技 2010(02)

- [4].数字预失真技术设计及实现[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [5].射频功率放大器的数字预失真技术分析[J]. 科技风 2011(04)

- [6].基于神经网络的自适应预失真技术研究[J]. 现代电子技术 2009(10)

- [7].FPGA配合预失真技术的解调误码测试仪[J]. 微计算机信息 2008(23)

- [8].改进算法的峰均比抑制联合预失真技术[J]. 计算机应用与软件 2013(07)

- [9].功率放大器记忆效应分析及有记忆预失真技术[J]. 软件 2011(05)

- [10].一种短波功率放大器预失真技术[J]. 信息通信 2018(09)

- [11].基于凸优化的记忆多项式预失真技术[J]. 计算机仿真 2013(08)

- [12].测井电缆传输系统中自适应预失真技术的研究[J]. 工业设计 2015(05)

- [13].本振泄露对预失真技术的影响研究[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2011(05)

- [14].基于多项式数字基带自适应预失真技术的研究[J]. 山西大同大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [15].基于幂级数多项式的基带预失真技术分析[J]. 无线电通信技术 2012(05)

- [16].射频功率放大器数字预失真技术及其发展趋势[J]. 电信科学 2010(08)

- [17].数字预失真技术研究[J]. 甘肃科技纵横 2011(01)

- [18].基于查询法的QAM数字预失真技术研究[J]. 科技致富向导 2012(08)

- [19].联合深度限幅的自适应数字预失真技术研究[J]. 福州大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [20].新型预失真功率放大器的研制[J]. 半导体技术 2012(12)

- [21].一种模拟预失真技术的宽带功率放大器的研究[J]. 微波学报 2009(04)

- [22].基于多项式拟合的自适应预失真技术研究[J]. 电子质量 2008(10)

- [23].国内星载输入多工器研究进展[J]. 空间电子技术 2018(01)

- [24].OFDM-ROF系统中峰均比抑制及预失真技术的研究[J]. 计算机应用研究 2012(07)

- [25].HPA记忆多项式预失真技术研究[J]. 电子测试 2011(07)

- [26].OFDM系统中高功率放大器预失真技术研究[J]. 军事通信技术 2009(01)

- [27].基于分数间隔均衡的数字预失真技术[J]. 无线电工程 2018(03)

- [28].基于软件无线电的数字预失真研究[J]. 通讯世界 2017(05)

- [29].基于RLS算法的记忆多项式预失真技术分析[J]. 无线电通信技术 2011(06)

- [30].功率放大器数字预失真技术的研究[J]. 光通信研究 2010(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c004edf96f26cff190687d75.html