# 铝电解槽中气泡行为与流场模拟的基础研究

### 论文摘要

铝电解是铝工业的核心,其发展与进步代表着电解铝工业的革新。阳极气泡的行为影响铝电解过程的传质传热,增加了电解质的电压降,影响电流密度分布。此外气泡的运动能影响电解质运动,有利于氧化铝溶解和扩散,均匀槽内的温度和浓度梯度,促进电解质与结壳之间的热交换；也可能导致铝液波动,引起槽的不稳定性,增大铝再氧化的可能性,从而降低电流效率。所以研究阳极气泡的行为具有非常重要的意义。本文以高温透明槽模拟工业铝电解槽,以石墨电极模拟工业电极,进行物理实验。以此为研究对象,在适当简化的基础上,建立了透明槽内气泡行为和电解质流动的物理模型和数学模型。然后以商业流体软件FLUENT为平台,分别对电解质中二氧化碳气泡自由上升行为、阳极底掌气泡行为以及在气泡作用下槽内电解质流场进行数值模拟研究,摸索了接触角、表面张力等参数的影响。对模拟结果进行了分析,并用高温透明槽实验和文献结果进行了验证。本文的主要研究内容及结果如下：（1）本文模拟了二氧化碳气泡自由产生、长大、逸出等行为,模拟发现：气体产生、长大到脱离的时间较长,而气体脱离到逸出的过程较短,仅为0.04s左右。气泡长大到5mm左右的半球形时,在浮力、重力、表面张力的共同作用下,开始纵向生长,最后脱离,快速逸出电解质。在气泡上升过程中,气体成椭球帽状,长轴直径为10mm,气泡的周期为0.8s。对模拟结果用透明槽进行了验证,取得了较好的相似性。（2）本文模拟了阳极底掌气泡的产生、长大、逸出等行为,发现阳极底掌气体以点的形式产生,当气泡长大到1-2mm时,开始合并,形成气泡层；随着时间进行,气泡层厚度逐渐增大；当达到最大厚度5-6mm时,气体逸出底掌,在阳极侧部形成气泡；此气泡逐渐长大,当达到10～15mm时,阳极底掌气体全部转移到侧部；侧部气泡脱离阳极,在电解质中上升的过程中继续变大,最后逸出电解质,此过程的周期为5s。模拟结果用透明槽进行了验证,取得了较好的相似性。（3）本文模拟了在气泡作用下,透明槽电解质、气体两相的流动状况。通过模拟发现,电解质在阳极侧部,电解质上表面的速度最大,最大速度为0.38m/s,此结果与Feng Yuqing等人的模拟结果相近,最小速度分布在阳极侧部通道的中心位置,熔体在此位置形成涡旋,涡旋成椭圆形,氧化铝等在此区域聚集。气体的分布区域主要集中在阳极底掌和侧部,甚至在阳极底掌气相的体积分数达到了100%。该模拟结果与透明槽实验结果进行了对比,部分结果取得了较好的相似性。本文希望利用已验证的模型对以后大尺寸透明槽的高温模拟打下基础,有助于更好的模拟工业槽。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 铝电解工业简介

- 1.2 我国铝电解工业现状

- 1.3 铝电解槽中阳极气泡的数学模拟现状与进展

- 1.3.1 对阳极气泡行为的研究

- 1.3.2 气体对熔体流动的影响

- 1.4 有限体积法简介

- 1.5 研究内容及创新点

- 第2章 物理实验和数学模型

- 2.1 物理实验

- 2.1.1 实验装置及设备

- 2.1.2 实验药品及处理

- 2.1.3 实验过程

- 2.2 数学模型

- 2.2.1 流体动力学的基本控制方程

- 2.2.2 湍流方程

- 2.2.3 CFD的求解流程

- 第3章 自由上升的二氧化碳气泡行为模拟

- 3.1 建模过程

- 3.2 边界条件的设定

- 3.3 模拟结果与实验结果对比

- 3.6 小结

- 第4章 透明槽中阳极底掌气泡的行为模拟

- 4.1 建模过程

- 4.2 边界条件的设定

- 4.3 模拟结果与实验结果的对比

- 4.4 小结

- 第5章 透明槽中电解质的流动模拟

- 5.1 建模过程

- 5.2 边界条件的确定

- 5.3 模拟结果与实验结果的对比

- 5.4 小结

- 第6章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 作者简历

### 相关论文文献

- [1].高温再处理对铝电解电容器用阳极箔比电容的影响研究[J]. 新疆有色金属 2020(01)

- [2].微生物燃料电池多孔阳极的制备及阳极改性研究[J]. 化学研究与应用 2020(05)

- [3].铝用阳极焙烧焦油资源化利用技术探索[J]. 轻金属 2020(02)

- [4].压载舱锌阳极失效原因分析及实验室研究[J]. 装备环境工程 2020(10)

- [5].重庆旗能电铝有限公司阳极毛耗再创新低[J]. 有色冶金节能 2018(01)

- [6].铜冶炼阳极炉用环保烟罩的研制[J]. 世界有色金属 2017(04)

- [7].一种铝电解增高阳极配用钢爪的研究设计与应用[J]. 四川建材 2017(07)

- [8].阳极碳材料对单室空气阴极型微生物燃料电池启动的影响[J]. 大连工业大学学报 2020(01)

- [9].基于激光三角法的阳极底面位置测量方法[J]. 电子世界 2020(04)

- [10].微生物燃料电池中阳极产电菌的研究进展[J]. 精细化工 2020(09)

- [11].不同开槽阳极铝电解槽的节能性研究[J]. 材料与冶金学报 2017(01)

- [12].粗铜阳极精炼生产异常的处理方法[J]. 中国资源综合利用 2017(03)

- [13].铜阳极炉生产作业环境的改善[J]. 中国有色冶金 2017(04)

- [14].铜阳极炉及配套技术的应用及其发展趋势[J]. 有色设备 2016(04)

- [15].两种铝电解槽阳极结构比较[J]. 轻金属 2015(01)

- [16].阳极组均匀性对电解生产的影响[J]. 轻金属 2015(01)

- [17].固体氧化物燃料电池阳极基底造孔剂含量的研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2009(05)

- [18].开槽阳极的使用及制造[J]. 中国有色冶金 2008(05)

- [19].精炼阳极炉提高阳极板质量生产实践[J]. 中国金属通报 2019(11)

- [20].关于双闪模式中阳极炉有效容积控制的生产实践[J]. 世界有色金属 2020(02)

- [21].铝电解电容器用阳极箔极差电压的影响研究[J]. 新疆有色金属 2020(01)

- [22].贵铝优质改型阳极获成功[J]. 有色设备 2016(06)

- [23].大型预焙槽阳极更换顺序的建立和优化[J]. 酒钢科技 2016(04)

- [24].电感耦合等离子体质谱法测定阳极磷铜中磷含量的方法[J]. 有色金属科学与工程 2017(02)

- [25].铜阳极炉作业周期优化实践[J]. 中国有色冶金 2017(03)

- [26].应用于微生物燃料电池阳极的材料[J]. 化学与生物工程 2015(12)

- [27].新型阳极更换工具车在电解铝生产中的应用[J]. 酒钢科技 2016(03)

- [28].阴极电泳中阳极系统的应用和维护[J]. 科技风 2013(11)

- [29].贵冶新30万吨阳极炉还原方式改进[J]. 铜业工程 2013(05)

- [30].全圆弧阳极及模具的设计与应用[J]. 炭素技术 2012(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c00d4a1508ce0b7e3365372c.html