# 源于人工电磁材料的高效率电小天线研究

### 论文摘要

电小天线技术在无线通信中发挥着重要的作用。最近提出了许多基于人工电磁材料和源于人工电磁材料的电小天线系统。这些电小天线系统的优势在于无需外部匹配网络即能实现与50Ω的馈源匹配,且极大程度上提高了电小天线的辐射电阻,使这些电小天线具有效率高,易于制作,成本低等优点。本文对此种高效率电小天线做了研究,包括以下三个方面：首先,本文阐述了从基于人工电磁材料的电小天线到源于人工电磁材料的电小天线的发展历程,用此来阐明其创新思想的来源和理论基础。其次,本文提出了一种新型高效率电小天线,给出了其工作在2.7GHz的电小天线系统的详细设计参数和天线性能。本文详细阐述了此电小天线系统与馈源50Ω匹配,实现自谐振的原理,且对此电小天线系统如何提高辐射电阻做了详尽的分析。仿真结果表明,这种新型电小天线极大程度上提高了辐射效率。本文还对各个关键结构参数对谐振频率的影响做了进一步的研究,使得能够在一定程度上控制电小天线工作的频率,研究证明了等效电路分析方法的正确性。最后,本文仿真了一款具有双频带的高效率电小天线,此电小天线能同时在两个较低的频段实现较高的辐射效率。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 天线的发展状况

- 1.1.2 电小天线的发展

- 1.1.3 人工电磁材料

- 1.1.4 人工电磁材料在电小天线中的应用

- 1.2 本文研究的主要内容

- 1.3 本文的结构安排

- 第二章 电小天线基本理论

- 2.1 引言

- 2.2 小天线与电小天线的区别

- 2.3 电小天线理论

- 2.3.1 电小天线的电指标

- 2.3.2 电小天线的分类

- 2.3.3 电小天线的分析方法

- 2.3.4 电小天线的理论极限

- 2.4 电小天线的发展史概况

- 2.5 电小天线的性质

- 2.6 本章小结

- 第三章 人工电磁材料基本理论

- 3.1 引言

- 3.2 左手材料介绍

- 3.3 左手材料理论基础

- 3.4 左手材料的电磁特性

- 3.5 左手材料的实现

- 3.5.1 负磁导率材料

- 3.5.2 负介电常数材料

- 3.5.3 微波段左手材料

- 3.5.4 宽带小单元平面左手材料设计

- 3.6 本章小结

- 第四章 基于人工电磁材料的高效率电小天线

- 4.1 引言

- 4.2 基于人工电磁材料的电小天线理论基础

- 4.3 传输线等效模型

- 4.4 ENG媒质在电小天线中的应用仿真

- 4.5 本章小结

- 第五章 源于人工电磁材料的高效率电小天线

- 5.1 引言

- 5.2 ZIOLKOWSKI等人提出的电小天线系统

- 5.3 新型源于人工电磁材料的电小天线

- 5.4 双带高效率电小天线系统

- 5.5 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 本文工作总结

- 6.2 未来工作展望

- 附录 NRW方法

- 参考文献

- 致谢

- 作者攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].新型电磁材料微带天线的综述[J]. 电子技术应用 2015(12)

- [2].新型人工电磁材料探讨[J]. 国际学术动态 2009(03)

- [3].人工电磁材料结构在微波天线中的应用研究[J]. 计算机产品与流通 2018(02)

- [4].耦合与阻尼对人工电磁材料实现电磁诱导透明特性的影响[J]. 枣庄学院学报 2014(05)

- [5].超电磁材料与未来隐身技术[J]. 现代防御技术 2011(02)

- [6].新型平面人工电磁材料的等效实现与分析[J]. 量子电子学报 2012(05)

- [7].基于新型人工电磁材料的宽带吸波器研究[J]. 新型工业化 2013(01)

- [8].新型电磁材料的“标准引进”到“标准引领”——从GB/T 32005谈起[J]. 中国标准化 2019(S1)

- [9].基于人工电磁材料的微带贴片天线频带展宽[J]. 电子元件与材料 2010(03)

- [10].若干先进电磁材料结构的断裂与稳定性等力学特性的理论研究[J]. 固体力学学报 2012(04)

- [11].使用超电磁材料制作无损检测探头的模拟分析[J]. 无损检测 2010(05)

- [12].新型人工电磁材料[J]. 国际学术动态 2013(06)

- [13].零电磁材料聚焦器[J]. 强激光与粒子束 2012(11)

- [14].人工电磁材料的三维全波有限元仿真与特性分析[J]. 中国科技信息 2009(04)

- [15].零电磁材料特性模拟及分析[J]. 强激光与粒子束 2009(07)

- [16].压电磁材料中螺型位错与含界面裂纹圆形夹杂的干涉效应[J]. 湖南理工学院学报(自然科学版) 2008(03)

- [17].基于低折射率人工电磁材料高方向性阵列天线[J]. 微波学报 2015(03)

- [18].2015中国功能新材料学术论坛暨第四届全国电磁材料及器件学术会议即将召开[J]. 金属功能材料 2015(03)

- [19].太赫兹波段单层复合型人工电磁材料的研究[J]. 光电工程 2013(02)

- [20].新型电磁材料结构的微带天线设计[J]. 传感器与微系统 2017(01)

- [21].基于电路模型的人工电磁材料的电磁诱导透明现象分析[J]. 枣庄学院学报 2016(02)

- [22].2009第二届全国电磁材料及器件学术会议召开[J]. 稀有金属 2009(05)

- [23].人工电磁材料的多尺度分析[J]. 电波科学学报 2012(06)

- [24].2009年第二届全国电磁材料及器件学术会议(第二轮通知)[J]. 稀有金属 2009(03)

- [25].2009年第二届全国电磁材料及器件学术会议(第三轮通知)[J]. 稀有金属 2009(04)

- [26].低有效介电常数复合材料的聚波特性研究[J]. 电子与信息学报 2009(03)

- [27].基于新型电磁人工材料的吸波材料双极化双频带研究[J]. 新型工业化 2013(03)

- [28].第2讲 小型化微带天线的技术与发展[J]. 军事通信技术 2014(02)

- [29].智能电磁材料与结构综述[J]. 表面技术 2020(02)

- [30].电动力学与新型电磁材料[J]. 物理通报 2014(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c0115b0377de267aa475092f.html