# 用低品位矿和钼渣湿法冶金制备钼酸盐的研究

### 论文摘要

钼是一种稀有的、不可再生的资源。目前已知的钼矿物大约有20多种,但其中具有工业应用价值的仅有四种,所有钼矿物中,辉钼矿的用途最大,约有99%的钼呈辉钼矿的形式存在。低品位钼矿是钼矿开采浮选过程中产生的,这种钼矿杂质含量高,活性差。传统的火法冶金技术处理低品味钼矿投资过大,适用性差,煅烧产生的三废污染环境。本文从低品位钼矿和废渣中回收金属钼,既能提高资源综合利用率,又能提高企业经济效益,还可以减少环境污染的问题。因此充分利用钼资源具有重要的战略意义。本实验采用湿法冶金工艺提取低品位钼精矿中的钼和处理含钼酸钙的工业废渣,并湿法冶金直接制备钼酸铵产品。首先对低品位钼精矿和工业废渣进行前处理,分别采用次氯酸钠和碳酸钠处理样品,测得其中的含钼量分别为6.2%和8.23%。采用ICP-AES确定其他杂质的含量。对于低品位钼矿,本文采用次氯酸钠作浸取剂研究了最佳的浸取条件,并做了浸出反应热力学和动力学分析。实验结果表明,浸取低品位钼矿的最佳工艺参数为:液固比L/S为17:1,浸取温度为30℃,浸取时间为1小时,此时浸取率为83.40%。该反应的Gθ值为负值,且绝对值很大,从热力学角度来讲,次氯酸钠体系理论上能够对低品位钼矿等进行氧化分解,并且反应平衡常数表明,浸取反应为典型的不可逆反应。动力学结果表明:浸出反应符合Arrhenius经验式,反应活化能Ea=13.8 kJ/mol,浸取反应可以进行。同时对含钼酸钙的废渣进行了最佳的浸取条件研究,最后直接合成钼酸铵。钼酸钙废渣的最佳浸取条件为:浸取剂浓度为10%,浸取反应的液固比L/S为5:1,浸取的温度为80℃,浸取时间为1.5 h。此时浸取率为81.29%。实验得到的低品位钼矿浸出液直接制备的钼酸盐,所得产品经过XRD晶体分析组成为:（NH4）2Mo2O7,产品纯度为:76.0%;工业废渣得到的钼酸盐一次酸沉产品为:（NH4）2Mo3O10,二次酸沉产品为:（NH4）2Mo4O13,产品纯度分别为43.69%、91.89%。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 钼的性质与用途

- 1.1.1 钼的性质

- 1.1.2 钼的用途

- 1.2 钼的资源情况

- 1.2.1 国外钼资源的情况概述

- 1.2.2 国内钼资源情况

- 1.3 钼酸盐种类及生产现状

- 1.3.1 钼酸盐的种类

- 1.3.2 钼酸盐的生产现状

- 1.4 低品位钼矿的研究现状

- 1.5 本文研究目的和意义

- 创新点

- 第2章 钼原料分析

- 2.1 实验仪器和药品试剂

- 2.1.1 实验仪器

- 2.1.2 药品试剂

- 2.1.3 溶液配制

- 2.2 钼的分析方法

- 2.2.1 钼测定方法的选择

- 2.2.2 最大吸收波长的确定

- 2.2.3 钼标准工作曲线的建立

- 2.3 不同方法测定矿粉中钼含量

- 2.3.1 沙浴消解方法

- 2.3.2 高压硝解测定方法

- 2.4 浸取剂的选择

- 2.5 低品位钼矿原料成份分析

- 2.6 小结

- 第3章 低品位钼精矿的浸出实验研究

- 3.1 浸取反应原理

- 3.1.1 硝酸浸出法

- 3.1.2 次氯酸钠浸出法

- 3.2 浸取剂用量对浸取率的影响

- 3.3 液固比对浸取率的影响

- 3.4 浸取时间的影响

- 3.5 浸取温度的影响

- 3.6 正交实验

- 3.7 最佳条件验证

- 3.8 放大实验

- 3.9 浸出反应的热力学分析

- 3.10 浸出反应的动力学分析

- 3.11 小结

- 第4章 工业残渣中钼的提取实验研究

- 4.1 残渣中钼的含量分析

- 4.1.1 实验原理

- 4.1.2 实验试剂

- 4.1.3 实验方法

- 4.2 钼酸钙残渣中原料成份分析

- 4.3 浸取剂的选择

- 4.3.1 硝酸做浸取剂

- 4.3.2 碳酸铵做浸取剂

- 4.3.3 用氨水作为浸取剂

- 4.3.4 碳酸钠浸取剂

- 4.3.5 小结

- 4.4 浸取剂浓度的影响

- 4.5 液固比的影响

- 4.6 浸取时间的影响

- 4.7 浸取温度的影响

- 4.8 结论

- 第5章 钼酸盐制备及其表征

- 5.1 用低品位钼精矿制备钼酸盐

- 5.1.1 钼酸盐制备工艺流程图

- 5.1.2 制备钼的储备液

- 5.1.3 酸沉制备钼酸铵

- 5.1.4 产品纯度分析

- 5.2 用工业废渣制备钼酸盐

- 5.2.1 钼酸盐制备工艺流程图

- 5.2.2 制备钼的储备液

- 5.2.3 酸沉制备钼酸铵

- 5.2.4 产品的纯度分析

- 5.2.5 母液中剩余钼量分析

- 5.2.6 产品杂质含量比较

- 第6章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 今后工作方向

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文及参加科研情况

### 相关论文文献

- [1].循环水中钼酸盐分析方法的改进[J]. 化工设计通讯 2019(09)

- [2].镁合金钼酸盐/磷酸盐复合转化膜的制备[J]. 电镀与环保 2008(01)

- [3].镁合金钼酸盐、钼酸盐-磷酸盐转化膜的研究[J]. 电镀与精饰 2008(06)

- [4].钼酸盐可强化含氧化学品漂白[J]. 造纸信息 2011(04)

- [5].氢氧化钠分解不溶性钼酸盐的浸出热力学[J]. 中国有色金属学报 2014(11)

- [6].铈掺杂三族钼酸盐的发光薄膜、制备方法及其应用[J]. 中国钼业 2015(01)

- [7].钼酸盐强化含氧化学品漂白[J]. 国际造纸 2010(06)

- [8].过氧化氢漂白中过氧化钼酸盐的催化作用[J]. 国际造纸 2008(06)

- [9].电镀锌板钼酸盐体系钝化膜的制备和腐蚀性能研究[J]. 热加工工艺 2017(18)

- [10].热镀锌钢板钼酸盐—单宁酸钝化研究[J]. 南昌航空大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [11].钼酸盐改性硅烷膜的制备及耐蚀性[J]. 材料保护 2013(05)

- [12].一种钼酸盐的制备方法[J]. 中国钼业 2019(04)

- [13].7075铝合金表面钼酸盐钝化工艺[J]. 浙江工贸职业技术学院学报 2015(02)

- [14].热镀锌板钼酸盐化学转化溶液寿命及其成分变化规律的研究[J]. 电镀与精饰 2013(12)

- [15].由砷钼酸盐和镍配合物构筑而成的有机-无机杂化的化合物（英文）[J]. 化学研究 2016(01)

- [16].电解锰材的钼酸盐钝化及其耐腐蚀性能[J]. 材料保护 2014(06)

- [17].一种钼酸盐钝化液配制与其对镀锌钢材钝化效果的初步探索[J]. 广东化工 2014(18)

- [18].还原型硅钼酸盐光度法测定酸溶硅含量测量不确定度评定[J]. 化学工程与装备 2011(06)

- [19].利用离子交换树脂从钼酸盐溶液中分离钨和钒（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2017(12)

- [20].添加剂用量对钼酸盐失效转化液再生的影响[J]. 沈阳师范大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [21].基于八钼酸盐杂化网络的离子热合成、晶体结构和光催化性质[J]. 高等学校化学学报 2012(12)

- [22].基于[MnMo_9O_~(32)]~(6-)为基本单元的钼酸盐的合成及表征[J]. 广州化工 2016(08)

- [23].铕铋共掺杂三族钼酸盐发光材料制备方法及其应用[J]. 中国钼业 2015(01)

- [24].介孔过渡金属钼酸盐纳米棒的制备及其高效电催化水氧化性能[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2018(05)

- [25].金属钼酸盐纳米材料的制备及其电储能研究[J]. 南京晓庄学院学报 2017(06)

- [26].硫硒钨对钼酸盐吸收及钼酸盐转运子的影响[J]. 华北农学报 2015(05)

- [27].温度和时间对镁合金钼酸盐转化膜性能的影响[J]. 电镀与环保 2019(04)

- [28].不同酸溶解-硅钼酸盐光度法测定碳钢中硅含量的探讨[J]. 冶金分析 2015(12)

- [29].钼酸盐在硼硅酸盐玻璃体系中的溶解[J]. 中国材料进展 2016(07)

- [30].还原型硅钼酸盐光度法测定钢铁中酸溶硅含量的不确定度评定[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2012(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c01627c02e0dbe1b3a914e75.html