# 高大模板支撑体系施工技术要点张文松

张文松

天津鼎维固模架工程股份有限公司天津市300450

摘要：无论是何种功能的建筑，都需要将高大模板支撑体系用作建筑工程的主要施工技术。但是高大模板支撑体系本身就具有一定的复杂性，存在着极大的安全隐患。所以在高大模板支撑体系的施工过程中，必须严格控制施工的各个环节，严格控制重点部位以及关键环节的设计质量和施工质量。并且留有相应的安全储备，做好安全应急保护措施，提升施工安全性，减少或避免安全事故的发生。

关键词：高大模板；支撑体系；施工技术

1建筑工程高大模板施工过程中存在的不足

1.1建筑墙体结构施工存在的不足

建筑的墙体结构对于建筑整体的质量和稳定性具有关键性的影响，在实际施工过程中需要加强对该项内容的重视，以便使其能够更好的承受建筑结构自重和外界荷载。但是目前我国建筑施工行业在施工过程中都会采用管壁较薄的钢管进行高大模板的施工加固，以达到降低施工材料的成本，但现阶段来说，我国城市高层建筑越来越多，薄壁钢管的承受能力相对较差，对于墙体结构的加固起不到较好的作用，致使建筑工程存在较大的安全隐患，在后期的使用过程中容易出现开裂或是接茬错茬等问题。实际施工过程中如果缺乏科学有效的施工控制手段，墙体结构的施工可能存在蜂窝麻面或是漏浆的状况，对建筑的整体质量造成严重影响。客观来说，建筑工程质量受人为因素影响较大，如果实际施工过程中施工人员不能严格遵守相关的施工管理规范，在开展支模加固等施工作业时，模板的平直度容易难以负荷实际施工需求，对后续的混凝土浇筑等问题产生影响，并且铺设的模板也容易出现跑膜和爆模等问题。

1.2接缝节点处理存在不足

接缝节点的处理效果较好，可以有效的提升结构墙的稳定性，反之，如果接缝节点施工处理不好，如：高大模板在接缝位置因对接技术不熟练，导致产生对接缝隙；那么在开展混凝土浇筑的过程中会产生一定的问题，例如漏浆等问题。基于这种状况建筑施工企业和相关的施工技术人员需要加强对该项内容的重视，在进行墙体结构阴阳角施工作业时，如果施工操作方式存在不足，接缝的刚性和强度容易受到影响，需要及时采取有效的补救措施，但是根据相关调查和实际工作经验发展，部分建筑施工人员在实际施工过程中容易忽略该项内容，致使模板的质量存在弊端，在后续过程中出现变形或是翘边的问题。模板的施工材料也会对其质量产生直接影响，为保障其整体施工质量应当加强对施工材料的重点质量掌控。

1.3楼梯模板施工过程中存在的不足

当前建筑施工发展形势下，人们不仅对于建筑工程的质量要求较高，并且对于其他建设内容的舒适性也提出了新的要求，因此，为保障建筑施工工程的整体舒适性，建筑施工人员需要对楼体模板施工进行有效的施工探究。但是在实际施工过程中，部分建筑施工企业为加快施工进度，在施工作业时难以按照相关的楼体模板施工技术开展施工作业，致使踏步尺寸设计存在偏差，并且楼梯表面也会出现涨模的情况。多数情况下，踏板加固工程要采用木方和钢钉进行固定，但笔者发现，目前我国建筑施工行业都会在开展楼梯振捣前拆除木方，致使振捣过程中楼梯踏步容易出现变形问题，对于后续施工和建筑工程的整体质量造成严重的消极影响。

2高大模板支撑体系的施工准备工作要点

首先，要做好高大模板支撑体系的施工技术准备，主要包含以下几点内容：第一，严格按照施工的设计要求来验收模板支架；第二，查看模板安装质量是否符合要求；第三，针对复杂结构和关键部位，是否具有模板施工图；第四，在正式开始施工之前是否对施工人员进行培训，施工人员是否已经掌握相关施工规范和施工流程；第五，是否和施工人员做好安全交底和技术交底工作；第六，是否完成施工器械以及材料的进场；第七，施工的各种安全措施是否已经完善。

其次，高大模板支撑体系的施工材料以及施工器械设备的准备，主要包含以下几点：第一，按照建筑工程的实际特点选择施工设备和施工材料；第二，正式施工之前要制订施工计划表。

3高大模板支撑体系的搭设施工技术要点

3.1模板支撑体系搭设要求

第一，根据施工方案，技术负责人要和高大模板支撑体系的搭设人员以及使用人员做好技术交底以及安全交底，详细而全面的编制施工技术交底内容，要有重点、有难点、有标准，并且确保技术的可操作性和科学合理性。第二，仔细检查搭设高大模板支撑体系要用到的钢管以及扣件，并做好确认，避免存在质量问题的材料投入使用。针对一些可以多次重复使用的材料，要做好维修和检查。第三，在安装模板支撑之前，需要在楼面弹出支撑体系的纵横方向位置置线，注意抄平，确保垫板、底座的安放位置的精准度。第四，针对平面轴线的放线，要注意做好复核，确保符合施工要求。第五，针对楼层模板的标高，要严格进行技术复核，确保楼板地面的平整度。第六，针对上层模板以及支架的安装，要充分考虑下层楼板的承载能力，要注意上下立柱是否对齐。

3.2扣件钢管支撑体系的搭设要求

针对立杆，立杆间距要一个方向相同，一个方向梁下加密。因为梁与梁之间的荷载具有很大的差异，梁与板之间的荷载也具有很大的差异。立杆接长要使用对接扣件进行连接，相邻的对接接头最好不在同步内。

针对水平杆，步距要保持在1.2-1.5m之间。在搭接水平杆的时候，要注意每一步的纵向水平杆和横向水平杆要双向拉通。水平杆接长最好使用对接扣件进行连接，对接扣件最好交错布置。在水平方向上，两根相邻的纵向水平不要设计在同步内，也不要设计在同跨内，且接头间距要大于500mm。主节点处需要有一根横向水平杆，可以使用直角扣件进行连接，并且不能拆除。主节点上两个直角扣件的中心距离需要控制在150mm以内。针对扫地杆，模板支架必须要有纵向扫地杆和横向扫地杆。并且需要通过直角扣件将纵向扫地杆固定在立杆底座上方200mm处，将横向扫地杆固定在纵向扫地杆的下方，与之紧靠。

3.3高大模板支撑体系砼浇筑技术要点

砼浇筑的方式分为两种。针对地下室顶板、周边外侧，可以在汽车泵覆盖范围内使用汽车泵浇筑，中间部分可以使用地泵接水平管浇筑。针对地上部分，外侧可以使用汽车泵浇筑，覆盖不到的位置要使用地泵接水平管浇筑。

在砼浇筑过程中，使用水平管进行浇筑的时候，要考虑到砼堆放的高度。及时摊铺水平管中出来的砼，防止产生局部荷载过重的情况。整个施工过程都要有专业人员进行现场监督和看护，一旦发现异常就要及时暂停，及时排查隐患，确认无误方可继续浇筑。

在拆模的时候，一定要先检查结构构件的强度是否达到拆模强度要求。拆除现浇混凝土结构模板的时候，也要先检查混凝土的强度是否符合相关设计要求和行业拆模要求。严格遵守《建筑施工模板安全技术规程》相关标准和要求，制订拆模方案。并且经过项目技术负责人的审批，经过总监理工程师的确认之后再进行拆模[3]。

结束语

随着社会经济的发展，建筑楼层越来越高，建筑结构也来越好，而这也对高大模板支撑体系的设计提出了更高的要求。但是高大模板支撑体系的施工过程具有很强的技术性，需要对高大模板支撑体系施工技术要点进行详细的分析，从而控制施工质量，确保施工安全。

参考文献

[1]刘顺强.高大模板支撑安全专项施工方案编制与实施分析[J].河南建材,2017(06):44-45.

[2]林瑞鹏.浅析高大模板支撑体系的施工技术与安全控制[J].住宅产业,2017(11):43-45.

[3]刘飞,薛强.建筑工程高大模板施工技术应用研究[J].建材与装饰,2017(43):38-39.

[4]谈若明,夏克非,张中福.高大模板支撑体系的失稳破坏研究[J].建设监理,2017(10):78-81.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c02734d79c7260e4f0734309.html