# 浅谈钢结构施工技术与焊接现场施工工艺

连平县建筑工程公司

摘要：近几十年来我国的科学技术快速的发展，我国的建筑行业也获得了空前的发展。我国一直以来都是使用木质结构作为建筑中的主体结构，木质结构虽然有着其的优点，但是明显的已经不能适应时代的要求，在现代建筑行业中钢结构已经被广泛的应用。钢结构在建筑中有着一系列的优点，比如可以规模化生产、安装方便、强度等级高等，在建筑行业中钢结构已经占据了很大的发展地位。钢结构在建筑的过程中离不开相关的施工技术，施工技术的好坏直接决定着建筑物的整体结构性能。在钢结构施工过程中最重要的就是焊接施工工艺，现场焊接工艺受到多方面的因素的影响，必须认真的加以控制，才能保证施工的质量。

关键词：钢结构；施工技术；焊接现场；施工工艺

近些年来随着我国经济的不断发展，也促进了建筑行业的改革，以往建筑行业使用的材料都是木质结构，即使在一些大的建筑中也只是使用水泥板等材料，随着国家的有关规定，

处于安全性考虑这一类的材质已经逐渐地退出了建筑行业的市场范围。随之而来的是与国际接轨的钢结构，钢结构具有很大的优点，无论是从施工还是到使用性能，钢结构相比于我国传统的建筑材料要优良的多。但是钢结构中需要非常注意施工的结构，只有良好的结构才能建成外形优美，性能优异的建筑物。尤其是在现在社会，人们对于建筑物已经不再满足于使用性能而是开始关注审美效用，这就对钢结构施工和建设提出了更高的要求。钢结构本身具有一系列的优点，合理地把这些优点应用在施工中，合理安排施工的顺序，对于整个工程的质量至关重要。如果钢结构出现了问题，很可能在使用的过程中造成人员的伤害。因此，对钢结构的施工过程必须进行严格的掌控，使其沿着预定的轨道发展。

1现阶段我国钢结构施工技术普遍存在的基本问题

1.1施工人员技术水平良莠不齐，操作随意

我国建筑行业虽然规模较国际上其他国家来说相对而言比较庞大，但是总的来说我国建筑行业施工的人员的水平还不是很高。钢结构施工过程中，虽然钢结构本身比较容易操作，但是，要建造出合格的、适应时代需求的钢结构建筑还是非常不容易的。从整体上来说我国目前钢结构施工技术人员的水平之间还存在着较大的差异，一些大型的建筑企业相对而言技术人员的施工水平要高一些，对于一些小型的、尤其是以分包形式开展建筑工作的单位来说技术人员的施工水平还是存在着很大的问题的。一些施工技术人员本身并没有系统地学习过钢结构建筑的相关知识，在施工的过程中只是根据自己多年的实践经验进行施工，在施工的过程中容易受到主观因素的影响，导致施工的质量要打上一个问号。

1.2施工方案缺乏整体性、管理起来比较混乱

笔者在调查中发现，目前我国的很多建筑公司在建筑的开始前都会拟定一个整体的规划方案，但是这些规划方案都只是为了完成相关的检查，在实际操作的过程中并没有能够落实到钢结构的具有施工技术上。笔者在调查的过程中也分析了一些大型建筑企业的钢结构建设的方案，笔者通过研究发现这些建筑企业在制定钢结构建筑方案的时候都没有认真细致的分析可能存在的施工影响因素，对于施工的过程性也没有一个很好的规划，在阶段的划分上比较随意、比较笼统；在方案中对于部门的分工也不是很明确，有的部门的功能设计的明显存在不合理的因素；在方案中笔者只在一家企业中发现了对具体人员的分工。没有方案的整体规划，权利分工不是很明确，这就导致在我国的钢结构建筑中管理比较混乱。

1.3设计存在不合理的因素，设计水平停滞不前

钢结构具有其自身的明显优势，就是施工便捷，材料可安装新和可替代性比较高。但是随着时代的发展，人们对于建筑结构的审美要求越来越高，已经不再满足于使用性能。但是笔者考量了目前建筑企业钢结构的设计方案发现，我国目前很多的建筑企业在设计环节还是很薄弱的，一些设计方案存在着明显的不合理的因素，这也是目前导致我国建筑钢结构经常发生垮塌事件的主要原因。笔者在考察施工方案的过程中还发现，我国很多的设计方案还只是一味地参考国外的设计方案，没有体现出我国的特点，真正属于我国原创性的建筑钢结构设计方案并不是很多。

2.钢结构施工技术概述

虽然钢结构在我国的发展历史还不是很久，但是一经传播便得到了大范围的使用，而且我国的施工规模比较庞大，就总体上来说我国的钢结构施工中还是积累了不少的技术经验。钢结构中存在着一些主要的施工技术主要包括一下几方面的内容：

2.1地脚螺栓的安置对于整个施工环节具有重要意义

在钢结构的施工过程中必须预埋地脚螺栓，钢结构本身需要很好的稳定性能，只有基础打好了才能保证整体结构的稳定。在钢结构的施工过程中地脚螺栓的位置有着精确的要求，在施工的过程中需要加以把握。具体的操作方案是：在钢结构的施工过程中为了保障地脚螺栓能够准确的处于预设的位置，可以事先加工一系列的定位钢板，利用这些钢板在施工中实现精准的定位。

2.2钢柱结构的安装

进行地脚螺栓预埋后紧接着就是进行钢柱结构的安装，在安装的过程中必须对钢柱的标称高度进行相对的控制，具体而言控制钢柱高度的方式是首先在施工过程中需要按照标称高度制作钢柱的长度，这些钢柱的长度得的偏差要尽量的控制在3毫米以内，其中不需要考虑焊接可能存在着的收缩变形或者各种载荷导致的变形，总的方案就是控制建筑物的总体高度的各个偏差的总和等于变形的总和[1]。在钢柱的安装过程中必须要严格的进行测量，重点要控制结构梁和结构柱之间的垂直度，如果发现存在着偏差可以使用钢板进行反复校正。

3.钢结构焊接现场施工工艺总览

3.1焊接准备阶段

在焊接前必须做好相关的技术人员的选拔，选择技术优良的焊接工人，同时要检查安全性是否符合需求，合理选用焊接用的材料。

3.2焊接过程中人员的合理布置

焊接过程劳动力体力消耗的比较大，而且持续焊接会对人员造成伤害，因此，在焊接的过程中要注意焊接人员的轮换工作。

3.3焊接的具体工艺

焊接顺序在整个焊接过程中非常重要，在焊接前要注意坡口的清理，除了在焊接过程中需要注意同一根钢柱不得两端同时进行焊接以及梁的焊接应先焊下翼缘，后焊上翼缘，从而减少角变形以外，还要根据以下的焊接顺序进行焊接：

焊接现场焊接的主要工作就是对柱和柱、柱和梁等结构进行焊接，构件的主要材质为Q345C[2]。在焊接的过程中必须尽最大限度减小残余应力，柱和柱焊接之后必须使用超声波进行探伤。为减少残余应力，在进行平面焊接时具体的方法为：首先，从中心出发逐渐向四周进行焊接；在焊接的过程中首先焊接收缩量较大的焊缝；焊接过程中要循序对称焊接工艺；两端焊接要分别进行，待一端冷却后焊接另一端。在焊接的过程中要注意合理选取支撑点，防止在焊接的过程中产生变形。焊缝开裂在焊接的过程中经常会出现，在焊接过程中应该选用和母材相适应的焊接材料、合理设置焊接定位点的数量、在必要的时候还需要在焊接前对钢材进行预热。

4.总结语

钢结构在建筑中有着一系列的优点，比如可以规模化生产、安装方便、强度等级高等，在建筑行业中钢结构已经占据了很大的发展地位。钢结构在建筑的过程中离不开相关的施工技术，施工技术的好坏直接决定着建筑物的整体结构性能。合理地把这些优点应用在施工中，合理安排施工的顺序，对于整个工程的质量至关重要。如果钢结构出现了问题，很可能在使用的过程中造成人员的伤害。因此，对钢结构的施工过程必须进行严格的掌控，使其沿着预定的轨道发展。在本文中笔者主要就目前钢结构施工中存在的问题进行了阐述，分析了钢结构施工技术与焊接现场施工工艺，希望以此提高我国钢结构施工技术。

参考文献：

[1]欧阳勇明.浅谈钢结构施工技术与焊接现场施工工艺[J].建材与装饰，2011（12）：68-69.

[2]梁粤军.浅谈钢结构施工技术与焊接现场施工工艺[J].施工技术，2011（9）：145-146.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c052560131dead0f0263a290.html