# 节能型烧结页岩空心砖的研制

### 论文摘要

随着能源危机的出现,节能、低碳和绿色建筑在国民经济中的意义越来越受到重视。工程实践证明,墙体及窗户的保温隔热,是实现建筑节能的关键,而墙体材料的发展,又是实现建筑节能的基础。所以随着国家墙改政策的实施,市场上出现了不同类型的新型墙体材料,其中,空心砖得到了非常广泛的应用。在烧结实心砖中设置空气间层和内置微孔,都能有效改善烧结砖的热工性能。然而,空心砖孔型设计并不十分合理,以及缺少微孔化方面的研究。针对上述问题,本文作以下分析:首先在分析空气间层传热特点的基础上,考虑孔型、孔径比、孔洞率、孔排数和列数、排列方式等不同空气间层的孔洞结构对空心砖热工性能的影响,模拟结果表明:矩形孔具有较好的保温性能,而且随矩形孔长宽比增加保温效果愈好;增加孔的排列数、孔洞率和孔肋延长线系数都能提高空心砖的热工性能。市场上190mm×200mm×240mm节能空心砖模拟分析的导热系数为0.258 W/（m·K）,实测为0.248 W/（m·K）,相对误差约3.6%;优化设计的节能空心砖模拟分析的导热系数为0.236 W/（m·K）,与市场节能空心砖相比,降低约8.5%。第四章,在分析锯末、煤矸石和造纸污泥的基本物性、化学成分及热解特性等的基础上,分别按不同掺量和页岩混合,经陈化、成型、干燥和烧成等工序,通过混合料可塑性指数、烧结制品的密度和抗压强度等指标,分析成孔剂在生产烧结页岩空心砖时的合理掺量。试验表明:成孔剂的燃烧大都发生在200～600℃范围内,因此制品烧成过程中,在此温度范围内升温速率不宜过快,使成孔剂燃烧充分从而促进烧成反应;随着锯末和煤矸石掺量的增加,混合料的可塑性呈减小趋势,而造纸污泥能提高混合料的成型性能。其次,当锯末掺量9%时,密度降低至1166 Kg/m3,导热系数达到0.48 W/（m·K）;煤矸石掺量60%时,密度降低至1457Kg/m3,导热系数为0.62 W/（m·K）;造纸污泥掺量11%时,密度降低至1284Kg/m3,导热系数为0.54 W/（m·K）。结合生产工艺、力学性能等的要求,成孔剂的适宜掺量:锯末掺量≤5%,造纸污泥≤9%,煤矸石可根据制砖热量和可塑性要求,适量掺加,节约用煤。最后,借助X射线衍射分析了锯末掺量3%、煤矸石掺量40%和造纸污泥掺量7%的烧结制品的相组成,结果表明在经950℃烧成反应后,主要相组成为:石英、莫来石和长石等。在第五章中,利用优化的节能空心砖型、在确定页岩和煤矸石掺量的混合料中,再分别掺一定量的锯末和造纸污泥进行生产实验,烧制的节能型烧结页岩空心砖,其强度达到GB13545-2003标准规定的抗压强度MU3.5级,密度低至约700 Kg/m3。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 课题的研究背景

- 1.1.1 建筑能耗的含义

- 1.1.2 建筑节能的意义

- 1.1.3 外墙节能是建筑节能的关键

- 1.1.4 烧结空心砖是实现墙体革新与建筑节能的主要举措

- 1.2 国内外空心砖（砌块）研究与应用现状

- 1.2.1 国外研究与应用现状

- 1.2.2 国内研究与应用现状

- 1.3 课题的研究意义和目的

- 1.3.1 研究意义

- 1.3.2 研究目的

- 1.4 本论文的主要工作

- 1.4.1 孔型优化设计

- 1.4.2 成孔剂对烧结页岩制品性能影响研究

- 1.4.3 节能型烧结页岩空心砖生产实验

- 2 原材料与试验方法

- 2.1 原材料

- 2.1.1 页岩

- 2.1.2 锯末

- 2.1.3 煤矸石

- 2.1.4 造纸污泥

- 2.2 试验方法与仪器

- 2.2.1 基本性能测定

- 2.2.2 烧结制品性能测定

- 2.2.3 微观性能试验

- 2.3 烧结页岩空心砖孔型优化分析

- 2.3.1 Gambit 软件简介

- 2.3.2 Fluent 软件简介

- 2.3.3 软件模拟计算空心砖热工性能的优势

- 3 烧结页岩空心砖孔型优化试验

- 3.1 空心砖的空气间层传热过程分析

- 3.1.1 空气间层的导热

- 3.1.2 空气间层的对流传热

- 3.1.3 空气间层的辐射传热

- 3.2 烧结页岩空心砖孔型优化模拟过程和影响因素分析

- 3.2.1 孔型优化的模拟计算过程

- 3.2.2 页岩烧结空心砖热工性能的影响因素分析

- 3.3 节能型页岩烧结空心砖热工性能分析

- 3.3.1 节能型空心砖设计原则

- 3.3.2 节能型空心砖模拟流场分析

- 3.3.3 节能型空心砖热工性能对比分析

- 3.4 小结

- 4 成孔剂在烧结页岩制品中的应用研究

- 4.1 基本性能分析

- 4.1.1 页岩化学成分

- 4.1.2 原料颗粒级配

- 4.1.3 造纸污泥的基础性质

- 4.1.4 成孔剂的发热量

- 4.1.5 成孔剂的热解特性分析

- 4.2 试样制备工艺

- 4.2.1 配合比设计

- 4.2.2 试样制备

- 4.3 成孔剂对混合料成型性能的影响

- 4.3.1 锯末对混合料成型性能的影响

- 4.3.2 煤矸石对混合料成型性能的影响

- 4.3.3 造纸污泥对混合料成型性能的影响

- 4.4 成孔剂对烧结页岩制品性能的影响

- 4.4.1 成孔剂对烧结页岩制品体积密度和吸水率的影响

- 4.4.2 成孔剂对烧结页岩制品强度和显孔隙率的影响

- 4.4.3 烧成机理及物相组成分析

- 4.4.4 烧结制品的导热系数

- 4.5 小结

- 5 节能型烧结页岩空心砖生产试验

- 5.1 原料制备

- 5.1.1 基本性能

- 5.1.2 颗粒粒径

- 5.2 陈化

- 5.3 成型

- 5.4 干燥

- 5.4.1 湿坯的技术要求

- 5.4.2 干燥的技术要求

- 5.5 烧成

- 5.5.1 干坯的技术要求

- 5.5.2 烧成的技术要求

- 5.6 小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].20孔空心砖孔洞排列结构优化设计探讨[J]. 砖瓦 2020(02)

- [2].汉代空心砖画像的模印工具初探[J]. 美与时代(上) 2020(01)

- [3].浅说玻璃空心砖及其生产加工与施工方法[J]. 陶瓷 2020(05)

- [4].烧结页岩空心砖内热湿耦合传递试验研究[J]. 新型建筑材料 2019(08)

- [5].竖直孔联体联通保温空心砖结构设计[J]. 砖瓦 2016(01)

- [6].空心人比空心砖可怕[J]. 建筑工人 2013(11)

- [7].烧结页岩空心砖力学性能试验研究[J]. 建筑结构 2016(18)

- [8].湖北省利川市凉雾工商所整治空心砖厂[J]. 建材发展导向 2013(05)

- [9].生产空心砖原料制备有哪些要求?[J]. 砖瓦 2009(07)

- [10].维也纳山集团投巨资对比利时的空心砖生产线进行改造[J]. 砖瓦世界 2008(03)

- [11].在法国将建空心砖厂[J]. 砖瓦世界 2008(06)

- [12].烧结页岩空心砖单砖力学性能试验研究[J]. 建筑结构 2016(S1)

- [13].一种新型异型空心砖的设计方法及应用研究[J]. 东莞理工学院学报 2019(05)

- [14].高度尺寸不同的空心砖复合传热性能的数值研究[J]. 建筑科学 2015(02)

- [15].六方空心砖的生产与蜂窝式墙体施工[J]. 砖瓦世界 2010(06)

- [16].谈民用建筑施工中墙体空心砖的使用技术[J]. 中外企业家 2018(01)

- [17].烧结页岩空心砖孔型结构设计研究[J]. 建筑节能 2013(03)

- [18].烧结页岩保温空心砖围护结构施工技术[J]. 山西建筑 2011(27)

- [19].有孔内基础平台的竖直孔空心砖结构设计探讨[J]. 砖瓦 2015(07)

- [20].空心砖烧成中常见的问题[J]. 砖瓦 2015(07)

- [21].带缝剪力墙及外砌保温空心砖抗震稳定性试验研究[J]. 天津城市建设学院学报 2011(04)

- [22].非承重烧结页岩空心砖墙体砌筑方法[J]. 中国科技信息 2010(15)

- [23].一种新型节能型烧结页岩空心砖外墙的自保温系统研究[J]. 砖瓦 2010(09)

- [24].节能型烧结页岩空心砖外墙自保温体系[J]. 新型建筑材料 2009(04)

- [25].烧结页岩空心砖工艺及应用[J]. 砖瓦世界 2009(05)

- [26].节能型烧结页岩空心砖的研制和应用[J]. 墙材革新与建筑节能 2008(02)

- [27].水泥空心砖外墙渗漏的原因及防治措施[J]. 科技创新导报 2010(01)

- [28].河南许昌汉代空心砖制坯工艺考[J]. 华夏考古 2018(03)

- [29].水泥空心砖机制砖过程中应该注意的技术安全问题[J]. 建材发展导向 2013(03)

- [30].路基边坡防护空心砖内培抗风蚀施工及分析[J]. 科技信息 2012(18)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c065638e7a289d3938eface1.html