# 石材加工业废料在水泥混凝土工业中的应用研究

### 论文摘要

随着我国经济的飞速发展,石材加工业得到了迅猛发展,但伴随之产生的废弃物污染问题也日益严重,对生态环境造成了严重破坏。如何从现实角度出发,从根本上解决石材废料的污染问题,成为本文研究的出发点。本研究以广东云浮石材加工业排出的废石粉为对象,开展了石材加工业废料在水泥、干混砂浆、混凝土生产中的应用研究。本文首先对废石粉的基本物理性能进行了测试分析,然后研究将其作为水泥混合材、干混砂浆掺合料及混凝土掺合料时,对水泥、砂浆、混凝土性能的影响及其影响原因。研究结果表明：云浮废石粉属大理石粉、花岗岩粉及人造石粉的混合物,其化学组成主要以CaO、SiO2为主,其中CaO成分占30%左右,SiO2成分占27%左右。废石粉矿物组成主要以结晶度较高的方解石及石英为主,同时含有少量的长石及云母等矿物,并且大理石成分多于花岗岩成分；废石粉中花岗岩粉占40%左右,而大理石粉及人造石粉约占60%,且其中绝大部分为大理石粉。废石粉的颗粒粒径分布试验结果表明：废石粉中细颗粒较多,粒径小于30μm的颗粒占57%以上。废石粉中的大理石粉以圆形度较高的细颗粒为主,而花岗岩粉大颗粒较多且形状不规则,圆形度较差。相对于火山灰而言,用废石粉作为水泥混合材时,会促使水泥的凝结时间缩短,但缩短幅度不大。同时废石粉的比表面积对水泥凝结时间的影响不大。用废石粉作为水泥混合材时,有利于提高水泥的早期强度,但会使水泥后期强度有所降低。废石粉中的大理石成分对水泥早期强度发展有利,花岗岩成分则对水泥后期强度发展有利,而人造石粉对水泥各龄期强度的发展均不利。同时由于废石粉中含有少量人造石粉,从而导致掺入废石粉的水泥干缩率较大,同时耐磨性较差。用废石粉部分或全部取代粉煤灰作干混砂浆掺合料时,可降低砂浆的水灰比、改善砂浆的分层性能并缩短砂浆的凝结时间。由于废石粉中活性成分较少,所以用废石粉部分或全部取代粉煤灰时,会使砂浆后期强度降低。相对于粉煤灰而言,利用废石粉作混凝土掺合料时,优化了混凝土中细集料的级配,提高了混凝土的各项工作性能。当废石粉掺量由10%增加至20%时,混凝土的工作性能均会得到提高,同时混凝土的早期强度也逐渐升高,但混凝土后期强度却会降低。废石粉取代粉煤灰作为混凝土掺合料时,明显提高了混凝土的抗碳化性能,并且掺量越大,混凝土抗碳化性能越好,但却会使混凝土的抗氯离子渗透性能降低。废石粉中的大理石、花岗岩成分均有利于改善混凝土的抗碳化性能；废石粉中大理石粉成分是降低混凝土抗氯离子渗透性能的主要原因。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 世界石材加工业发展趋势

- 1.2 国内石材加工业现状

- 1.3 石材加工业发展伴随的问题

- 1.4 国内外对石材加工业废粉的研究进展

- 1.5 本课题的研究思路及研究内容

- 1.5.1 研究思路

- 1.5.2 研究内容

- 第二章 石粉基本性能分析

- 2.1 试验材料

- 2.2 石粉的化学成分分析

- 2.3 石粉颗粒形态

- 2.4 石粉矿物组成分析

- 2.5 石粉的颗粒分布

- 2.6 本章小结

- 第三章 废石粉作为水泥混合材对水泥性能的影响

- 3.1 试验材料及试验方法

- 3.2 废石粉对水泥性能的影响

- 3.2.1 石粉种类对水泥凝结时间的影响

- 3.2.2 石粉比表面积对水泥凝结时间的影响

- 3.2.3 石粉种类对水泥强度的影响

- 3.2.4 石粉比表面积对水泥强度的影响

- 3.3 废石粉对水泥砂浆干缩性能的影响

- 3.4 废石粉对水泥砂浆耐磨性能的影响

- 3.5 本章小结

- 第四章 石粉作为混合料对干混砂浆性能的影响

- 4.1 试验材料及试验方法

- 4.2 废石粉对砂浆水灰比的影响

- 4.3 废石粉对砂浆分层度的影响

- 4.4 废石粉对砂浆凝结时间的影响

- 4.5 废石粉对砂浆28d抗压强度的影响

- 4.6 本章小结

- 第五章 石粉作为掺合料对混凝土性能的影响

- 5.1 试验原料及试验方法

- 5.2 废石粉对混凝土工作性能的影响

- 5.3 废石粉对混凝土抗压强度的影响

- 5.4 废石粉对混凝土抗碳化性能的影响

- 5.5 废石粉对混凝土抗氯离子渗透性能的影响

- 5.6 本章小结

- 第六章 花岗岩粉对水泥水化微观机理分析

- 6.1 试验材料及试验方法

- 6.2 花岗岩粉对水泥早期水化过程的影响

- 6.3 花岗岩粉对水泥后期水化过程的影响

- 6.4 本章小结

- 结论

- 1.研究结果

- 2.创新点

- 3.展望

- 参考文献

- 致谢

- 评定意见

### 相关论文文献

- [1].2019年《石材》目录[J]. 石材 2019(12)

- [2].多孔质石材的有效防污处理[J]. 石材 2020(01)

- [3].石材做晶面的弊端[J]. 石材 2020(01)

- [4].室内涉水区域石材铺贴系统质量控制探讨[J]. 中国建筑防水 2020(05)

- [5].每一块石头都是“战斗的民族”——莫斯科石文化散记[J]. 石材 2020(05)

- [6].重庆市石柱县饰面石材开发利用前景分析[J]. 建材与装饰 2020(18)

- [7].石材洞采风险预防[J]. 石材 2020(06)

- [8].关于对宁波产石材(石造物)文化属性的研究[J]. 文物鉴定与鉴赏 2020(05)

- [9].下槛式石材栏杆榫接施工工法[J]. 安徽建筑 2020(07)

- [10].石材废弃物的处置利用现状及对策探究[J]. 硅酸盐通报 2020(08)

- [11].石材矿山开采设备及设施的管理及安全使用[J]. 石材 2020(09)

- [12].石材铝蜂窝复合板在装修工程中的应用[J]. 四川水泥 2020(11)

- [13].2018年《石材》目录[J]. 石材 2018(12)

- [14].石材安装新工艺[J]. 建筑工人 2018(11)

- [15].我国石材市场发展现状及存在的问题[J]. 石材 2019(02)

- [16].2018湖北华建石材取得丰硕成果[J]. 石材 2019(03)

- [17].石材铝蜂窝板的应用[J]. 建材与装饰 2019(09)

- [18].浅谈石材生产、销售中的乱象[J]. 石材 2019(05)

- [19].石材线条之美[J]. 石材 2019(05)

- [20].如何做好石材护理施工前的勘察沟通[J]. 石材 2019(07)

- [21].让石材自然之美更恒远的四个理念[J]. 石材 2019(08)

- [22].影响我国石材机械发展因素及特点分析[J]. 石材 2019(09)

- [23].石材废渣用作水泥原料的应用[J]. 水泥工程 2019(05)

- [24].2017年《石材》目录[J]. 石材 2017(12)

- [25].石兄弟杯第二届全国石材护理技能大赛圆满落幕[J]. 石材 2018(01)

- [26].“成都鹏基”张跃前筑梦“石材盒子” 开辟家装蓝海[J]. 石材 2018(02)

- [27].石材护理业的过去与未来——在2017全国石材护理(北京)大会上的发言[J]. 石材 2018(02)

- [28].2017年厦门口岸进口石材增幅居全国口岸之首[J]. 石材 2018(02)

- [29].在新形势下,石材护理企业如何精准定位?[J]. 石材 2018(03)

- [30].山东省石材加工行业“双体系”建设观摩培训会在莱州召开[J]. 石材 2018(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c08c289601e1004f0f585c48.html