# 如何强化建筑工程施工质量的控制

江苏顶盛建设工程有限公司江苏省盐市224400

摘要：建筑工程项目质量管理是工程管理的核心，在城市化规模不断扩大的今天，建筑工程项目数量不断增多，社会各界对建筑工程质量也更加关注。强化建筑工程施工质量控制，提高建筑工程整体质量，是未来我国建筑项目建设施工中应该强化的内容。但是从现阶段我国建筑工程施工的整体情况来看，其中还存在一些普遍性的质量问题，比如混凝土裂缝、渗漏等等，基于此本文对如何强化建筑工程施工质量的相关控制对策进行几方面研究和讨论。

关键词：建筑工程质量；全过程管理；实施

引言

近年来，随着我国城乡建设进程的加快，商品房的建设投入在不断增加，人们对于建工程项目的质量越来越关注，确保建筑工程项目的质量成为当前各类建设工程项目的首要任务。建筑工程质量问题对于公共利益与公众安全有着直接的影响，因此，建筑工程企业必须采取科学的质量控制措施，确保建筑项目开发和建设的质量，推动建筑行业的长远发展。

一、建筑工程常见质量通病及其成因分析

目前，我国建筑工程施工中，还存在一些质量问题，下面对这些问题进行研究，并对其成因进行分析：

1.混凝土结构的裂缝

混凝土结构出现裂缝的现象，是工程在实际施工的过程中，经常出现的一种问题，而且混凝土结构出现裂缝现象，不仅会对混凝土结构承载能力造成影响，也会对混凝土内部的钢筋造成影响，对建筑工程结构的安全造成影响。而工程施工过程中混凝土出现裂缝的现象，其最主要的原因包括以下结果方面。第一，使用的混凝土原材料质量不合格，混凝土的配合比也不合理，从而造成混凝土结构出现裂缝的现象。第二，混凝土在施工的过程中，由于振捣施工过度，导致混凝土的表面出现砂浆浮层现象，水份挥发后出现混凝土裂缝现象。第三，在混凝土浇筑结束后，后期的养护措施不严格，就导致混凝土的里外收缩不一致，导致出现裂缝现象。第四，如果在冬季进行混凝土的施工，没有做好保温措施，就会导致混凝土出现冻胀裂缝的现象。

2.混凝土结构的麻面、露筋、蜂窝以及孔洞

混凝土在实际施工的过程中，经常会出现露筋和蜂窝以及孔洞等相关质量问题，其主要的原因包括在以下几个方面。1）模板表面不光滑、安装质量差、接缝不严、漏浆，模板表面污染未清除。2）木模板在混凝土入模之前没有充分湿润，钢模板隔离剂刷不均匀。3）保护层垫块厚度或放置间距、位置不当。4）局部钢筋、铁件过密。5）混凝土的坍落度、和易性不好。6）混凝土的浇筑方法不当。7）混凝土浇筑高度超过规定要求，且未采取措施。8）漏振或振捣不实。9）混凝土拆模过早。

3.屋面渗漏

在施工过程中，屋面出现渗漏的现象，是经常见到的质量问题，并且也会对建筑工程正常使用造成影响。我国当前在建筑工程屋面防水施工的过程中，普遍运用的材料都是防水卷材，而造成这种现象出现的原因主要包括在以下几个方面：第一，在施工的过程中，没有将卷材的下层处理好，导致对防水卷材造成破坏，从而出现屋面渗漏的现象。第二，实际施工的过程中，卷材搭接太小，卷材收缩后接头开裂、翘起，此外找平层的分格缝设置不当或处理不好，以及水泥砂浆的不规则开裂等。第三，采用的防水卷材的质量比较差，导致压边处理不合格，卷材老化或低温条件下产生冷脆。

二、建筑工程施工质量控制技术

1.混凝土施工质量控制

混凝土蜂窝麻面及露钢筋的防治技术主要是：首先，把模板清理干净，尤其是上面沾染垃圾及杂物进行清理掉；其次，对拆模板的强度进行控制，不要提早拆模；然后，混凝土的粗细骨料、水泥及水一定要依照一定剂量措施进行用量严格控制，且通过一定实验法对配合比进行选择，对于混凝土搅拌时间也要控制掌握好；再者，依照一定操作流程对混凝土进行浇捣，振捣要密实，且分层均匀，每层的混凝土振捣应该以气泡完全排出为止；接着，为避免混凝土浇捣中出现漏浆问题，模板的缝隙应该采用切实的措施进行填嵌，并保证拼缝的密实；最后，当混凝土的自由落度在2m以上时，就要运用溜管、溜槽及串管下料等方式，避免混凝土离析现象的发生，钢筋比较稠密的地方要事先制定措施，保证混凝土能顺利通过，浇筑密实。

2.屋面渗透施工质量控制

有序施工，严格把关。屋面工程的防水必须由防水专业队伍或防水工施工，严禁没有资质等级证书的单位和非防水专业队伍或非防水工进行屋面工程的防水施工，施工中应按施工工序、层次进行质量检查，严格按规范要求和施工进度施工，合格后方可进行下道工序、层次的作业。防水层施工前基层一定要求清理干净，并保持干燥、清洁、平整、牢固，阴阳角处抹成圆弧或钝角。施工完工后，应作全面质量检查，有渗胶、脱胶、开裂、流淌、起鼓、翘边、起泡等粘结不良要及时作修补。屋面防水层完工后，检查有无渗漏和积水，可灌水作24小时试验，两次试验均无渗漏表明施工质量合格。

三、建筑工程质量控制控制措施

基于以上对工程施工质量中存在的问题分析，下面对其控制措施进行具体研究：

1.完善建筑工程设计管理。建筑施工中的结构和材料以及技术与工程完成质量有着密切的关系。所以，为了预防出现建筑质量的问题，就需要完善建筑工程的设计方案。设计单位在对设计方案进行选择的过程中，需要考虑工程建设的情况，保证建筑工程的正常使用。因此，在建筑工程施工开始之前，需要相关部门对设计图纸进行严格审核，对其出现的问题进行总结和分析，有效保证建筑工程的质量。

2.强化建筑工程建设阶段的施工管理。在建设工程施工的过程，首先，需要提高施工管理工作人员自身的责任和管理意义，从而对施工质量的控制和管理工作的重要性有一个正确的认识。其次，在施工的过程中，还需要建立一套比较完整的工程质量管理体系和规章制度，保障其制度在施工过程中得到落实。最后，需要将施工中出现的问题原因进行结合，保证在施工过程中得到严格的控制和管理，为保证建筑工程质量的同时，做好技术准备工作。

3.提高工程材料质量以及施工作业水平。选取材料的质量和施工技术整体水平与工程完成质量有着密不可分的联系，所以，为了能够有效预防在施工中出现质量的问题，就需要对这两方面进行严格的管理和控制。在选择施工材料的过程中，需要对其进行全方面的检测，保证其质量符合施工的标准和要求。另外，在施工的过程中，还需要依据制定好的技术方案进行施工，将施工的每一个环节进行完善和创新，在提高技术水平的同时，有效预防发生施工质量的问题。除此之外，在实际施工的过程中，对于出现的质量问题，需要进行及时解决和处理。而对于混凝土裂缝现象不是非常严重的情况下，需要对施工中运用的材料进行封闭式处理。而对于屋面渗漏的问题来说，就需要返工，保证建筑工程的正常使用。

结束语

施工质量控制是建筑工程管理的重要内容，在这个阶段要有针对性的选择施工技术，合理选择施工材料与管控手段，强化监督与管理，以此减少施工漏洞，提高施工质量。本文首先对目前建筑工程施工中的质量通病进行分析，接着对通病预防技术与控制质量进行了研究，希望能够为相关的工程管理者提供一些建议和参考。

参考文献

[1]建筑工程管理及施工质量控制的有效策略分析[J].张武.江西建材.2016(21).

[2]提高建筑工程管理及施工质量控制的有效策略[J].袁沛光.企业技术开发.2016(08).

[3]浅析房屋建筑施工质量控制和管理[J].曾锴.四川水泥.2016(01).

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c08cb86101a610bf28d39f7c.html