# 磷钨酸脱氢枞基铵盐的合成、结构表征及性能研究

### 论文摘要

(1)以脱氢枞胺和磷钨酸为原料合成了三种有机-无机杂化材料：Dawson型缺位磷钨酸脱氢枞基铵盐（DHPW）、Keggin型磷钨酸N,N-二甲基-N-苄基-N-脱氢枞基铵盐（NHPW）和含有活性阴离子的过氧磷钨酸N,N-二甲基-N-苄基-N-脱氢枞基铵盐（PNHPW）,采用EA, ICP-AES, UV, IR, 1H-NMR, TG等手段对三种催化材料进行结构及理化性的表征。（2）以三种杂化材料为催化剂,在无溶剂、双氧水存在下,采用GC、 GC/MS研究1-辛烯、苯乙烯、肉桂醛、α-蒎烯和4-松油烯醇的氧化反应,分别得到主要氧化产物：1,2-环氧辛烷、苯甲醛、2,3-二羟基-1,8-桉树脑和对孟烷-1,2,4-三醇；脱氢枞基铵离子和脱氢枞基季铵离子对磷钨酸的结构修饰,使生成的三种磷钨酸盐都具有相转移催化作用,其催化活性高于磷钨酸。（3）系统研究反应条件对DHPW催化H2O2氧化1-辛烯的影响。结果表明,DHPW具有氧化-酸双功能催化作用；脱氢枞胺磷钨酸盐兼具催化氧化-酸催化双功能特性,能催化H2O2氧化1-辛烯,生成1,2-环氧辛烷、1,2-二羟基辛烷和2-羟基辛烷；在非极性溶剂和室温条件下,1,2-环氧辛烷的选择性大于90%；在无溶剂或极性溶剂中,1,2-环氧辛烷易发生环氧开环水解反应,环氧选择性降低。（4）系统研究PNHPW催化H2O2氧化4-松油烯醇合成对孟烷-1,2,4-三醇的反应,通过考察反应条件对转化率和产率的影响,得出最佳工艺条件（4-松油醇5mmol,1,2-二氯乙烷5mL,催化剂0.025g, H2O2 2.5mmol,反应温度30℃,反应时间3h）；在此条件下,4-松油烯醇的转化率为89.7%,对孟烷-1,2,4-三醇选择性达到82.9%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 杂多化合物的研究现状与发展趋势

- 1.1.1 杂多化合物的组成和结构

- 1.1.2 杂多酸的酸性

- 1.1.3 杂多酸的氧化还原性

- 1.1.4 杂多酸的结构修饰

- 1.2 松香的研究现状和发展趋势

- 1.3 脱氢枞胺的性质

- 1.4 本论文的研究意义和主要内容

- 2 磷钨酸脱氢枞基铵盐的合成及表征

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 仪器和试剂

- 2.2.2 磷钨酸脱氢枞基铵盐的合成

- 2.2.3 磷钨酸脱氢枞基铵盐的结构表征

- 2.2.4 热稳定性分析

- 2.2.5 熔点及溶解性测定

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 理化性质

- 2.3.2 化学组成

- 2.3.3 紫外光谱

- 2.3.4 红外吸收光谱

- 1H-NMR'>2.3.51H-NMR

- 2.3.6 热稳定性

- 2.3.7 磷钨酸脱氢枞基铵盐的制备反应式

- 2.4 本章小结

- 3 磷钨酸脱氢枞基季铵盐的合成及表征

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 试剂和仪器

- 3.2.2 N,N-二甲基-N-脱氢枞胺的合成

- 3.2.3 N,N-二甲基-N-苄基-N-脱氢枞基氯化铵的合成

- 3.2.4 磷钨酸N,N-二甲基-N-苄基-N-脱氢枞基铵盐的合成

- 3.2.5 过氧磷钨酸N,N-二甲基-N-苄基-N-脱氢枞基铵盐的合成

- 3.2.6 磷钨酸脱氢枞基季铵盐的结构表征

- 3.2.7 热稳定性分析

- 3.2.8 熔点及溶解性测定

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 理化性质

- 3.3.2 化学组成

- 3.3.3 紫外光谱

- 3.3.4 红外吸收光谱

- 1H-NMR'>3.3.51H-NMR

- 3.3.6 热稳定性

- 3.3.7 磷钨酸脱氢枞基季铵盐的制备反应式

- 3.4 本章小结

- 2O2氧化烯烃初探'>4 杂多酸脱氢枞基铵盐催化H2O2氧化烯烃初探

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 试剂和仪器

- 4.2.2 催化烯烃氧化

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 标准曲线

- 4.3.2 氧化产物的表征

- 4.3.3 催化性能初探

- 4.4 本章小结

- 5 磷钨酸脱氢枞基铵盐催化1-辛烯氧化

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 试剂和仪器

- 5.2.2 NHPW催化1-辛烯氧化

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 溶剂种类的影响

- 5.3.2 催化剂用量的影响

- 2O2用量的影响'>5.3.3 H2O2用量的影响

- 5.3.4 反应温度的影响

- 5.3.5 反应时间的影响

- 5.4 本章小结

- 6 过氧磷钨酸脱氢枞基季铵盐催化4-松油醇氧化

- 6.1 引言

- 6.2 实验部分

- 6.2.1 试剂和仪器

- 6.2.2 催化4-松油烯醇氧化

- 6.3 结果与讨论

- 6.3.1 溶剂种类的影响

- 6.3.2 催化剂用量的影响

- 2O2用量的影响'>6.3.3 H2O2用量的影响

- 6.3.4 反应温度的影响

- 6.3.5 反应时间的影响

- 6.4 本章小结

- 7 结论

- 7.1 论文的主要结论

- 7.2 有待深入的研究工作

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].脱氢氨基酸的合成及其在药物研发中的应用[J]. 化学进展 2020(01)

- [2].脱氢枞基含氮衍生物的抑菌活性研究[J]. 生物质化学工程 2020(05)

- [3].脱氢枞基酰基吡唑化合物的合成与表征[J]. 精细化工中间体 2020(05)

- [4].脱氢枞胺的性能和应用[J]. 化工技术与开发 2010(02)

- [5].山东京博石化表彰信:安特威17天完成进口阀紧急维修，保障烷烃脱氢装置顺利开车[J]. 化工设计 2020(04)

- [6].脱氢尾气带液原因分析及改造建议[J]. 化工技术与开发 2018(12)

- [7].N-脱氢枞基丙烯酰胺的合成、表征及其聚合性能分析[J]. 生物质化学工程 2016(01)

- [8].水飞蓟宾脱氢衍生物的研究进展[J]. 北方药学 2014(07)

- [9].脱氢洛伐他汀的调脂和抗炎作用的关系[J]. 中国新药杂志 2011(02)

- [10].脱氢枞胺分子印迹聚合物的吸附性能研究[J]. 精细化工 2010(01)

- [11].湖北化肥尿素装置脱氢系统技术改造[J]. 大氮肥 2010(04)

- [12].仲丁醇汽化脱氢生产甲乙酮工艺[J]. 黑龙江科技信息 2009(32)

- [13].一种一步法分离脱氢醋酸的方法[J]. 乙醛醋酸化工 2016(08)

- [14].以(+)-脱氢枞胺为原料合成(+)-弥罗松酚[J]. 精细化工 2015(03)

- [15].脱氢枞胺衍生物及功能性研究[J]. 安徽农业科学 2014(06)

- [16].脱氢枞胺提纯的实验教学研究[J]. 化工时刊 2009(07)

- [17].脱氢氯甲睾酮的合成工艺[J]. 华西药学杂志 2008(01)

- [18].鱼藤根中鱼藤素、脱氢鱼藤素的稳定性研究[J]. 中国科技论文在线 2008(03)

- [19].脱氢/还原酶及其辅酶再生循环的研究进展[J]. 发酵科技通讯 2020(03)

- [20].大型苯乙烯脱氢反应器国产化分析[J]. 化工机械 2013(02)

- [21].π-L型脱氢反应器在生产中的应用[J]. 化工技术与开发 2013(07)

- [22].新型脱氢松香酰肼基硫脲的研究[J]. 化工技术与开发 2019(11)

- [23].高效液相色谱法测定不同来源岩黄连中不同部位脱氢卡维丁含量[J]. 医药导报 2015(01)

- [24].脱氢枞胺及其衍生物的应用研究进展[J]. 化工进展 2015(11)

- [25].新型脱氢枞胺衍生物的合成及其抗自由基活性[J]. 有机化学 2013(03)

- [26].第二脱氢反应器设计及制造技术方案[J]. 大众科技 2012(08)

- [27].脱氢反应器的制造[J]. 现代制造技术与装备 2020(03)

- [28].超滤法测定脱氢卡维丁的血浆蛋白结合率[J]. 中国医院药学杂志 2015(01)

- [29].脱氢枞胺衍生物的合成与抗菌活性[J]. 化工学报 2009(12)

- [30].甲醇低温脱氢均相过渡金属催化剂研究进展[J]. 有机化学 2019(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c0974c50b24b89876f83deec.html