# 一种太阳能集热器在液化天然气中的应用研究

### 论文摘要

随着我国社会的不断发展,大量引进LNG将对优化我国的能源结构发挥重要作用,与LNG有关的专用贮存设备和气化设备的研究也己成为学术界的热点。LNG接受站气化器类型较多,但是利用太阳能来直接气化LNG的研究比较少。与传统的气化器相比,U型管式全玻璃真空管太阳能气化器有着许多优点,像结构轻巧,拆装方便,适用于用气量小的场合；但也有其特殊性,例如全玻璃真空管对太阳能辐射强度的吸收率以及热效率,U型管的结构布置,U型管内存在着液气相变的动平衡过程,以及出口处的气化率等。为了实现合理设计,需要对U型管内气化过程的流体流动及传热规律进行分析,探讨更为合理的结构和操作参数,给工程实际应用提供参考依据。本文首先建立了U型管太阳能集热器性能的理论模型,使用热阻图来确定集热管的热效率方程,集热器的总热损系数和效率因子,提出了U形管中的相变现象和强制对流换热沸腾现象中可能存在的流型,以及换热系数的改变对气化过程的影响。分析了太阳能气化器中U形管内流体的流动与传热过程,建立了多相流流动的数学模型,确定流体的物性参数及边界条件,以及相变的UDF程序,为下一步的数值计算提供了依据。通过对U型太阳能真空管进行气化数值模拟,分析了气化器管程流体流动与换热状况,对影响U型管太阳能气化器的结构和操作参数方面进行了讨论,描述了U型管内流体的气液分布和流动情况,获得了影响气化率的因素。通过对整个气化系统的综合分析,完善了LNG从气化到气体的加热过程,最终获得常温下的天然气供用户使用。在模型计算的过程中,采用变物性参数的方法考虑浮升力的影响。最后,分析了其经济和环保效益。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 几种真空管太阳能集热器简介

- 1.2.1 全玻璃真空管太阳能集热器

- 1.2.2 金属—玻璃结构真空管型太阳集热器

- 1.2.3 热管真空管太阳能集热器

- 1.2.4 U型管式全玻璃真空管集热器

- 1.3 LNG储配站

- 1.3.1 LNG储配站工艺流程

- 1.3.2 储配站各装置的作用

- 1.4 LNG气化器

- 1.4.1 气化器类型

- 1.4.2 常见气化器介绍

- 1.5 效益简单比较

- 1.6 本课题的主要研究工作

- 第2章 U型管太阳能集热器的结构及特点

- 2.1 U型管全玻璃太阳能集热器的结构

- 2.2 U型管集热器传热分析

- 2.2.1 集热器热效率方程的建立

- 2.2.2 集热器的总热损系数

- 2.2.3 集热器的效率因子

- 2.3 管道中的相变现象理论

- 2.3.1 气液物理性质及决定因素比较

- 2.3.2 管内气液两相流的基本方程式

- 2.3.3 U型管中的气液两相流流型

- 2.4 受热管中的强制对流沸腾换热

- 2.5 本章小结

- 第3章 U型管建模及数值方法

- 3.1 FLUENT的简介

- 3.2 基本守恒方程

- 3.3 湍流流动模型

- 3.4 多相流模型

- 3.4.1 多相流模型简介

- 3.4.2 多相流模型的选取

- 3.5 几何建模和网格划分

- 3.6 流体参数设置

- 3.6.1 对流换热系数

- 3.6.2 流体的物性参数

- 3.7 边界条件的设定

- 3.8 LNG气化的UDF函数

- 3.9 U形管中的数值求解方法

- 3.10 本章小结

- 第4章 U型管集热器的模拟结果及分析

- 4.1 单根U形管模拟结果分析

- 4.1.1 U型管中流场的分布

- 4.1.2 压力的分布

- 4.1.3 温度场的分布

- 4.1.4 气相组分的分布

- 4.2 U型管模拟结果对比分析

- 4.2.1 入流速度对LNG气化过程的影响

- 4.2.2 太阳辐射度对LNG气化的影响

- 4.2.3 U型管的长度对LNG气化的影响

- 4.2.4 U型管的内径对LNG气化的影响

- 4.3 U型管模拟结果现象的理论分析

- 4.4 U型管集热器的优化分析

- 4.5 本章小结

- 第5章 太阳能综合气化系统

- 5.1 集热器的倾角确定

- 5.2 太阳能气化系统

- 5.2.1 太阳能集热器方式的布置

- 5.2.2 U型管太阳能气化器系统组成

- 5.2.3 太阳能气化器系统工作流程

- 5.3 U型管太阳能集热器的天然气升温过程模拟

- 5.3.1 计算模型的选取

- 5.3.2 流动和热边界条件

- 5.3.3 求解条件的设置

- 5.4 计算后处理分析

- 5.4.1 U型太阳能管温度的分析

- 5.4.2 U型太阳能管速度的分析

- 5.5 太阳能气化系统的经济和节能效益分析

- 5.5.1 太阳能气化系统的年节能量

- 5.5.2 太阳能气化系统的年节能费用

- 5.5.3 太阳能气化系统的环保效益评估

- 5.5.4 实例计算

- 5.6 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].大型开架式气化器的研制[J]. 天然气技术与经济 2017(S1)

- [2].应用市场[J]. 气体分离 2020(03)

- [3].液化天然气开架式气化器工艺研究和设计[J]. 石油化工设备 2012(03)

- [4].紧凑型低成本的气化器[J]. 热能动力工程 2008(06)

- [5].液化天然气接收站气化器自主研制与工业化研究[J]. 现代化工 2018(02)

- [6].液化石油气蒸汽式气化器工艺流程及控制方式[J]. 煤气与热力 2010(04)

- [7].液化天然气开架式气化器实现工业化应用[J]. 化工装备技术 2017(05)

- [8].液化天然气接收站项目液化天然气气化器选型[J]. 石油化工设备 2018(03)

- [9].开架式海水气化器的国产化研制[J]. 低温与特气 2016(04)

- [10].开架式气化器温度特性实验研究[J]. 石油化工设备 2017(04)

- [11].开架式气化器完整性管理[J]. 设备管理与维修 2015(06)

- [12].燃煤电厂烟气脱硝系统液氨气化器控制方式[J]. 煤气与热力 2009(11)

- [13].LNG气化器的对比与选型[J]. 云南化工 2018(02)

- [14].LNG用大型开架式气化器通过工信部成果鉴定[J]. 石油化工腐蚀与防护 2016(04)

- [15].首台自主产权LNG用气化器开工建造[J]. 科技致富向导 2014(15)

- [16].开架式海水气化器板形管束结构应力分析[J]. 石油化工设备 2011(S2)

- [17].LNG接收站冬季气化器联运方案[J]. 化工管理 2014(33)

- [18].不同工况下开架式气化器最小海水流量计算[J]. 石油化工自动化 2017(05)

- [19].用于催化气化含碳原料生成水煤浆的蒸汽气化器[J]. 乙醛醋酸化工 2016(08)

- [20].液氯气化器腐蚀原因探讨[J]. 中国氯碱 2015(07)

- [21].探寻经济、环保的液氯气化器升温条件[J]. 中国氯碱 2013(10)

- [22].稻壳旋风空气气化器的数值模拟[J]. 太阳能学报 2008(12)

- [23].浅谈LNG应急供气工程[J]. 上海煤气 2018(02)

- [24].LNG用大型开架式气化器通过工业和信息化部科技成果鉴定[J]. 电子世界 2016(15)

- [25].液氯气化器的改进对策[J]. 中国氯碱 2018(01)

- [26].LNG用大型开架式气化器[J]. 石油科技论坛 2017(S1)

- [27].液化天然气浸没燃烧式气化器工艺计算[J]. 石油化工设备 2017(04)

- [28].中船重工725所LNG开架式气化器通过验收[J]. 军民两用技术与产品 2015(07)

- [29].LNG接收站中开架式气化器(open rack vaporizer)运行分析[J]. 山东化工 2013(10)

- [30].开架式气化器(ORV)设备振动检测与评价[J]. 化工时刊 2020(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c0a573ce579fc52b9734d1c1.html