# W丝/Zr基非晶复合材料的力学性能

### 论文摘要

块状非晶合金因具有优异的性能而越来越受到人们的关注。本文围绕Zr基块状非晶复合材料的力学性能开展了以下方面的研究:采用渗流铸造法制备W丝/ Zr基非晶复合材料,研究了其力学性能及变形特性。在室温下,W丝/ Zr基非晶复合材料的压缩断裂强度达到2750MPa,塑性达到29%。试样的破坏方式主要是纵向劈裂。W丝对非晶基体单一剪切带的阻碍,促进多重剪切带的产生和扩展是复合材料产生大量塑性变形的微观机理。在100℃、300℃、340℃、390℃对W丝/Zr基非晶复合材料进行热处理后,在应变速率为2×10-4s-1,2×10-3s-1,2×10-2s-1的条件下进行压缩实验。在相同应变速率下,热处理温度对W丝/ Zr基非晶复合材料力学性能没有明显的影响。在热处理温度分别为100℃、300℃时,材料的断裂强度和塑性均随着应变速率的提高而降低;在热处理温度为340℃、390℃时,随着应变速率的提高,复合材料的断裂强度没有明显的变化,而塑性降低。在-100℃,0℃,150℃,250℃,310<sup>℃五个不同的温度下对W丝/ Zr基非晶复合材料进行压缩。随着温度的升高,W丝/ Zr基非晶复合材料的弹性模量、屈服强度、断裂强度降低,塑性升高。W丝/ Zr基非晶复合材料在-100℃,0℃下的破坏方式为纵向劈裂,而在150℃,250℃,310<sup>℃的破坏方式为纵向劈裂和扭曲的混合破坏。研究了W丝/ Zr基非晶复合材料在-60℃,-40℃,-20℃,0℃,20℃下的冲击性能。试样脆性断裂,破坏的主要方式为界面破坏和钨丝脆性折断。冲击断口可分为断裂区和冲击区,断裂区面积达80%以上,冲击区破坏最严重。随着温度的升高,材料的冲击功从0.8J升高到1.2J,冲击韧性从47KJ /m2升高至69KJ/m2。研究了W丝/ Zr基非晶复合材料在室温下的三点弯曲性能。试样在三点弯曲实验中表现为脆性断裂,三角区钨丝-非晶界面出现不均匀的分离,试样中跟压头接触的部位破坏最严重。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 块体非晶态合金

- 1.1.1 非晶态固体简介

- 1.1.2 块体非晶态合金的发展

- 1.1.3 非晶态合金的种类

- 1.1.4 块体非晶态合金的性能

- 1.2 非晶形成的基本理论

- 1.2.1 非晶形成的控制因素

- 1.2.2 非晶转变的理论模型

- 1.3 非晶合金的变形与断裂

- 1.3.1 非晶态合金变形的自由体积模型

- 1.3.2 非晶态合金变形的绝热剪切模型

- 1.4 非晶态合金复合材料

- 1.4.1 非晶态合金复合材料的发展

- 1.4.2 非晶态合金复合材料的制备方法

- 1.4.3 非晶态合金复合材料的研究现状

- 1.5 本文研究的内容及意义

- 第2章 试样制备与实验分析方法

- 2.1 实验试样的制备

- 2.2 实验方法

- 2.3 实验分析方法

- 第3章 非晶复合材料的室温破坏机理和热处理对力学性能的影响

- 3.1 W 丝/ZR 基非晶复合材料的室温破坏机理

- 3.1.1 试样的外观形貌

- 3.1.2 试样的宏观破坏方式

- 3.1.3 非晶复合材料内部剪切带的萌生和扩展

- 3.1.4 W 丝/Zr 基非晶复合材料中不同类型的剪切

- 3.2 热处理和应变速率对力学性能的影响

- 3.2.1 热处理温度对复合材料力学性能的影响

- 3.2.2 应变速率对复合材料力学性能的影响

- 3.2.3 试样压缩后的DSC 分析

- 第4章 温度对非晶复合材料力学性能的影响

- 4.1 实验结果分析

- 4.1.1 室温以上温度复合材料的压缩行为

- 4.1.2 室温以下温度复合材料的压缩行为

- 第5章 非晶复合材料的冲击和弯曲性能

- 5.1 冲击实验

- 5.1.1 冲击实验试样的制备

- 5.1.2 冲击实验方法

- 5.1.3 U 形缺口冲击结果分析

- 5.1.4 V 形缺口以及不开口试样的室温冲击

- 5.2 弯曲实验

- 5.2.1 弯曲实验试样的制备及实验方法

- 5.2.2 U 形缺口弯曲结果分析

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].新型固体靶核素~(89)Zr的制备、标记和临床前应用研究进展[J]. 同位素 2020(02)

- [2].一种Zr基非晶合金/纯铜焊接组织研究[J]. 热加工工艺 2020(01)

- [3].Zr含量对工业纯铝组织及性能的影响[J]. 材料科学与工艺 2017(01)

- [4].过冷过程中Zr基非晶合金在相区的拉伸变形行为及计算机辅助分析[J]. 铸造技术 2015(06)

- [5].Zr在镁合金中晶粒细化行为研究进展[J]. 铸造 2010(03)

- [6].Zr基非晶态合金的显微硬度与其压力敏感因子之间的关系[J]. 湘潭大学自然科学学报 2014(04)

- [7].含Zr硅黄铜耐腐蚀性能的研究[J]. 铸造 2015(05)

- [8].Zr元素含量对钛基钎料合金固溶强化的影响[J]. 焊接学报 2014(04)

- [9].Zr元素添加量对钼合金组织和性能的影响研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2014(04)

- [10].不同元素掺杂对Zr基非晶形成能力及力学性能的影响[J]. 金属功能材料 2011(02)

- [11].Zr基大块非晶中添加元素对非晶形成能力及耐蚀性的影响[J]. 物理学报 2008(12)

- [12].Zr基薄膜金属玻璃的制备及其光学常数测定[J]. 光子学报 2020(10)

- [13].基于硅模具的Zr基非晶合金微零件吸铸制备[J]. 中国机械工程 2015(20)

- [14].新型咪唑侧链桥联单茂Zr催化降冰片烯聚合活性研究[J]. 硅酸盐通报 2013(04)

- [15].Zr~(4+)对固相反应制备堇青石材料晶相转变的影响[J]. 无机化学学报 2012(04)

- [16].Zr对过共晶铝硅合金中初生硅组织的影响[J]. 功能材料 2012(17)

- [17].Zr基块体非晶在激光点热源作用下的晶化[J]. 电焊机 2012(10)

- [18].Zr基非晶合金超塑性成形工艺研究[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2011(12)

- [19].基于硅模具的Zr基非晶合金微成形工艺研究[J]. 中国机械工程 2010(02)

- [20].Zr含量对大热输入焊缝金属组织及冲击韧性的影响[J]. 上海金属 2020(01)

- [21].金属Zr中O原子扩散的第一性原理研究[J]. 上海金属 2020(05)

- [22].Zr基非晶合金在拉伸条件下流变特征与本构方程[J]. 铸造 2015(12)

- [23].Zr基大块非晶合金铣削力实验研究[J]. 机床与液压 2015(13)

- [24].超声振动对Zr基大块非晶合金结构与显微力学行为的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2017(01)

- [25].Zr和脉冲磁场复合处理对纯镁凝固组织的影响[J]. 热加工工艺 2016(15)

- [26].Zr含量对大功率0.125PMN 0.875PZT陶瓷压电性能的影响[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [27].冷却速率对Zr基非晶合金热力学参数的影响[J]. 铸造设备与工艺 2016(02)

- [28].Zr含量对非晶合金非晶形成能力及力学性能的影响[J]. 铸造 2014(01)

- [29].Zr基非晶合金在过冷液相区的拉伸变形行为[J]. 材料热处理学报 2014(01)

- [30].Zr元素对超高强铝合金微观组织及力学性能的影响[J]. 有色金属加工 2013(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c0a972baeb1af9f992b05720.html