# 强化SBR工艺处理生活污水试验研究

### 论文摘要

伴随着经济的发展,城镇化的加快,我国的水污染日益严重,而我国城市污水处理设施的设计和建设相对滞后,而且部分污水厂的出水水质指标不能达到国家要求的一级排放标准,已不能满足当前社会发展的实际需要。我国绝大部分采用传统SBR工艺污水厂,由于当初的设计进水水质指标和实际的进水水质指标差距过大,因此在投产以后,出水水质指标一直比较高,不能达到国家要求的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准,甚至达不到二级排放标准。在这种情况下,设想可以通过投加新型的流化填料,来强化传统的SBR工艺,以使出水达标。试验结果表明:从CODCr去除效果对比来看,采用传统SBR工艺未投加填料的A池出水CODCr浓度平均值为62mg/L,平均去除率为89%,采用投加填料强化SBR工艺的B池出水CODCr浓度平均值为39.5mg/L,平均去除率为93%,B池比A池CODCr的去除率提高了4%;从NH4-N去除效果的对比来看,A池出水NH4-N浓度平均值为9.1mg/L,平均去除率为90.4%,B池出水NH4-N浓度平均值为2.0mg/L,平均去除率为97.9%,B池比A池H4-N的去除率提高了7.5%;从TN去除效果的对比来看A池出水TN浓度平均值为46mg/L,平均去除率为54.7%,B池出水TN浓度平均值为36.4mg/L,平均去除率为64.2%,B池比A池TN的去除率提高了9.5%。另外从试验结果来看:投加填料的SBR反应器具有良好的抗冲击负荷,可以适当的减少水力停留时间;在试验过程中,COD的去除要比氨氮的去除更加容易一些;在曝气过程中,增加曝气时间,减小汽水比,由于提高了氧的利用率,使氨氮的平均去除率由81.5%提高到97%,去除效果明显提高;在反应器运行工程中,有搅拌措施要比没有搅拌措施效果好;另外,在实验过程中,可以观察到投加填料以后,由于填料的作用,污泥在15分钟以后就基本沉降完毕,而传统的SBR工艺的沉降时间大部分不小于1小时。因此,投加填料对于污泥的沉降是有利的。在实际应用中,由于可以相应缩短沉降时间,利于周期内其它工艺时间段的调节。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1.1 研究课题的提出

- 1.2 研究的目的及研究的内容

- 第二章 文献综述

- 2.1 污水的生物处理—活性污泥法

- 2.1.1 活性污泥法的发展

- 2.1.2 活性污泥法的基本流程

- 2.1.3 活性污泥法的净化原理

- 2.1.4 活性污泥法的特点

- 2.2 污水的生物处理—生物膜法

- 2.2.1 生物膜法简介

- 2.2.2 生物膜的构造及其对有机物的降解

- 2.2.3 生物膜处理法的主要特征

- 2.3 SBR （Sequencing Batch Reactor）法

- 2.3.1 SBR 法的发展

- 2.3.2 SBR 法的工作原理和特点

- 2.3.2.1 SBR 法各阶段的特征

- 2.3.2.2 SBR 法工艺的特点

- 2.3.3 SBR法处理工艺的变形与发展

- 2.4 悬浮填料的发展

- 2.4.1 悬浮填料在水处理工程中的作用

- 2.4.2 填料的类型及发展

- 2.4.3 当前国内外多孔悬浮填料的研究现状及成果

- 2.5 生物脱氮的一般规律

- 2.5.1 氨化作用

- 2.5.2 硝化作用

- 2.5.3 反硝化作用

- 2.6 选题依据及研究内容

- 2.6.1 对低碳氮比废水的处理

- 2.6.1.1 我国低碳氮比生活污水的现状

- 2.6.1.2 处理低碳氮比污水技术的发展

- 2.6.1.3 研究课题的提出

- 2.7 本章小结

- 第三章 试验部分

- 3.1 试验器具及设备

- 3.1.1 试验基本器具

- 3.1.2 试验设备

- 3.1.3 试验用水

- 3.1.4 试验启动

- 3.2 试验分析项目及测定方法

- 3.2.1 试验分析项目及测定方法

- 3.3 试验方法

- 3.3.1 重铬酸钾法

- 3.3.2 纳氏试剂光度法

- 3.3.3 过硫酸钾消解-紫外分光光度法

- 3.4 本章小结

- 第四章 SBR反应器运行对比研究

- 4.1 SBR反应器的启动过程

- 4.1.1 填料的挂膜

- 4.1.2 生物膜的形成及更新

- 4.1.3 流化填料上的生物膜净化机理

- 4.2 投加流化填料反应器与传统反应器的试验对比

- 4.2.1 试验过程及进水指标

- 4.2.2 A、B反应器对CODCr指标去除效果的对比

- 4.2.3 A、B反应器对NH4-N指标去除效果的对比

- 4.2.4 A、B反应器对TN指标去除效果的对比

- 4.2.5 A、B反应器生物相对比

- 4.2.6 试验结论

- 4.3 本章小结

- 第五章 对投加流化填料的SBR反应器的工艺研究

- 5.1 试验的调整

- 5.1.1 反应器周期的调整

- 5.1.2 A、B反应器各个阶段工艺参数的调整

- 5.1.2.1 A反应器参数调整情况

- 5.1.2.2 B反应器参数调整情况

- 5.2 A、B反应器在各种工艺条件下的处理性能

- 5.2.1 A、B反应器对COD的去除比较

- 5.2.2 A、B反应器对氨氮的去除比较

- 5.2.3 A、B反应器对总氮的去除比较

- 5.3 水力停留时间（HRT）对反应器去除性能的影响

- 5.3.1 水力停留时间（HRT）对反应器CODcr去除的影响

- 5.3.2 水力停留时间（HRT）对反应器氨氮去除的影响

- 5.3.3 水力停留时间（HRT）对系统TN去除的影响

- 5.4 曝气时间对系统去除性能的影响

- 5.4.1 曝气时间对反应器中CODcr去除的影响

- 5.4.2 曝气时间对系统氨氮去除的影响

- 5.5 水力负荷对反应器去除性能的影响

- 5.6 从工艺操作角度对试验结果的讨论

- 5.6.1 填料的挂膜

- 5.6.2 投加填料对沉降过程的影响

- 5.7 本章小结

- 第六章 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].无填料喷雾塔在循环水冷却过程中的应用[J]. 磷肥与复肥 2020(01)

- [2].逆流湿式冷却塔内不锈钢填料热力性能的试验研究[J]. 节能技术 2019(06)

- [3].土石混合填料压实特性的颗粒流模拟研究[J]. 路基工程 2020(01)

- [4].瓷塑复合型填料在脱硫塔内的运行效果[J]. 燃料与化工 2020(03)

- [5].浅谈无填料轴封总成在水泵密封中的应用[J]. 中国设备工程 2020(13)

- [6].污水生化填料化学清洗技术的概述[J]. 化工管理 2020(22)

- [7].逆流填料阻力特性测试中挡雨设计的可行性研究[J]. 广州化学 2020(05)

- [8].双层填料生物滞留设施对磷的去除效果研究[J]. 环境污染与防治 2017(01)

- [9].碳化缓释除磷填料的制备与吸附特性分析[J]. 环境科学与技术 2017(05)

- [10].一种柱塞泵防刺漏填料总成的应用[J]. 科技展望 2016(08)

- [11].喷浆机自动填料装置的设计及应用[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2015(04)

- [12].阀门填料函设计计算[J]. 机械 2015(04)

- [13].微电解填料的研究进展[J]. 现代化工 2015(06)

- [14].填料包裹剂在造纸生产中的应用[J]. 中华纸业 2020(22)

- [15].2024年,全球填料市场需求将达7500万吨[J]. 中国粉体工业 2018(02)

- [16].牙科复合树脂中无机填料的研究进展[J]. 材料导报 2016(03)

- [17].充分挖掘“填料库”,提高初中生写作能力[J]. 新课程(中学) 2016(02)

- [18].阀门填料函计算方法浅析[J]. 机械研究与应用 2014(05)

- [19].塔填料的最新研究现状和发展趋势[J]. 现代化工 2008(S1)

- [20].阀门填料辅助拆卸装置[J]. 机械工程师 2008(08)

- [21].不同填料组合对污水中氮磷去除效果的研究[J]. 应用化工 2020(10)

- [22].钙基复合填料在生物除臭领域的应用研究[J]. 低碳世界 2017(21)

- [23].5种填料对污水中氮磷的吸附特性研究[J]. 应用化工 2016(09)

- [24].粉体材料相关知识（一）[J]. 中国粉体工业 2020(03)

- [25].高压机填料冷却效果分析与改进[J]. 氮肥技术 2014(01)

- [26].高填料纸中填料留着的研究[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2014(02)

- [27].氧气冷却器填料函设计与校核[J]. 化学工程与装备 2014(08)

- [28].重组蛋白A亲和填料的制备及其性能评价[J]. 色谱 2012(01)

- [29].自制填料与常用湿地填料除磷能力的比较[J]. 环境工程学报 2012(03)

- [30].限进填料及其在生物样品分析中的应用[J]. 分析仪器 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c0c3cca6d5a6c2f753f6d4a9.html