# 造纸废液处理及资源化利用研究

### 论文摘要

针对浓缩法造纸废液处理技术投资大、能耗高、资源化收益低及中小型企业难于实施等问题,通过系统的实验研究,提出能够有效分离木质素的碱析分离法造纸废液处理技术,并对木质素的改性进行了探讨。研究了体系pH值、碱析剂加入量、反应温度和时间等因素对木质素分离的影响,结果表明,pH值对木质素磺酸盐与钙离子间络合作用影响显著,碱析分离法的优化条件为:pH值为11-13,钙离子加入量8g/L,反应温度40℃,反应时间30min。对分离产物进行红外光谱和热失重分析可知,所得分离产物与木质素磺酸盐的结构近似,为一系列木质素磺酸盐的混合物。研究了木质素的磺化改性方法,得出了以亚硫酸钠为磺化剂、过氧化氢为氧化剂的预氧化磺化工艺。预氧化的优化工艺条件为:氧化剂用量为木质素磺酸钠用量的5%,反应温度为90℃,反应时间为2h。磺化的优化工艺条件为:亚硫酸钠用量为木质素磺酸钠用量的60%-80%,体系pH值为10-12,反应温度为70℃,反应时间为3.5h。通过缓蚀协同效应研究,利用分离产物制备了一种缓蚀剂,其优化组分（以质量计）为,木质素磺酸钠:苯甲酸铵:VC:钨酸钠:硫酸锌:硫脲:六次甲基四胺=1:1:0.6:0.3:0.8:0.8:0.4。在模拟水介质中,对复配缓蚀剂进行动电位极化曲线分析和化学阻抗图分析可知,该缓蚀剂属于碳钢的以阳极为主的混合性缓蚀剂,随着缓蚀剂浓度增加,其对碳钢的保护作用增大。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 木质素

- 1.1.1 天然木质素的结构

- 1.1.2 工业木质素磺酸盐结构

- 1.1.3 木质素磺酸盐的表面物化性质

- 1.2 造纸废水处理技术

- 1.2.1 造纸废水

- 1.2.2 造纸废水处理技术

- 1.3 工业木质素磺酸盐的改性方法

- 1.3.1 工业木质素磺酸盐的化学改性

- 1.3.2 工业木质素磺酸盐的物理改性

- 1.3.3 工业木质素磺酸盐的复合改性

- 1.4 木质素在工业上的主要应用

- 1.4.1 分散剂

- 1.4.2 絮凝剂

- 1.4.3 缓蚀剂

- 1.5 研究内容及意义

- 第二章 碱析分离法造纸废液处理技术研究

- 2.1 实验原料与仪器

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 实验原理与方法

- 2.2.1 实验原理

- 2.2.2 实验方法

- 2.3 仪器测试

- 2.3.1 红外光谱测试

- 2.3.2 热失重测试

- 2.3.3 水样的COD值测试

- 2.4 结果与讨论

- 2.4.1 pH值对处理效果的影响

- 2.4.2 钙离子投加量对处理效果的影响

- 2.4.3 反应温度对处理效果的影响

- 2.4.4 反应时间对效果的影响

- 2.4.5 分离产物的红外光谱分析

- 2.4.6 分离产物的热失重分析

- 2.5 小结

- 第三章 木质素磺化改性方法研究

- 3.1 实验试剂与仪器

- 3.1.1 实验原料

- 3.1.2 实验仪器

- 3.2 实验原理和方法

- 3.2.1 实验原理

- 3.2.2 实验方法

- 3.3 测试方法

- 3.3.1 流变性能测试原理

- 3.3.2 流变性能测试方法

- 3.3.3 流变性能的表示方法

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 磺化剂的选择

- 3.4.2 氧化剂的选择

- 3.4.3 氧化工艺条件的确定

- 3.4.4 预氧化磺化工艺的确定

- 3.5 小结

- 第四章 木质素磺酸盐缓蚀剂研究

- 4.1 实验原料与仪器

- 4.1.1 实验药品

- 4.1.2 仪器

- 4.2 实验方法

- 4.2.1 缓蚀剂配方设定原理

- 4.2.2 缓蚀剂配方选用原则

- 4.2.3 缓蚀剂配方选用要求

- 4.2.4 配方方案

- 4.3 缓蚀性能的评价

- 4.3.1 失重法评价缓蚀性能

- 4.3.2 电化学极化曲线测试

- 4.3.3 电化学阻抗法评价缓蚀性能

- 4.4 结果与讨论

- 4.4.1 木质素磺酸钠的缓蚀性能

- 4.4.2 木质素磺酸钠的二元复配

- 4.4.3 木质素磺酸钠复配的正交试验

- 4.4.4 复配缓蚀剂在自来水中的缓蚀性能研究

- 4.4.5 碳钢在模拟溶液的动电位极化曲线研究

- 4.4.6 碳钢在模拟溶液电化学阻抗研究

- 4.5 小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者及导师简介

- 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书

### 相关论文文献

- [1].造纸废液木质素在肥料中应用的专利技术综述[J]. 南方农机 2019(03)

- [2].造纸废液恶化控制技术研究[J]. 河南化工 2018(02)

- [3].亚铵法造纸废液干粉对土壤酶活性的影响[J]. 土壤 2008(06)

- [4].造纸废液喷雾干燥的工艺研究[J]. 化学工程 2008(07)

- [5].造纸废液中木素改性的研究与应用[J]. 科技展望 2016(27)

- [6].从造纸废液中提取固沙剂[J]. 造纸信息 2011(02)

- [7].造纸废液木质素用于边坡植被建植的探索（英文）[J]. Agricultural Science & Technology 2017(05)

- [8].造纸废液木质素用于边坡植被建植的探索[J]. 湖北农业科学 2017(05)

- [9].造纸废液接枝改性减水剂对混凝土性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2016(07)

- [10].生物技术解决草类造纸废液污染[J]. 造纸化学品 2010(01)

- [11].造纸废液调剖剂在下二门油田的应用[J]. 石油地质与工程 2011(05)

- [12].新型稠油采收降黏助剂的研制和应用[J]. 精细与专用化学品 2010(08)

- [13].复合藻-菌净化系统处理麦秆造纸废液初步研究[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版) 2009(04)

- [14].山东汇鑫生物公司生物技术解决草浆造纸废液污染难题[J]. 纸和造纸 2010(02)

- [15].专利信息[J]. 商品混凝土 2010(05)

- [16].造纸废液和尾矿微粉地聚物性能的影响因素分析[J]. 三明学院学报 2019(06)

- [17].木质素的提取及其资源化再利用[J]. 天津化工 2014(03)

- [18].防止“沙漠化”的新武器[J]. 中学生数理化(七年级数学)(配合人教社教材) 2010(Z1)

- [19].芦苇造纸黑液中木质素的提取及其结构分析[J]. 分子科学学报 2012(06)

- [20].有机无机水稻专用掺混肥试验效果分析[J]. 农民致富之友 2018(03)

- [21].纸浆废液在火法炼锌中的应用[J]. 四川有色金属 2011(01)

- [22].造纸废液氧化塘纤维素酶产生菌群的分析与产酶菌株的筛选[J]. 微生物学通报 2014(10)

- [23].造纸废液中提出固沙剂[J]. 轻工机械 2011(01)

- [24].造纸工业废液处理与展望[J]. 广西轻工业 2011(10)

- [25].木质素在环氧树脂领域中的应用[J]. 化学与黏合 2015(05)

- [26].造纸废液木质素磺酸盐接枝改性减水剂对水泥浆体的作用[J]. 混凝土与水泥制品 2016(01)

- [27].腐植酸肥料在水稻上应用效果[J]. 现代化农业 2013(05)

- [28].废纸制浆工艺与造纸废液处理的研究[J]. 露天采矿技术 2008(02)

- [29].制浆废液蒸发技术与装备的最新进展[J]. 中华纸业 2015(02)

- [30].风化煤中提取腐殖酸研究[J]. 山东化工 2015(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c0c8f89cf1e3b7bc0a04ac2a.html