# 磁控溅射制备ZnO薄膜的研究

### 论文摘要

ZnO是一种新型的半导体材料,可以作为薄膜太阳电池的透明电极和窗口材料而使用,具有极大的研究价值。本文主要研究ZnO薄膜及掺杂体系中掺铝ZnO的制备。ZnO薄膜制备采用直流磁控溅射的方法,使用XRD、SEM、四探针测试仪、紫外可见光分光光度计等仪器来进行测试,研究了基片温度、溅射功率、溅射压强、退火温度、退火时间等各项实验参数对其晶体结构和光电性能的影响。实验最终目标是能够得到具有高度c轴择优取向性、高透光率、高电导率以及表面致密平滑的ZnO薄膜,能够将其有效应用到本实验室非晶硅薄膜太阳电池的制备上。研究结果表明,随着玻璃基片温度的升高,薄膜结晶性能得到改善,具有明显c轴择优取向性,电阻率降低,可见光区域光透过率升高。在基片温度为350。C时电阻率达到1.36×10-3Ω.cm。溅射功率增加有利于薄膜结晶质量的提高和电阻率的降低,但是当溅射功率超过80W以后,电阻率有上升的趋势。薄膜可见光透过率随着溅射功率的增加而持续降低,在90W溅射功率时,透光率低至60%以下,几乎不可用。提高溅射压强可以降低薄膜电阻率,但是当压强超过14.0Pa时,电阻率急剧增加,（101）衍射峰强度也相对增强,影响结晶质量。退火处理可以有效改善薄膜性能,随着退火温度的升高,（002）衍射峰强度有一定程度的增加,薄膜电阻率降低,退火温度在330-400℃之间较合适。退火时间需要控制在适宜的时间内,在2小时退火后,薄膜的透过率可以从75%左右增加到80.17%,可见退火处理也可以改善薄膜光学性能,退火时间以2-3小时较适宜。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- §1.1 太阳电池概述

- §1.2 透明导电薄膜概述

- 1.2.1 透明导电薄膜的研究状况

- 1.2.2 透明导电氧化物薄膜的种类

- 1.2.3 ZnO薄膜及其掺杂体系发展状况

- §1.3 本文研究内容及课题来源

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 课题来源

- 1.3.3 本文组织结构

- 1.3.4 本文的创新点

- 第二章 ZnO的结构、性能及制备工艺

- §2.1 ZnO的结构和性能

- 2.1.1 ZnO的晶体结构

- 2.1.2 ZnO的光电性能

- §2.2 ZnO薄膜的制备工艺

- 第三章 ZnO实验及测试

- §3.1 ZnO实验

- 3.1.1 ZnO实验设备

- 3.1.2 ZnO实验材料

- 3.1.3 ZnO实验流程

- §3.2 ZnO薄膜测试

- 第四章 ZnO制备条件及后处理对其性能的影响

- §4.1 基片温度对其性能的影响

- 4.1.1 基片温度对其结构及表面形貌的影响

- 4.1.2 基片温度对其光电性能的影响

- §4.2 溅射功率对其性能的影响

- 4.2.1 溅射功率对其结构及表面形貌的影响

- 4.2.2 溅射功率对其光电性能的影响

- §4.3 溅射压强对其性能的影响

- 4.3.1 溅射压强对其结构及表面形貌的影响

- 4.3.2 溅射压强对其光电性能的影响

- §4.4 退火温度对其性能的影响

- 4.4.1 退火温度对其结构及表面形貌的影响

- 4.4.2 退火温度对其光电性能的影响

- §4.5 退火时间对其性能的影响

- 4.5.1 退火时间对其结构及表面形貌的影响

- 4.5.2 退火时间对其光电性能的影响

- 第五章 结论与展望

- §5.1 结论

- §5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 硕士期间参与的研究课题

- 硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].圆形薄膜预应力测量[J]. 工程塑料应用 2020(03)

- [2].低光泽度热隐身光子晶体薄膜[J]. 真空科学与技术学报 2019(11)

- [3].铁酸铋薄膜的电学特性及掺杂影响分析[J]. 化工新型材料 2017(03)

- [4].有限尺寸硬薄膜/软基底的屈曲分析[J]. 力学季刊 2017(02)

- [5].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2015(06)

- [6].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(01)

- [7].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(02)

- [8].国际薄膜大会Thin Films 2016[J]. 真空 2016(03)

- [9].可怜的小鸭子[J]. 意林(少年版) 2013(11)

- [10].大棚薄膜破损咋修补[J]. 农业知识 2009(29)

- [11].基于电化学聚合方法制备荧光薄膜及其在爆炸物检测中的研究[J]. 化学与粘合 2020(01)

- [12].欧洲开发抗菌薄膜[J]. 绿色包装 2020(07)

- [13].谈一谈薄膜数字印刷的优势和成本考量[J]. 印刷技术 2019(03)

- [14].薄膜传输系统导向辊牵引特性研究[J]. 西安理工大学学报 2016(04)

- [15].铁酸铋薄膜退火工艺研究进展[J]. 表面技术 2017(02)

- [16].电沉积制备镍-铁薄膜及其性能的研究[J]. 电镀与环保 2017(04)

- [17].原子层沉积二硫化钼薄膜的机理及生长薄膜的质量[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [18].2014年全球特种薄膜销售额将达到297.7亿美元[J]. 印刷技术 2010(02)

- [19].中国进口薄膜级HDPE供应将趋紧[J]. 塑料工业 2010(07)

- [20].一种Sb_2S_3热电薄膜的制备方法[J]. 电镀与精饰 2009(07)

- [21].管状弹簧介电薄膜作动器粘弹性变形研究[J]. 甘肃科学学报 2019(06)

- [22].薄膜基荧光传感检测的研究进展[J]. 中国科学:化学 2020(01)

- [23].烧结氛围对铜锌锡硫硒薄膜性质的影响[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2020(03)

- [24].少层二硫化钼薄膜的制备及其光谱特性[J]. 半导体技术 2020(09)

- [25].薄膜生产中防止薄膜粘连应用研究[J]. 中国设备工程 2020(18)

- [26].“长寿薄膜”问世 寿命高达25年[J]. 橡塑技术与装备 2017(04)

- [27].基于动力学标度法的a-C:H薄膜表面微观形貌的演变机理研究[J]. 原子能科学技术 2017(04)

- [28].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 化工管理 2014(34)

- [29].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 分析测试学报 2014(12)

- [30].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 企业技术开发 2014(34)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c0cb8005945e202ac2f40665.html