# 掺杂过渡金属离子的TiO2介孔材料的表征及应用研究

### 论文摘要

TiO2介孔材料因其在光催化、催化剂载体、传感器、电化学器件等方面具有种种潜在的用途而备受关注,已经成为材料科学一个崭新的研究方向。在处理有机废水方面显示了比纳米TiO2更高的光催化效率。在特定情况下显示出了很广阔的应用前景。本研究首次采用新型材料Gemini1231作为模板剂,用溶胶-凝胶法在室温下合成TiO2。采用差热分析、X射线衍、N2吸附-脱附、TEM等对样品进行了表征。结果表明,在钛源和模板剂比例为0.75时,具有较好的介孔结构,比表面积可达383.8m2/g,最可几孔径为5.4nm,晶粒的尺寸为22.60nm,XRD测试发现较强的锐钛矿型特征峰而未发现金红石相特征衍射峰,说明本实验制备的介孔TiO2为稳定锐钛矿型。通过小角X射线衍射分析和TEM照片发现,产物为规整的介孔结构。由于TiO2可利用的激发光源仅限于紫外光,而太阳光中仅含4%左右的紫外光,远远达不到利用TiO2处理各种废水的要求。过渡金属离子掺杂可在TiO2晶格中引入缺陷位置或改变结晶度,从而影响电子与空穴的复合,某些金属离子的掺入还可以扩展光吸收波长的范围,因此本研究尝试在介孔材料中掺入Fe3+和V5+,从而提高介孔TiO2的催化活性。测试结果表明,适量Fe3+和V5+掺杂对TiO2介孔结构影响显著,但可以大幅度提高介孔TiO2的活性。通过光催化降解甲基橙实验得到了最佳的配比。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 几种降解污染物的方法

- 1.2 光催化技术

- 1.3 国内外研究现状

- 2 光催化性能的影响因素'>1.4 掺杂TiO2光催化性能的影响因素

- 1.5 本实验所用的表征方法

- 1.6 研究目的和意义

- 1.7 本实验的创新之处

- 2的合成与表征'>第二章 介孔TiO2的合成与表征

- 2.1 溶胶-凝胶法（Sol-Gel method）基本原理及特点

- 2.2 实验仪器与实验药品

- 2.3 实验部分

- 2 的表征'>2.4 介孔TiO2的表征

- 2.5 本章 小结

- 2的合成与表征'>第三章 掺Fe（Ⅲ）介孔TiO2的合成与表征

- 2 光催化机理'>3.1 掺Fe（Ⅲ）介孔TiO2光催化机理

- 3.2 实验部分

- 2 光催剂的表征'>3.3 掺Fe（Ⅲ）介孔TiO2光催剂的表征

- 3.4 本章 小结

- 2的合成与表征'>第四章 掺V（Ⅴ）介孔TiO2的合成与表征

- 4.1 实验步骤

- 2 光催剂的表征'>4.2 掺V（Ⅴ）介孔TiO2光催剂的表征

- 4.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].硅基介孔材料吸附烟气中二氧化硫的效能研究[J]. 工业安全与环保 2020(09)

- [2].功能化介孔材料在环境领域的应用研究进展[J]. 化学通报 2019(03)

- [3].铜-硅基介孔材料的制备及应用现状[J]. 中国材料进展 2019(06)

- [4].掺铜的硅基介孔材料合成与应用研究进展[J]. 应用化工 2017(05)

- [5].功能性介孔材料在环境科学中的应用进展[J]. 山东化工 2017(12)

- [6].功能化介孔材料对重金属离子吸附的研究进展[J]. 河南科技学院学报(自然科学版) 2014(01)

- [7].硅基、非硅基介孔材料的研究进展[J]. 材料导报 2013(09)

- [8].介孔材料[J]. 印染 2011(02)

- [9].双介孔材料的合成与应用研究进展[J]. 化工进展 2010(03)

- [10].硅基介孔材料的合成及表征[J]. 河北理工大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [11].模板剂自组装含钛介孔材料的研究[J]. 江苏陶瓷 2008(03)

- [12].金属改性硅基介孔材料及其加氢脱硫研究进展[J]. 化学通报 2017(05)

- [13].纳米介孔材料在锂离子电池正极材料中的应用[J]. 电源技术 2014(11)

- [14].介孔材料的制备及应用研究[J]. 硅酸盐通报 2014(10)

- [15].模板法制备TiO_2介孔材料的研究进展[J]. 化工新型材料 2013(01)

- [16].新型功能化介孔材料CH_3-MCM-41-NH_2的合成和表征[J]. 渤海大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [17].介孔材料在电化学生物传感器中的应用进展[J]. 理化检验(化学分册) 2012(04)

- [18].介孔材料——分子筛家族的新成员[J]. 功能材料信息 2012(04)

- [19].非硅基介孔材料的合成与应用研究进展[J]. 渭南师范学院学报 2011(10)

- [20].表面活性剂引导合成非硅基介孔材料的研究进展[J]. 化工进展 2016(08)

- [21].功能化介孔材料吸附性能与机理的研究进展[J]. 现代化工 2012(04)

- [22].介孔材料应用于污水处理的研究进展[J]. 材料科学与工程学报 2018(01)

- [23].磺酸基功能化的介孔材料HSO_3-Zr-La-SBA-15的制备[J]. 化学试剂 2018(05)

- [24].凹土介孔材料的制备及其固载猪胰脂肪酶[J]. 生物加工过程 2016(04)

- [25].介孔泡沫及手性介孔材料的制备与应用[J]. 材料导报 2009(11)

- [26].多级孔材料研究进展[J]. 材料导报 2018(13)

- [27].非硅体系介孔材料的合成[J]. 化学进展 2008(10)

- [28].改性硅基介孔材料去除废水中重金属研究进展[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [29].无机介孔材料在第三代电化学生物传感器中的应用研究[J]. 沈阳师范大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [30].非传统表面活性剂制备硅基介孔材料新进展[J]. 化工进展 2010(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c0d426690a26a5e040deea53.html