# 新型复合变质处理对铸造Cr12钢组织和性能的影响

### 论文摘要

Cr12冷作模具钢属于高碳高铬类莱氏体钢,这类钢含有较高的C（1.4～2.1%）和大量的Cr（11～13%）。晶界上粗大网状共晶碳化物存在使钢的强度和韧性明显降低,严重缩短了模具使用寿命。因此,破碎沿晶界连续分布的网状碳化物是提高Cr12钢综合性能的有效途径。本文在实验室条件下,采用Al-Fe-Zn-Si复合变质剂对Cr12钢进行复合变质处理,并运用高倍视频显微镜（HSVM）、SEM、XRD等测试手段分析了复合变质处理对Cr12钢的组织及性能的影响。实验结果表明:复合变质处理能够提高碳的活度,生成异质核心,并能增大过冷,降低氧、硫及磷含量,从而使Cr12钢枝晶明显细化,粗大板条状碳化物减少,碳化物网络产生破碎倾向,且碳化物分布均匀性得到提高;复合变质剂加入量为0.8%时,Cr12钢的组织最好。高温热处理表明,普通Cr12钢中共晶碳化物在1080℃以下很难断网和粒化,Al-Fe-Zn-Si复合变质剂的加入提高了Cr12钢中C元素的活度,使其扩散能力增强,促使淬火过程中长条状碳化物熔断及加速其尖角部分的溶解,从而使孤立块状、粒状碳化物数量增加,碳化物形态及分布均得到明显改善。经1080℃加热即可实现铸态下的断网,并弥散分布。性能测试结果表明:复合变质处理后,Cr12钢硬度变化不明显,而韧性有较大提高,使其耐磨性能也明显改善。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 选题的目的和意义

- 1.2 模具钢的生产现状

- 1.2.1 模具钢在使用性能上主要考虑的因素

- 1.2.2 模具钢在实用性能上主要考虑的因素

- 1.2.3 国外发展现状

- 1.2.4 国内存在问题

- 1.2.5 新的提高模具寿命的方法

- 1.2.6 冷作模具钢的发展方向

- 1.3 Cr12钢的研究现状

- 1.3.1 Cr12钢的凝固过程和凝固组织

- 1.3.2 Cr12钢的合金元素

- 1.4 改善Cr12钢组织及性能的主要途径

- 1.4.1 合金化

- 1.4.2 变质处理

- 1.5 研究目标及内容

- 1.5.1 研究目标

- 1.5.2 研究内容

- 参考文献

- 第二章 实验材料及实验方法

- 2.1 实验材料及变质剂的选择

- 2.1.1 实验用材料的选择

- 2.1.2 变质剂的选择

- 2.2 实验用钢的熔炼及试样的制备

- 2.2.1 熔炼

- 2.2.2 试样的制备

- 2.3 分析和测试方法

- 2.4 微观组织的检测与成分分析

- 2.5 本章小结

- 参考文献

- 第三章 复合变质处理对Cr12钢凝固组织的影响以及作用机理

- 3.1 引言

- 3.2 Cr12钢中的铸态共晶碳化物

- 3.3 复合变质处理对Cr12钢枝晶大小及形态的影响

- 3.4 复合变质处理对Cr12钢碳化物形态及分布的影响

- 3.5 复合变质处理对Cr12钢碳化物类型的影响

- 3.6 复合变质机理分析

- 3.6.1 变质Cr12钢中元素的分布及作用

- 3.6.2 复合变质处理对Cr12钢转变温度的影响

- 3.6.3 复合变质处理对氧、硫及磷等杂质元素的影响

- 3.7 本章小结

- 参考文献

- 第四章 热处理对复合变质处理Cr12钢组织的影响

- 4.1 Cr12钢的预处理

- 4.2 热处理对未变质Cr12钢组织的作用

- 4.3 复合变质处理对热处理过程中共晶碳化物的影响

- 4.4 本章小结

- 参考文献

- 第五章 复合变质处理及热处理对Cr12钢性能的影响

- 5.1 复合变质处理及热处理后Cr12的组织

- 5.2 Cr12钢的力学性能

- 5.3 复合变质及热处理对Cr12钢耐磨性能的影响

- 5.4 本章小结

- 参考文献

- 第六章 结论

- 致谢

- 附录

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c0d6d11d26dcbf4e938127a6.html