# 农网配电营业工室内实训装置柜的“八化”改进探索

甘肃省电力公司白银供电公司皋兰县城郊供电公司

摘要：为了进一步提升农村供电所农电员工的业务技能水平,实训装置柜的先进性、超前性、教学实用性十分重要,笔者从实训教学的角度,提出了培训实训设备“组合式化、模块式化、插接式化、多功能化、智能化、机考化、题库式化、判题自动化”的“八化”功能实训装置柜理念,并由研发机构成功研制,在实际的培训中效果明显。

关键词：农网配电营业;员工实训;装置柜“八化”改进

一、国家职业标准农网配电营业高级工对室内外实训装置柜的技能基本要求

1.农网配电营业高级工配电设备运检专业技能要求

(1)维护配电线路：能正杆及调整拉线;能调整导线弧垂;能补修裸导线损伤;能修补杆塔轻度破损。(2)测试及维护配电变压器：能测量变压器的负荷;能根据系统电压和负载情况确定变压器二次电压。(3)小型发电机运行与维护：能实施柴油发电机的运行与维护;能实施汽油发电机得运行与维护;能投运与解列用户自备电源。(4)组装变压器台架：能按图纸备料;能确定各部件安装位置;能组装变压器台架;能检查和验收变压器台架。(5)吊装配电变压器：能列出配电变压器吊装工具、材料单;能吊装变压器到准确位置就位。

2.农网配电营业高级工装表接电专业技能要求

(1)安装计量装置：能测量电压互感器得变比和极性;能安装带电压互感器和电流互感器的电能计量装置;能安装和调换多功能电能表;能分析和判断电能计量装置的错误接线。(2)接电：能安装室内动力回路;能敷设动力电缆和接装控制电缆;能检查和验收大型电气内线工程;能编写电气内线工程验收报告。3.农网配电营业高级工营业抄核专业技能要求

(1)抄表：能抄读全电子式电能表指示数;能编写例日方案;能按抄表路线、用户得程度拟订抄表户数;能检查抄表工作。(2)核算电费：能计算大客户高压计量电量和电费;能计算异常用电的电量和电费;能使用计算机进行电量电费核算。

二、对农网配电营业高级工实训装置柜的“八化”改进思路

1.组合式化

将农网配电营业高级工配电设备运检、装表接电、营业抄核三个专业的若干块实训柜,组合到配电装置安装与排故实训柜、表计回路装接检查实训柜、表计抄核纠错实训柜等培训装置等三块开关立体四面实训柜。从而在同一实训场地内大大增加了柜体实用性与培训人员数量。2.多功能化

由原来单一的实训功能柜,将正、反两面柜利用起来,增加功能需求,并且考虑到升级需要,以高级工技能为基础,同时考虑到技师的技能功能升级更新换代,以及要满足培训、签定、竞赛考核功能的需要。3.模块式化

每个柜体采用“单元式”模块,可根据不同的培训需求组合并更换元件模块,以实现“灵活、便捷、可升级”等功能,便于适应将来的更新换代升级需要,既保留了原始基本的实训功能,又为将来扩展功能更换“单元”模块,即可实现更高需求,节省设备投资资金。

4.插接式化

即将柜体其中某“单元”模块插接式化,实现即插即换——“插件式”,比如装表接电装置柜,学员完成电能表安装后,其拆除工作量较大,现在只要用“插件式”电能表安装底板瞬间换装即可,这样大大节省了实训时间。5.智能化所有培训实训操作方案均可由计算机平台进行编程操作,自动设置故障点或错接线方案,并能自动判题,且设有记忆功能,排除一旦断电时故障点消失的缺陷,提高了培训实战的查找、分析。

三、农网配电营业高级工实训装置柜八化改进实例

1.低压配电安装及排故实训装置柜

(1)组合式化：既能在正面进行常见低压照明及动力回路故障排除,低压无功补偿控制接线原理与常见故障的排查与检修;又能在背面选择安装低压配电元器件,进行单相照明电路接线训练以及三相动力电路接线训练。(2)多功能化：装置正面设计安装低压配电故障排查实训单元,背面安装元件接线训练模块。既能进行常规技能训练提高,又能作为竞赛考核设备进行技能竞赛比武。(3)模块式化：装置正面低压配电故障排查实训单元和背面安装接线训练单元,按照功能划分为单相照明训练模块,三相电动机正反转训练模块、三相电动机星型三角型运行训练模块,无功补偿训练模块,三相四线计量训练模块等。

2.装表接电检查分析智能实训装置

(1)(1)功能组合多样化：装置采用组合式功能设计理念,集高压计量仿真训练、低压计量仿真训练、电能表信息采集与负控管理终端安装运行训练,电能表错误接线查找、分析、追补电量计算为一体的多功能装表接电计量实训系统;(2)结构模块化：学员可以在对应模块进行互感器、电能表选择、安装与接线;分为电能表智能接线仿真模块、单相居民用户训练模块、三相四线低压表计量模块、三相四线高压表计量模块、三相三线高压表计量模块、三相三线低压表计量模块、单相电能表分相计量训练模块、计量柜训练模块、计量箱训练模块、多功能电能表和电力负荷管理终端训练模块、三相四线有功无功联合接线训练模块、三相三线有功无功联合接线训练模块等;(3)安装插件化：装置训练模块安装采用方便快速的挂接式安装方式,外接引线采用插件式连接,模块安装、外引线连接一步到位,同步完成。省去了繁琐的外引线连接步骤;(4)接线智能化：内置电能表接线智能仿真模块,能够实现电能表计量的各种错误接线设置、分析、查找。可以设置多种难度不同的错误接线形式,满足不同工种技能培训需要;(5)巡检便捷化：选择安装智能仿真电能表进行计量实训时,教练员可以通过计算机巡检学员的接线正确与否,自动给出接线错误位置、考核分值,自动显示出当前相量图、接线图、功率表达式等。减少老师查找接线的劳动强度。

(2)3电能表抄核智能实训装置

（3）功能多样化：装置采用多功能设计思想,既能进行电能表多种手动、RS485通讯、红外等抄表方式的实训操作,又能进行日常电能计量核算实训;既可以平时作为技能提高训练设备,又能够依托设备进行技能比武竞赛。(2)表位组合式：装置表位安装可以组合式安装。既能进行电能表抄表、核算技能实训,也能够选择安装多种电力负荷管理终端进行安装、调试、运行、维护实训;为电力负荷管理终端安装调试提供很好的技能训练平台。(3)训练模块化：装置挂接表位采用模块化设计思想,模块化结构形式适应挂接到不同的训练区域。(4)安装插件式：采用插件式安装方式,连接引线自动对接。安装、对接同步完成,省去学员安装接线的繁琐工作。(5)软件集成试题库功能,既可以自动进行试题库编辑维护操作,又能够自动生成理论试卷进行考核。(6)机考式化：具有学员信息编辑、维护、打印功能。具有上机考核试题库功能：提供符合国家要求的电工技能培训考核标准试题库,试题库分初级工、中级工、高级工、技师四种固定形式的题库,固定题库应有自动保护功能;老师可以建立符合自己要求的不同类型的扩展试题库,可以编辑、修改;能依据不同的考试或培训要求选择,自动生成符合条件的题库,使不同的考生考不同的内容、但难度相同的试题,确保考试的公平性;教师可以从已存在题库中任意选择或自己组合试题,试题可任意组合设置查询条件,并自动记忆,方便管理、查询、修改、删除和打印等。所有试题及判断结果均能存储并打印输出。具有查询、考核、统计、打印功能：可以按照考生单位、姓名、准考证号、老师姓名任一条进行查询;可以按照分数的高、低进行统计与排列;可以打印考卷,考卷信息包括：考生单位、姓名、准考证号、分数、答题时间、设定时间、更正系数、考官姓名及日期、最终分数等;得分由老师给出,老师可修改并给出最终分数。

(3)结语

农网配电实训时,相关人员应使其保持一定的灵活性,多样性更好的培养技能，提高自身技能，农电配网实训还有很大的发展填充空间,当配网不满足现实需求时,相关人员随时都可以改善规划设计方案,以使配网智能化、标准化程度更高。相关人员还应制定完善的方案。以便更好的服务社会。

参考文献

[1]聂琳.浅析农网配电“八化”改进与措施[J].数字通信世界,2018(07)：69.

[2]黄国明.农网配电实训改造现状[J].民营科技,2017(08)：272+275.

[3]王鸿桦.农网配电智能化改造现状与措施[J].中国高新技术企业,2017(08)：40-41.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c0da3faebf2a862604e8fdab.html