# 深层气井试气工艺设计研究

### 论文摘要

气井测试在气田开发中具有十分重要的地位和作用,深井井下情况复杂,浅井、中深井所用的常规测试工艺技术不能满足深井测试要求,严重影响了深部油气藏的及时发现和准确评价。针对深层气井测试工作存在的难题,论文参照常规试气工艺规程,结合深层气井的特殊性,研究了深层气井测试工艺技术。依据气体稳定流动能量方程,研究了深井井筒的温度场及压力场的预测模型;依据气体不稳定渗流理论,研究了瞬时产能预测模型,对静态IPR曲线进行了改进,从而使IPR曲线能够适应气井近井地层压力不稳定模型;研究了深井测试工作制度的设计,考虑了井筒排液、泥浆返排、渗流的非线性、储层出砂等多种因素影响情况下合理测试压差的预测;研究了针对不同井况计算测试开关井时间的方法;针对深层气井压降大的特点,分析了配套地面降压流程,建立了节流压降、温降计算模型,并对天然气水合物防治方法进行了分析;论文研究了测试管柱及井下工具组合优选方法,重点对管柱受力、变形和强度校核进行了研究,建立了深层气井管柱受力模型,模型中考虑了温度效应、螺旋弯曲效应、鼓胀效应和活塞效应等,管柱力学部分编制了计算软件,并在胜利油田气井测试管柱受力分析中得到应用。在以上研究基础上,分别就中途测试和完井测试工艺,并结合气井测试实例,进行了管柱组合、坐封段、水泥浆性能、测试方式等的设计分析,对测试工具和高温密封件性能提出改进意见。论文以川东北深层气井为例,进行了试气工艺方案设计。论文的研究有利于提高深层气井测试技术的安全性和可靠性,提高测试工艺的水平。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 研究的目的和意义

- 1.2 国内外研究现状及发展趋势

- 1.2.1 国内深层测试技术的发展

- 1.2.2 国外深层测试技术的发展

- 1.2.3 测试技术面临的主要问题

- 1.3 研究内容关键技术和技术路线

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 关键技术

- 1.3.3 技术路线

- 第二章 温度场压力场与产能预测方法研究

- 2.1 气井井筒压力场预测模型

- 2.2 气井井筒温度场预测模型

- 2.3 压力场及温度场模型中相关参数计算

- 2.3.1 气体流速和密度计算

- 2.3.2 气体摩阻计算

- 2.3.3 油套环空流动

- 2.3.4 气体相对密度和产量修正

- 2.3.5 气体粘度和压缩系数计算

- 2.3.6 质量流量

- 2.3.7 流体比热

- 2.3.8 热流当量

- 2.3.9 传热系数

- 2.4 压力场计算步骤及软件编制

- 2.4.1 计算步骤

- 2.4.2 程序框图

- 2.5 井口最高关井压力的预测

- 2.5.1 近似公式法

- 2.5.2 微分精确计算法

- 2.6 气井产能预测

- 2.6.1 气井产能预测模型推导

- 2.6.2 程序设计

- 第三章 深层气井测试管柱受力分析

- 3.1 测试管柱的受力与变形特点

- 3.2 力学模型与计算原理

- 3.2.1 自重

- 3.2.2 螺旋弯曲效应

- 3.2.3 鼓胀效应

- 3.2.4 活塞效应

- 3.2.5 温度效应

- 3.2.6 流动效应

- 3.2.7 激动压力

- 3.2.8 等效轴力

- 第四章 深层气井测试工艺研究

- 4.1 地层测试概述

- 4.1.1 地层测试原理

- 4.1.2 地层测试录取参数

- 4.1.3 地层测试类型

- 4.1.4 地层测试优越性

- 4.2 测试管柱分析

- 4.2.1 MFE 测试管柱

- 4.2.2 HST 测试管柱

- 4.2.3 APR 测试管柱

- 4.3 测试工作制度的确定

- 4.3.1 合理测试压差的确定

- 4.3.2 开关井工作制度的选择原则

- 4.3.3 合理测试时间的设计

- 4.4 测试工艺

- 4.4.1 中途测试工艺技术

- 4.4.2 完井测试工艺技术

- 4.4.3 深层气井测试改进工艺技术

- 第五章 地面流程及水合物预防研究

- 5.1 地面流程组成

- 5.2 天然气水合物的研究

- 5.2.1 天然气水合物研究意义

- 5.2.2 天然气水合物的生成机理概述

- 5.2.3 天然气水合物有关计算

- 5.2.4 水合物防治方法

- 第六章 试气工艺方案设计实例与应用分析

- 6.1 试气工艺方案

- 6.1.1 试气目的和依据

- 6.1.2 气井基本数据

- 6.1.3 试气工作制度

- 6.1.4 测试管柱工具及地面流程

- 6.2 测试效果分析

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的学术成果

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c0db2289f8a4a6c96b9ac294.html