# 序列图像中单一运动目标跟踪方法研究

### 论文摘要

人们获取外部信息的最主要途径是通过视觉神经系统,而机器视觉系统则是通过使用仪器来代替人眼,对外界环境中的物体进行识别、测量和跟踪的系统。在机器视觉领域里,目标跟踪问题是当今最受关注的研究课题之一。随着近年来尖端技术的不断革新,工业水平的巨大提高,目标跟踪技术日趋成熟,在社区监控、国防安全、自动化生产等方面都具有极其广泛的应用。而如何构建目标模型,如何搜索目标是目标跟踪研究的重点。以往的目标模型仅利用所跟踪目标的单一特征信息,例如只考虑灰度、色彩、纹理、特征点、轮廓等特征中的一种,由于每种特征都具有各自的局限性,因而在复杂多变的跟踪环境中,往往难以实现对目标的鲁棒跟踪。故本课题采用多种特征信息融合的方法,充分利用目标的外观特征信息,构建出鲁棒的目标模型。并采用基于粒子滤波的目标搜索方法,以应对非线性、非高斯时变系统的状态滤波问题。所做的主要研究工作包括：(1)介绍了粒子滤波算法的原理,建立了多维度的目标状态空间模型、目标运动模型和观测模型,进而给出了粒子滤波应用于目标跟踪的一般算法框架。(2)为应对跟踪过程中视频序列图像中存在的运动模糊和光学模糊问题,提出利用目标的颜色特征信息,建立基于颜色直方图的目标模型方法。相比于传统的加权颜色直方图方法,本文结合二维高斯曲面模板,根据像素点的空间信息来分配像素点的权重,在增强跟踪稳定性的同时减少了运算时耗。(3)为应对跟踪过程中目标的仿射变化以及发生部分遮挡的情况,提出利用目标的尺度不变特征,建立基于SIFT特征点的目标模型方法,针对特征点过于集中,导致目标窗口偏离实际目标的问题,提出相应的校正方法。(4)基于模糊数学理论,提出自适应融合的算法,将颜色特征信息与SIFT特征信息相融合,从而形成优势互补,构建出较为鲁棒的多特征目标模型。(5)通过不同场景下拍摄的实验视频,验证了本文方法的有效性及可行性。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 课题的背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 目标模型方法的研究现状

- 1.2.2 目标搜索方法的研究现状

- 1.3 论文的主要研究内容

- 1.4 论文的章节安排

- 1.5 论文的创新之处

- 第二章 基于粒子滤波的目标跟踪方法

- 2.1 粒子滤波简介

- 2.1.1 贝叶斯估计算法

- 2.1.2 蒙特卡洛统计模拟方法

- 2.1.3 重要性抽样方法

- 2.1.4 重抽样方法

- 2.2 序列图像中运动目标跟踪方法

- 2.2.1 目标的状态模型

- 2.2.2 目标的运动模型

- 2.2.3 目标的观测模型

- 2.2.4 基于粒子滤波的运动目标跟踪方法

- 第三章 目标模型方法

- 3.1 基于颜色直方图的目标模型方法

- 3.1.1 颜色空间模型简介

- 3.1.2 颜色空间的转换和划分

- 3.1.3 融合像素点位置信息的颜色直方图模型

- 3.1.4 基于颜色特征的目标观测似然

- 3.2 基于SIFT特征点的目标模型方法

- 3.2.1 尺度空间模型简介

- 3.2.2 尺度空间中特征点的检测

- 3.2.3 尺度不变特征的描述

- 3.2.4 基于SIFT特征点的目标观测似然

- 3.2.5 基于SIFT特征点的目标状态校正方法

- 第四章 基于模糊数学的目标多特征信息融合方法

- 4.1 多特征信息的目标模型方法

- 4.2 基于模糊数学的自适应融合方法

- 4.2.1 模糊推理系统数据库的建立方法

- 4.2.2 模糊推理系统规则库的建立方法

- 4.2.3 基于模糊逻辑的推理方法

- 第五章 实验及其结果分析

- 5.1 实验参数及精度度量

- 5.2 视频序列图像中单一运动目标跟踪实验

- 5.2.1 室内环境中的男子头部跟踪实验

- 5.2.2 室外环境中的直升飞机跟踪实验

- 结论和展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历及在学期间的研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c0e168f98d0ab7c0441d1197.html