# 复杂铝电解质成分分析及分子比校正研究

### 论文摘要

在铝电解生产中,分子比不仅决定了初晶温度而且也直接影响电流效率,因此分子比是铝电解生产中需要及时分析和控制的参数。现代铝电解工业普遍采用酸性铝电解质,此种铝电解质除主要组分冰晶石、氧化铝及过量氟化铝以外,一般还含有少量KF、CaF2、MgF2、LiF等用于改善其物理和化学性质的添加剂。这就使得当前应用的分子比测定方法及计算公式需要加以改进及校正才能适应现代铝电解生产的实际需要。本文考察了铝电解质中多种成分的测定方法及KF、CaF2、MgF2、LiF等添加剂对分子比的影响,并对氟离子选择电极法测定分子比的计算公式进行校正。主要研究内容如下：（1）分别采用二甲酚橙分光光度法、重量法、改进的重量-光度法测定了铝电解质样品中氧化铝的含量。经过比较发现,二甲酚橙分光光度法省时、仪器简单,但测定结果偏高；重量法高温恒重过程耗时繁琐,同时结果重现性较差；虽然改进后的重量-光度法操作较前两种方法复杂,但其精密度较高,得到的结果也较准确。（2）利用电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）研究了复杂铝电解质中多种添加剂含量的测定,对试样消解条件、仪器操作参数、分析谱线、观测方式等分析条件进行摸索及优化,建立了湿法消解后ICP-OES测定铝电解质中KF、CaF2、MgF2、LiF等添加剂含量的方法。通过对标准样品的测定,发现该方法具有较高的准确性,可以用于铝电解质样品中添加剂含量的测定。（3）目前,国家和行业都尚未正式发布关于铝电解质中元素测定的标准分析方法。本文采用ICP-OES对铝电解质中K、Ca、Mg、Li、Al和Na等多种元素的含量进行同时测定。该方法的加标回收率在94.57～102.97%之间；相对标准偏差为K<3.40%,Ca<3.38%, Mg<2.91%, Li<2.41%,Al<9.70%,Na<9.64%。这为铝电解质标准样品的研制及铝电解质标准分析方法的建立提供了参考。（4）湿法浸提后,采用ICP-OES对中国铝业青海分公司提供的氧化铝、氟化铝、冰晶石等铝电解生产原料进行钾元素分析,发现各种原料中钾的含量不同。要想减少铝电解质中钾元素的引入,就需要对铝电解原料进行选择性使用,或者对其中的钾进行除杂处理后再用于铝电解生产。（5）以氟离子选择电极法测定分子比为例,对分子比计算公式进行校正研究。采用氟离子选择电极法测定铝电解质中氟化钠或氟化铝的含量,对测定过程中的各种实验条件进行摸索及优化；采用X射线衍射仪对铝电解质中各成分的物相进行研究,考察各添加剂对分子比计算公式的影响,并对目前应用的分子比计算公式进行校正,得到了适用于KF、CaF2、MgF2、LiF等四种添加剂存在的复杂铝电解质的分子比计算公式。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 铝电解质及分子比研究概况

- 1.2 分子比的定义

- 1.3 铝电解质体系的演变

- 1.4 分子比测定方法

- 1.4.1 直接分析法

- 1.4.2 间接分析法

- 1.5 各种添加剂对铝电解质性质的影响

- 1.6 电感耦合等离子体发射光谱

- 1.6.1 等离子体光源的分类及特点

- 1.6.2 电感耦合等离子体光源的组成及原理

- 1.6.3 电感耦合等离子体发射光谱的原理及应用

- 1.7 本文研究意义与主要研究内容

- 第二章 铝电解质中氧化铝含量的测定

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 仪器与主要试剂

- 2.1.2 实验方法

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 显色温度

- 2.2.2 络合物的稳定性

- 2.2.3 酸度的影响

- 2.2.4 最大吸收波长

- 2.2.5 工作曲线的绘制

- 2.2.6 氧化铝含量的测定

- 2.2.7 精密度的测定

- 2.2.8 加标回收率的测定

- 2.3 小结

- 第三章 铝电解质中四种添加剂含量的测定

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 仪器与主要试剂

- 3.1.2 实验方法

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 仪器条件的确定

- 3.2.2 样品消解

- 3.2.3 分析谱线的选择

- 3.2.4 观测方式的确定

- 3.2.5 工作曲线及数据

- 3.2.6 加标回收率的测定

- 3.2.7 标准样品的测定

- 3.2.8 铝电解质样品的测定

- 3.3 小结

- 第四章 铝电解质中多种金属元素分析

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 仪器与主要试剂

- 4.1.2 实验方法

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 仪器参数的确定

- 4.2.2 分析谱线波长的选择

- 4.2.3 观测方式的确定

- 4.2.4 绘制标准曲线

- 4.2.5 加标回收率的测定

- 4.2.6 标准样品的测定

- 4.2.7 铝电解质样品的测定

- 4.3 小结

- 第五章 钾的来源分析

- 5.1 实验部分

- 5.1.1 仪器与主要试剂

- 5.1.2 实验方法

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 仪器参数的确定

- 5.2.2 标准曲线的绘制

- 5.2.3 原料样品的分析

- 5.3 小结

- 第六章 氟离子选择电极法测定分子比及其公式校正研究

- 6.1 实验部分

- 6.1.1 仪器与主要试剂

- 6.1.2 实验方法

- 6.2 结果与讨论

- 3反应的NaF的测定（N值的测定）'>6.2.1 铝电解质中与AlF3反应的NaF的测定（N值的测定）

- 6.2.2 铝电解质中氧化铝含量的测定

- 6.2.3 ICP-OES测定铝电解质中四种添加剂的含量

- 6.2.4 分子比的计算

- 6.3 小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间主要的研究成果

### 相关论文文献

- [1].关于铝电解生产工艺节能途径的探讨[J]. 科学技术创新 2019(36)

- [2].铝电解生产过程中碳渣产生的根源及应对措施[J]. 低碳世界 2020(05)

- [3].基于数据生命周期的铝电解生产过程质量控制研究[J]. 机械工程与自动化 2020(04)

- [4].铝电解生产过程中碳渣产生的根源及应对措施[J]. 冶金管理 2020(17)

- [5].预焙阳极外观对铝电解生产的影响[J]. 云南冶金 2020(05)

- [6].浅谈铝电解多功能机组技术的发展[J]. 科学技术创新 2018(02)

- [7].铝电解生产工艺与控制管理系统[J]. 自动化应用 2017(06)

- [8].铝电解生产工艺节能途径分析[J]. 资源信息与工程 2017(05)

- [9].铝电解生产中延长电解槽寿命的新措施[J]. 黑龙江科技信息 2015(07)

- [10].铝电解生产阳极碳渣处置资源化利用技术分析研究[J]. 世界有色金属 2019(22)

- [11].质量管理与技术创新在铝电解生产中的实践[J]. 中国金属通报 2020(02)

- [12].浅谈铝电解生产中的节能环保问题[J]. 中外企业家 2018(24)

- [13].铝电解多功能机组智能化面临的难题及研究现状[J]. 有色设备 2019(03)

- [14].浅谈铝电解节能及环保措施[J]. 低碳世界 2017(26)

- [15].铝电解多功能机组粉尘清理回收系统的设计研究[J]. 有色设备 2017(05)

- [16].可编程控制器在铝电解生产中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2014(01)

- [17].探析铝电解生产中碳渣的危害性[J]. 科技创新导报 2013(10)

- [18].数据分析在铝电解生产中的应用[J]. 云南冶金 2011(03)

- [19].论铝电解生产中防阳极氧化的生产实践[J]. 云南冶金 2010(S1)

- [20].统计过程控制在铝电解生产中的应用研究[J]. 冶金自动化 2010(06)

- [21].干湿法氟化铝在铝电解生产中对污染物产生的对比分析[J]. 青海环境 2009(04)

- [22].可编程控制器在铝电解生产中的应用[J]. 有色金属设计 2018(02)

- [23].浅析铝电解生产中炭渣产生的根源及预防措施[J]. 山西冶金 2017(04)

- [24].碳渣在铝电解生产中的危害[J]. 新疆有色金属 2013(01)

- [25].铝电解生产过程的多目标优化[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [26].铝电解生产中各种技术要求[J]. 硅谷 2011(17)

- [27].铝电解生产降低电能消耗的途径[J]. 材料与冶金学报 2010(S1)

- [28].国产氧化铝在铝电解生产中的应用实践[J]. 云南冶金 2009(04)

- [29].预焙铝电解生产控制策略的转变[J]. 青海科技 2008(05)

- [30].铝电解工艺发展分析[J]. 世界有色金属 2018(15)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c12614ecf993611bbc381258.html